## Slide 1: Omuz genişletme
Flecker, L. 2013. Costume Mounting. Routledge, New York, USA. p. 260

## Slide 2: Flecker, 2013: 49
Figür üzerinde giyimi dene, ne kadar uzatılacağını hesaplayın. Omuz uzunluğunu bulmak için boyundan omuz noktasına uzamayı da dahil ederek ölçün, A olarak adlandırın.
Giysiyi çıkar, figürün kol altı enini ölçün (en dar noktadan), bu ölçüyü çap olarak al, kartona daire olarak çiz, kumpas kullanılabilir.
Karton daireyi makas ile kes, diskin dış çevresini mezura ile sararak çevresini hesapla, bu ölçümü ikiye böl, B olarak isimlendir.
A ve B’yi kullanarak kurşun kalem ve cetvel ile ikinci kartonda dikdörtgen çiz. Boyun ve omuz noktasını N ve P olarak adlandır, makas ile şekli kes.
Dikdörtgeni pamuk kumaş üzerine yerleştir, yuvarlağı düzelt, tüm kenarlarda 4 cm bırak. Her iki kat boyunca kenarlara yakın dikilerek patiskayı kartona sabitleyin. Bu, el veya makine ile yapılabilir.
N ve P il e işaretli kenarların etrafını ikinci bir dikiş ile yeniden dikin. Diğer kenarları kaplayan pamuk kumaş ham kenar, düz ve katlanmış olmalıdır.

## Slide 3: Flecker, 2013: 49
Kumaş yüzü yukarı bakacak şekilde kaplanmış olan dikdörtgeni bir eğri şeklinde bükün ve şekli omuzun üst kısmına yerleştirin, N’nin boyu ile eşleştirin. P kenarı figürün orijinal omuz noktasından daha uzakta genişlenmiş olmalıdır. Pamuklu kumaşın ham kenarlarını düzeltin ve zikzak (çapraz) dikiş ile dikin.
Pamuk kumaş üzerine diki yerleştirin. Yaklaşık 2cm tüm yuvarlağın çevresinde bırak. Dikdörtgende olduğu gibi pamuk kumaşı diske dik. Kartonun çevresinde 2 cm katla ce ikinci dikişle sabitle.
Yeni omuzun açık ucunu doldurmak için diski fiş olarak kullan. Dikdörtgene dayandığı yere teyelleyin ve figürün kenarı, bir yanda küçük bir açıklık bırakın.
Omuz uzantılarını mümkün olduğu kadar sert yapabilmek için boşluğu doldurmak üzere küçük açıklıktan içeri küçük polyester parçalar yerleştirin. Boşluk sıkıca doluncaya kadar ve karton uzantıları tamamen destekleninceye kadar bunu yapmaya devam edin.
İkinci omuz için işlemi tekrarlayın.
Omuzları ince bir polyester vatka tabakasıyla kaplayarak tamamlayın.

## Slide 4: Tekstil koleksiyonu (Mayıs 2020)