## Slide 1: Giyim elemanında kollar ve paçalar
Flecker, L. 2013. Costume Mounting. Routledge, New York, USA, p. 260

## Slide 2: Flecker, 2013: 35
ÖLÇÜMLER | İZLEME TALİMATLARI
1- Giysi kolu veya paçayı doku ile doldurmak üzere hazırlayın. Her yönden erişimi kolaylaştırmak için yavaşça masadan bir inç kadar kaldırın. Bunu pamuk bezden yapılmış bir askı kullanarak doku ruloları ile destekleyerek veya yukardan asarak askıya alarak yapın. | 
2- Dikiş hattını kullanarak, kol-paçayı panellere böl ve her paçanın kaba diyagramını çiz. Kollar genelde tek yapılır. Böylece yalnızca bir diyagram yeterli olacaktır. | 
3- Açı ve yönü belirlemek için her paneli çalışın. Çizi belirgin değil ise analize yardımcı olmak için kalıp kesme referans kitaplarını kullanın. | 3-Her panelin üzerine yeterli büyüklükte doku parçaları kesin. Cetvel ve kurşun kalem kullanın. Her birinde bir hat çizin ve çizgi olarak işaretleyin.

## Slide 3: Flecker, 2013: 35
4- Her panelin ve yukarı/aşağı kenar dikişlerini ölç. | 4-Doku kağıdını panelin üzerine kesikli hat ile eşleme şeklinde yerleştirin. Kalıp parçaları ile birleştir. Dikiş hattını takip edin. Yumuşak kurşun kalem kullanın. Dikişlerin kenarları doku kağıdına dokunsun ve giyimden uzaklaşsın. Doku kağıdına kol altı veya kasık noktası seviyesinde sınırlamak daha kolaydır ve kol/bacak üst kısmının sadece ölçümlerden çekin.
5- Giyim ölçüleri ile doku kağıdı ölçümlerini karşılaştırın. Bu gerçeğe yakın kaba fikir sağlar. Bazı tutarsı noktaları bulmanız olasıdır. | 
6- Vücut hatlarında kullanılan ızgara (grid) yöntemini kullanarak doğru ölçü ve şekli elde edene kadar patron düzelt ve karşılaştır. Doku kağıdı kol (omuz) başı/üst bacağı içermiyorsa kesikli çizgiyi kol altı/kasık seviyesinin ötesinde ve sadece ölçümleri kullanarak kalıbın üst kısmını çizin. | 

## Slide 4: Flecker, 2013: 35
GİYİMDE DOĞRU BİR KOL/BACAK TUVALİ YAPMAK
Giyim kol ve bacaklardan korse ile aynı şekilde alınmasına rağmen, dar silindirik şekildeki bu eklemlere biraz farklı uygulamalar yapılmalı. Örn, doku kağıdı izleri giyimin dışından alınmalı ve her bir parça (bir kol/paça) anında çalışılacaktır.
Dolgu kağıdı yerine oturuncaya kadar parçaları dikiş hattı boyunca birbirine iğne ile sabitleyin, kol/paçanın tamamen kaplanana kadar kol/paçanın iç ölçüleri oluşturulması zordur. Buna yardımcı olmak için bu ölçümler sarılmış şerit Melinex, kol/bacak içine yavaşça yerleştirilir ve gevşek bırakılır, şekli alana kadar, dikkatlice uzaklaştırılır ve kostümün dışında ölçülür. Kağıt ve karton kullanılabilir ancak çok etkin değildir.