## Slide 1: Sayısal (Dijital) Sistemler ve İkili Sayılar
Ünite 1
Mano & Ciletti kitabından ve Suleyman TOSUN’un slaytlarından Türkçeleştiren Kurtuluş KÜLLÜ

## Slide 2: Alt Başlıklar
Sayısal Sistemler
İkili (Binary) Sayılar
Sayı Taban Dönüşümleri
8li (Octal) ve 16lı (Hexadecimal) Sayılar
Tümleyenler (Complements)
İşaretli (Signed) İkili Sayılar
İkili Kodlar
İkili Depolama ve Yazmaçlar
İkili Mantık

## Slide 3: Sayısal Sistemler
Bilgisayar, mobil cihazlar sayısal sistemlerin en bilinen örnekleri
Başka örnekler: ATM’ler, telefon santral cihazları, tüm dijital cihazlar (televizyonlar, hesap makinesi, vs.)
Bir sayısal sistem bilgiyi temsil eden ayrık öğeleri işleyerek çalışır
Ayrık öğeler: elektrik darbeleri (impulses), rakamlar, alfabenin harfleri, herhangi bir anlamlı semboller kümesi

## Slide 4: Sayısal Sistemler
Sayısal bir sistemde, bu ayrık öğeler sinyaller ile temsil edilir
Elektrik sinyalleri (gerilimler ve akımlar) en yaygın olanlarıdır
Günümüz sistemleri yalnızca iki ayrık değer kullanır (ikili, İng. binary)
Alternatif olabilecek, çok değerli devreler daha az güvenilirdir (less reliable)
Çoğu bilgi zaten ayrıktır ve sürekli olanlar da nicelendirilebilir (örneklenebilir)

## Slide 5: İkili (Binary) Sayılar
7392 olarak yazılan sayı, aşağıdaki toplama eşit olan değeri temsil eder
Onluk sayı sisteminin tabanı (radix) 10’dur.
İkili sistemde ise, olası rakamlar 0 ve 1 olur ve her basamak ile çarpılır
Örn. 11010.11 ikili sayısı aşağıdaki değere karşılık gelir

## Slide 6: Farklı Sayı Sistemleri
16lı (Hexadecimal) sayılar 0-9 rakamlarını ve A, B, C, D, E, F harflerini kullanır (A-F, 10-15 değerlerini temsil eder)
İşlemler tüm tabanlarda aynı çalışır

## Slide 7: Sayı Tabanı Dönüşümleri
x tabanındaki bir sayıyı onluk tabana dönüştürmek basittir (önceki slaytlarda yaptık)
Onluk sayının x tabanındaki karşılığını bulmak ise tamsayı (integer) ve kesir (fraction) kısımlarını ayırarak daha kolaydır
41’i ikili (binary) yapalım
  41’i 2’ye böl. Bölüm 20 ve kalan 1. Bölüm sıfır olana kadar bölmeye devam et. Kalanlar bize ikili sayıyı verir. Şöyle:

## Slide 8: Sayı Tabanı Dönüşümleri
Kesir kısmın dönüşümü de benzerdir ancak sayı 2’ye bölmektense 2’yle çarpılır

## Slide 9: 8li (Octal) ve 16lı (Hexadecimal) Sayılar
İkili sayılarla 8li ve 16lı sayılar arasındaki dönüşümler daha kolay yapılabilir
Bir 8li sayıdaki her basamak ikili sayıdaki 3 basamağa, 16lı sayıdaki her basamak ise ikili sayıdaki 4 basamağa karşılık gelir

## Slide 10: Tümleyenler (Complements)
Çıkarma işlemini ve mantıksal işlemleri kolaylaştırır
İki çeşidi vardır:
  Taban Tümleyen (r’ye tümleyen, İng. Radix Complement veya r’s complement)
    10’a tümleyen, 2’ye tümleyen
  Azaltılmış Taban Tümleyen ((r-1)’e tümleyen, İng. Diminished Radix Complement veya (r-1)’s complement)
    9’a tümleyen, 1’e tümleyen

## Slide 11: 1’e tümleyen
İkili (binary) sayılarda r=2 ve r-1=1.
N sayısının 1’e tümleyeni (2n-1)-N olur.
Basamak sayısı n=4 ise 2n=10000. Ve
2n-1=1111. (4 tane 1 rakamından oluşur).
Bir sayının 1’e tümleyenini bulmak için her basamağı 1’den çıkarırız.
Veya, bitleri çeviririz!!! 0’ları 1, 1’leri 0 yaparız!!!
Örnek:
  N= 1011000 ise 1’e tümleyeni 0100111
  N= 010110 ise 1’e tümleyeni 101001

## Slide 12: 2’ye tümleyen
İkili (binary) sayılarda (r=2) N’in 2’ye tümleyeni 2n-N olur.
Bir sayının 2’ye tümleyenini bulmak için 1’e tümleyenini bulup ona 1 ekleyebiliriz
Örnek:
  N= 1011001 ise 1’e tümleyen 0100110, 2’ye tümleyen de 0100111 olur.
  N= 1101100 ise 2’ye tümleyeni 0010100 olur
2’ye tümleyeni bulmak için alternatif olarak: En sağdan başlayarak 0’ları ve ilk 1’i olduğu gibi bırak, ilk 1’den sonraki bitleri çevir.

## Slide 13: Tümleyenler Kullanarak Çıkarma
Eksilen: 101101
Çıkan: 100111
Fark: 000110
Çıkan N değerinin r’ye tümleyenini eksilen M sayısına ekle.
M + (rn-N) = M - N+rn
Eğer M>=N ise toplarken en solda elde 1 olacaktır. Bunu atarsak kalan sonuç aslında M-N’dir.
Eğer M<N ise toplarken en solda elde 1 olmaz ve değer rn-(N-M)’e eşit olur. İstediğimiz sonuç için bu değerin r’ye tümleyenini alıp başına eksi işareti koyabiliriz.

## Slide 14: İşaretli İkili Sayılar (Signed Binary Numbers)
Matematikte negatif sayıları eksi işaretiyle gösteririz.
Sayısal sistemlerde, ilk bit sayının işaretini belirtebilir.
  İlk bit 0 ise sayı pozitif.
  İlk bit 1 ise sayı negatif.
Buna işaret-genlik gösterimi (sign-magnitude notation) denir.

## Slide 15: İşaretli Tümleyen Gösterimi
Bir negatif sayıyı temsil etmesi için sayının mutlak değerinin 1’e tümleyeni ve 2’ye tümleyeni de kullanılabilir.
8 bitlik bir sistemde +9 ve -9 gösterimleri
  +9 hepsinde aynı: 00001001
  -9

## Slide 16: Aritmetik Toplama

## Slide 17: Diğer Rakam Kodları

## Slide 18: Gri Kodlar (Gray Codes)
Bir sayıdan bir sonrakine geçerken yalnızca bir bit değişir.
Bir sayıya karşılık gelen gri kod nasıl bulunur:
  Sayının soluna 0 ekle.
  Sırayla her iki komşu bite XOR işlemi uygula.
  Sonuç, gri kod olur.
Örnek: 1 1 0 0 0 0 -> 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0

## Slide 20: Doğruluk Tabloları

## Slide 21: Kapı/Geçit Sembolleri