## Slide 1: Geçit Düzeyinde Asgariye İndirme (Gate-Level Minimization)
Ünite 3
Mano & Ciletti kitabı ve Süleyman TOSUN’un slaytlarından

## Slide 2: Anahat
Geçit Seviyesinde Küçültmeye Giriş
Harita Yöntemi
2-3-4-5 değişkenli harita uygulamaları
Toplamlar Çarpımı Yöntemi
Önemsiz Durumlar
NAND ve NOR gerçekleştirmeleri

## Slide 3: Geçit Düzeyinde Asgariye İndirme
Boole fonksiyonları için optimal kapı/geçit gerçekleştirmesinin bulunması
  Manuel olarak yapması zor
  Bilgisayar tabanlı mantık sentez araçları kullanılabilir
    Örn.: espresso logic minimization software
  Karnaugh Haritası (Karnaugh Map; K-map) sayısal devrelerin elle tasarımı için kullanılabilir

## Slide 4: Harita Yöntemi
Fonksiyonu doğruluk tablosu ile ifade ettiğimizde, bu tablo tektir/eşsizdir (unique)
Ancak cebirsel ifadesi öyle değildir
  Farklı cebirsel versiyonlar yazılabilir
  Cebirsel fonksiyonların manuel olarak sadeleştirilmesi zordur
Harita yöntemi, Boole fonksiyonunu en yalın hale getirmek için bir işlemdir
  Doğruluk tablosunun farklı görsel bir hali
  Karnaugh Haritası (Map) veya K-Map denir

## Slide 5: İki Değişkenli Harita
4 Minterm (Standart çarpım)
İki değişken
4 minterm için 4 kare
Şekil b, kareler ile x ve y değişkenleri arasındaki ilişkiyi gösteriyor

## Slide 6: İki Değişkenli Harita
Yalnızca 16 farklı Boole fonksiyonu gösterilebilir
  Örn. Eğer m1=m2=m3=1 ise
  m1+m2+m3=x’y+xy’+xy=x+y (OR fonksiyonu)

## Slide 7: Üç Değişkenli Harita
3 değişken ile 8 minterm vardır
Bu yüzden, 8 kare olmalı
Minterm’ler Gri koda benzer bir şekilde sıralanır. Normal ikili sıra ile değil

## Slide 8: Üç Değişkenli Harita
m5‘e karşılık gelen kare satır 1 ve sütun 01 (101) olur.
m5 minterm’ü, m5=xy’z olarak da düşünülebilir
Değişkenler 0 ise üslü (örn. x’) aksi halde normal (x).

## Slide 9: Üç Değişkenli Harita
Bitişik iki kare arasında yalnızca bir değişken farklıdır (bir tarafta üslü diğer tarafta normal)
  Dolayısıyla, bunlar küçültülebilir
  Örn. m5+m7=xy’z+xyz=xz(y’+y)=xz
Bu yüzden, 2 ve kuvvetleri sayısında mümkün olduğunca fazla bitişik kareyi birleştirmeye çalışırız
  Yani 1 değeri içeren 1,2,4,8… sayıda kareyi

## Slide 10: Bitişik Kareler
Bazı bitişik kareler birbirine dokunmamaktadır
  m0, m2 ile bitişiktir ve m4, m6 ile bitişiktir
  m0+m2=x’y’z’+x’yz’=x’z’(y’+y)=x’z’
  m4+m6=xy’z’+xyz’=xz’(y’+y)=xz’

## Slide 11: Dört Değişkenli Harita
4 değişken için 16 minterm (ve kare)

## Slide 12: Beş Değişkenli Harita
Zor, pek uygulanmaz. 5 değişken, 32 kare.

## Slide 13: Toplamların Çarpımı Sadeleştirmesi
Boş kareleri 0 ile doldurun.
Bunları birleştirin (çarpımların toplamındaki gibi)
  F’ (yani fonksiyonun tümleyeni) elde edilir
F fonksiyonunu bulmak için F’ nün tümleyenini, yani (F’)’ fonksiyonunu hesapla

## Slide 14: Önemsiz Durumlar (Don’t Care Conditions)
Pratikte bazı durumlar 1 veya 0 olarak belirtilmez.
  4 bitlik BCD kodlarında 6 kullanılmayan kombinasyon vardı
Belirtilmemiş çıktıları bulunan fonksiyonlara eksik tanımlanmış fonksiyonlar denir
  Belirtilmeyen mintermler önemsizdir
  Bunlara önemsiz durumlar (don’t-care conditions) denir
  Küçültmede kullanılabilir
  Haritada X olarak işaretlenir
  En iyi sadeleştirme için 1 ya da 0 olduğu varsayılabilir

## Slide 15: NAND ve NOR Gerçekleştirmeleri
Devre tasarımı için genelde kullanılır
  İmalatı daha kolaydır
  Temel kapılar/geçitler
  Diğer fonksiyonlar bunlarla yapılabilir
  Fonksiyonları yalnızca NAND ve NOR gerçekleştirmelerine dönüştürecek kurallar geliştirilmiştir

## Slide 16: NAND Devreleri
NAND kapısı evrenseldir (universal)
  Her sayısal sistem NAND ile gerçekleştirilebilir
  AND, OR ve NOT işlemleri NAND ile gerçekleştirilebilir

## Slide 17: İki Seviyeli Gerçekleştirme
Fonksiyonu çarpımların toplamı biçimine getirin
NAND kapısının 2 farklı gösterimini elde etmek için baloncuklar (inverter’lar) ekleyin
  AND-invert veya Invert-OR

## Slide 18: Örnek: F=AB+CD

## Slide 19: NOR Gerçekleştirmeleri
NAND işleminin dual’i

## Slide 20: Dışlamalı Veya (Exclusive-Or; XOR) Fonksiyonu
XOR
  Eğer yalnızca x 1 ise veya eğer yalnızca y 1 ise 1
XNOR
  İki girdi de 1 veya iki girdi de 0 ise 1
Bazı XOR eşitlikleri

## Slide 21: XOR Gerçekleştirmeleri

## Slide 22: Tek Fonksiyonu
N değişkenli XOR fonksiyonu aşağıdaki şekilde tanımlı tek fonksiyonudur
  Değerlerine bakıldığında tek sayıda 1 içeren 2n/2 minterm’ün mantıksal toplamı. Eğer n=3 ise, 4 minterm tek sayıda 1’e sahiptir

## Slide 23: Tek ve Çift Fonksiyonlarının Mantık Diyagramları

## Slide 24: Parity Üretimi
Parity biti, ikili mesaja eklenen ekstra bir bittir
  Eğer 1’lerin sayısı tek ise, parity bit 1; değilse 0.
Gönderici tarafta parity biti üreten devreye parity üreticisi (jeneratörü) denir.
Parity biti XOR fonksiyonu ile üretilebilir.

## Slide 25: Parity Denetçisi
Bitler hedefe parity bit ile birlikte iletilir.
Alıcı tarafta parity bit’i kontrol eden devreye parity denetçisi denir.
Parity denetçisi XOR kapılarıyla gerçekleştirilebilir.