## Slide 1: Bileşimli Mantık (Combinational Logic) 1/3

## Slide 2: İki Sayısal Devre Türü
Bileşimli (Combinational) sayısal devreler:
  Mantık kapılarından oluşur
  Verdikleri çıktı (output), o anda gelen girdilerin (input) bir sonucudur.
  Yaptıkları işlemler mantıksal olarak Boole fonksiyonlarıyla ifade edilebilir.
Dizisel (Sequential) sayısal devreler:
  Kapılara ek olarak depolama birimleri içerirler.
  Verdikleri çıktı, o anda gelen girdilerle beraber depolama birimlerinin o andaki durumlarının sonucudur.
    Yani, çıktılar hem o andaki hem de geçmiş girdilere bağlıdır.
  Geri besleme (feedback) bağlantılar içerirler.

## Slide 3: Bileşimli (Combinational) Devreler
2n olası girdi değeri kombinasyonu vardır
Belirli fonksiyonlar
  Toplayıcılar (Adders), çıkarıcılar (subtractors), karşılaştırıcılar (comparators), kod çözücüler (decoders), kodlayıcılar (encoders), and çoklayıcılar (multiplexers)

## Slide 4: Bir Bileşimli Devrenin Analizi
bileşimli (combinational) olduğuna, dizisel (sequential) olmadığına emin olun
  Geri besleme (feedback) yolu olmamalı
Boole fonksiyonu karşılığını (doğruluk tablosu) çıkarın
tasarım doğrulama (design verification)
yaptığı işi sözel olarak ifade etme
Örn. Bu devrenin çıktı fonksiyonu nedir?

## Slide 5: Bileşimsel Devre Tasarımı (1/2)
Bileşimsel devrelerin tasarım prosedürü
  Problemi ifade edin (sistem şartnamesi/spesifikasyonu)
    Girdi ve çıktıların belirlenmesi
    Girdi ve çıktı değişkenlerine sembol atanması
  Doğruluk tablosunu çıkarın
  Sadeleştirilmiş Boole fonksiyonlarını elde edin
  Mantık diyagramını çizin ve doğruluğunu teyit edin

## Slide 6: Bileşimsel Devre Tasarımı (2/2)
Fonksiyonel tanım
  Boole fonksiyonu
  Donanım Tasarım Dili (DTD, Hardware description language (HDL))
    Verilog HDL
    VHDL
  Şematik çizim
Mantıksal küçültme (minimizasyon)
  kapıların sayısı
  bir kapının girdilerinin sayısı
  iletim gecikmesi (propogation delay)
  bağlantı sayısı
  sürüş (kullanım) ile ilgili kısıtlar

## Slide 7: İkili Toplayıcılar (Binary Adders)
Toplama, bilgisayar sisteminde önemli bir işlemdir
Toplayıcının yapması gereken nedir?
  İkili basamakları toplamak
  Bir sonraki basamağa elde (carry) değeri üretmek
  Önceki basamaktan elde (carry) değerini almak
İkili toplayıcılar bit bit çalışır
  16 bitlik bir toplayıcı, 16 tane 1 bitlik toplayıcı kullanır
İkili toplayıcıların iki çeşidi vardır
  Yarı toplayıcı (Half adder) : iki biti toplayarak sonucu ve eldeyi üretir
  Tam toplayıcı (Full adder) : elde girdisi de (carry input) alır
  İki tane yarı toplayıcı bir tam toplayıcı yapar

## Slide 8: İkili Yarı Toplayıcı (Binary Half Adder)
Yapılması gereken:
  İki biti toplayarak sonuç ve elde değerleri üreten bir devre tasarlayın
Semboller:
  İki girdi: x, y
  İki çıktı: S (sum), C (carry)
  0+0=0 ; 0+1=1 ; 1+0=1 ; 1+1=10
S çıktısı toplama sonucunda en sağdaki bite karşılık gelir.
C çıktısı ise toplama sonucunda soldaki bite (eldeye) karşılık gelir.

## Slide 9: Yarı Toplayıcının Gerçekleştirilmesi
gerçekleştirme için esneklik
  S=x  y
  S = (x+y)(x'+y')
  S' = xy+x'y'
  S = (C+x'y')'
  C = xy = (x'+y')'
S = x'y+xy'
C = xy
Half
Adder
X
Y
S
C

## Slide 10: Tam Toplayıcı (Full-Adder)
Tanım:
  3 biti aritmetik olarak toplayarak toplam ve elde üreten bileşimsel devre
Semboller:
  Üç girdi: x,y,z
  İki çıktı: S, C
Doğruluk tablosu:
Full
Adder
X
Y
S
Z
C

## Slide 11: Tam Toplayıcının Gerçekleştirilmesi
S=x’y’z+ x’yz’ + xyz’ + xyz
C= xy + xz + yz

## Slide 12: İkili Toplayıcı (Binary Adder)
İkili toplayıcı, iki tane ikili (binary) sayının aritmetik toplamını hesaplayan bir sayısal devredir.
Bir ikili toplayıcı, bir çok tam toplayıcı (full adder, FA) kullanılarak yapılabilir.
Örnek: 2 ikili sayıyı toplayın
  A = 1011
  B = 0011
İndis i: | 3 | 2 | 1 | 0 | 
Girdi elde Toplanan Toplanan | 0 1 0 | 1 0 0 | 1 1 1 | 0 1 1 | Ci Ai Bi
Toplam Elde | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 0 1 | Si Ci+1

## Slide 13: Örnek: 4 bitlik ikili toplayıcı
4-bitlik Yayılımlı Elde (Ripple Carry) Toplayıcı
Standart bileşenler yapıp kullanmanın örneği
  Doğrudan devreyi düşünseydik 9 girdi ile doğruluk tablosu 29 satırdan oluşacaktı!
C 1 1 1 0
A 0 1 0 1
B 0 1 1 1
S 1 1 0 0

## Slide 14: Eldenin İletimi (Carry Propogation)
Herhangi bir bileşimsel devrede çıkışta doğru çıktıyı alabilmek için önce sinyalin kapılardan ileriye doğru iletilmesi gerekir.
Toplam iletim zamanı = Tipik bir kapının iletim gecikmesi X kapı katmanlarının sayısı
İkili toplayıcıda en uzun iletim gecikmesi süresi, elde değerlerinin tam toplacılar üzerinde ilerlemesi için geçen süredir. Bunun sebebi, toplamdaki her basamağın girdi olan eldeye bağlı olmasıdır. Bu durum ikili toplayıcıyı yavaş yapmaktadır.

## Slide 15: Elde Önhesaplayan (Carry-Lookahead) Toplayıcı
Tam toplayıcı: Si = Ai  Bi  Ci , Ci+1 = Ai Bi + (Ai  Bi ) Ci
Yeni sinyaller oluşturalım:
  Gi = Ai Bi aşama i‘deki “elde üretme” (carry generate)
  Pi = Ai  Bi aşama i‘deki “elde iletme” (carry propagate)
Tam toplayıcıdaki çıktıları Gi ve Pi cinsinden yazarsak
  Si = Pi  Ci
  Ci+1 = Gi + Pi Ci

## Slide 16: Elde Önhesaplama - Denklemler
Tam toplayıcının yaptığı, özyinelemeli (recursive) olarak ifade edilirse
  Si = Pi  Ci
  Ci+1 = Gi + Pi Ci
Her aşamadaki elde
  C0 = girdi elde
  C1 = G0 + P0C0
  C2 = G1 + P1C1 = G1 + P1(G0 + P0C0) = G1 + P1G0 + P1P0C0
  C3 = G2 + P2C2 = … = G2 + P2G1 + P2P1G0 + P2P1P0C0
  C4 = G3 + P3G2 + P3P2G1 + P3P2P1G0 + P3P2P1P0C0

## Slide 17: Elde Önhesaplama - Devre

## Slide 18: Elde Önhesaplama ile 4 bitlik Toplayıcı
Tüm toplayıcıda:
  Her bit için eşit sayıda aşama
Kötü yanı?
  Bit sayısı arttıkça önhesaplama (lookahead) mantığı karmaşıklaşıyor