## Slide 1: Bileşimli Mantık (Combinational Logic) 2/3

## Slide 2: 4 Bitlik Toplayıcı Çıkarıcı
v=0 taşma (overflow) yok
v=1 taşma var
M, modu belirler: M=0 toplama ve M=1çıkarma
M, Topla ve Çıkar arasında değişen bir “kontrol sinyali”dir (“data sinyali” değil)

## Slide 3: Taşma (Overflow) Durumları
Taşma durumları
  Girdideki sayıların işaretleri farklıysa (poz + neg veya neg + poz) taşma olmaz
  Taşmanın gerçekleşmesi için iki sayı aynı işarette olmalı ve
  En soldaki işarete karşılık gelen basamağa gelen elde ile oradan çıkan elde farklı olmalı
  Örnek: n = 4 bitlik, 2’ye tümleyen işaretli sayılar
  En solda ekstra bit ile sonuç doğru olurdu
  XOR kapısı ile saptanır (girdiler farklı olduğunda çıktı = 1)
  Bir sonraki toplayıcı için girdi olacak elde olarak kullanılabilir
+6 0 110
+7 0 111
---------------------
+13 0 1 101
-6 1 010
-7 1 001
---------------------
-13 1 0 011

## Slide 4: BCD Toplayıcı
İki BCD’yi topla
  9 girdi: iki BCD ve bir gelen elde (carry-in)
  5 çıktı: bir BCD ve bir çıkan elde (carry-out)
Tasarım yaklaşımları
  29 satırlı doğruluk tablosu
  ikili tam toplayıcılar kullanma
  toplam <= 9+9+1 = 19
  ikiliden BCD’ye

## Slide 5: Doğruluk Tablosu

## Slide 6: BCD Toplayıcı Devre
Toplam > 9 olduğunda sonuca müdahele etmek gerekiyor
  C = 1 olması için
    K = 1 veya
    Z8Z4 = 1 veya
    Z8Z2 = 1
  müdahele: +6

## Slide 7: İkili Çarpma
Çarpma işlemi, çarpandaki basamaklara göre sola kaydırılmış çarpılanların toplanması ile yapılabilir.
Örn. (işaretsiz)
11 1 0 1 1 çarpılan (4 bit)
X 13 X 1 1 0 1 çarpan (4 bit)
-------- -------------------
33 1 0 1 1
11 0 0 0 0
______ 1 0 1 1
143 1 0 1 1
---------------------
1 0 0 0 1 1 1 1 çarpım (8 bit)

## Slide 8: İkili Çarpıcı (Binary Multiplier)
Kısmi çarpımlar – AND işlemleri

## Slide 9: 4 bite 3 bitlik ikili çarpıcı

## Slide 10: İkili Çarpma
n bit X n bitlik çarpıcı, n-1 tane n bitlik toplayıcının birer pozisyon kaydırılarak dizilmesi ile oluşturulabilir.
Her toplayıcı için girdilerin biri çarpandaki bite göre (AND kapıları kullanılarak) 0 veya 1 ile çarpılmış çarpılandır. Diğeri de kısmi çarpımın soldaki n bitidir.
X3 X2 X1 X0
x Y3 Y2 Y1 Y0
----------------------------------------------
X3.Y0 X2.Y0 X1.Y0 X0.Y0
X3.Y1 X2.Y1 X1.Y1 X0.Y1
X3.Y2 X2.Y2 X1.Y2 X0.Y2
X3.Y3 X2.Y3 X1.Y3 X0.Y3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0

## Slide 11: 4x4 Sıralı Çarpıcı

## Slide 12: Büyüklük Karşılaştırıcı (1/2)
İki sayıyı, A ve B, karşılaştırma
  A > B ?, A = B ?, A < B ?
n bitlik sayılar için doğruluk tablosu yapsak kaç satır olur?
  22n
  Tasarım için uygulanabilir değil
İki sayının eşit olduğuna nasıl karar veriyoruz?
  Her basamak eşitse sayılar eşittir
  A3A2A1A0 = B3B2B1B0 ancak ve ancak
  A3 = B3 ve A2 = B2 ve A1 = B1 ve A0=B0
Yeni fonksiyon tanımlayalım: xi, Ai = Bi durumunu belirtir
  xi = AiBi + Ai’Bi’ (XNOR)
  Dolayısıyla, (A = B) = x3x2x1x0
Peki A < B ve A > B durumları?

## Slide 13: Büyüklük Karşılaştırıcı (2/2)
Durum 1: A > B
  A > B olduğunu nasıl belirleyebiliriz?
  A ve B’nin farklı olduğu en soldaki bite bakarız
    Eğer A = 1 ve B = 0 ise A > B’dir
    Değilse A ≤ B’dir
Fonksiyon (n = 4 için):
  Fark ilk basamaktaysa: A3B3’
  Eğer fark ikinci basamaktaysa: x3A2B2’
    A3 = B3 koşulu önem kazanıyor (x3 =1 ancak A3=B3 ise)
  Diğer basamaklar için de benzer
A > B durumu için karşılaştırma fonksiyonu:
  (A > B) = A3B3’+ x3A2B2’ + x3x2A1B1’ + x3x2x1A0B0’
Durum 2: A < B
  A ve B’yi karşılıklı değiştirince yukarısı ile aynı

## Slide 14: Büyüklük Karşılaştırıcı Devre (Magnitude Comparator Circuit)
Fonksiyonlar:
  (A = B) = x3x2x1x0
  (A > B) = A3B3’+ x3A2B2’ +
  x3x2A1B1’ + x3x2x1A0B0’
  (A < B) = A3’B3+ x3A2’B2 +
  x3x2A1’B1 + x3x2x1A0’B0
İhtiyaca göre bit sayısı arttıkça büyütülebilir
Devrenin boyutu n2 ile orantılı olarak büyür (n = bit sayısı)

## Slide 15: Kod Çözücüler (Decoders)
Verilen ikili girdiye göre çıktılardan birini seçer
  n bitlik kodu 2n çıktıya, belirli bir girdi kombinasyonu için yalnızca bir çıktı aktif olacak şekilde dönüştürür
  Girdi değeri x’in ikili karşılığı ise x çıktısını seçer
Uygulamaları
  İkiliden sekizliye kod çözme
  Bellek adresi seçimi
  Herhangi bir seçme işlemi
  Herhangi bir mantık fonksiyonunu gerçekleştirmek için kullanılabilir

## Slide 16: Doğruluk Tablosu

## Slide 17: 3’e 8 Kod Çözücü Devre (Decoder Circuit)
0 çıktısı ne zaman seçilecek?
  x’ y’ z’ olduğunda
1 çıktısı ne zaman seçilecek?
  x’ y’ z olduğunda
… vs. …
Kod çözücü devre
  Standart çarpımların (minterms) sıralanmasıdır
  Mintermleri oluşturacak şekilde değişkenleri birleştirir