## Slide 1: Bileşimli Mantık (Combinational Logic) 3/3

## Slide 2: Etkinleştirme (Enabling)
Etkinleştirme (Enable) sinyalleri bir şeyin olmasına izin verir veya engeller (bir kontrol sinyali)
  Durum (state) söyle tanımlanabilir:
    Aktif – Active, ON veya Enabled
    Pasif – Passive, OFF veya Disabled
  Kontrol durumunun polaritesi (polarity) ise:
    Aktif yüksek (Active high) – şematik sembolde balon yoktur
    Aktif düşük (Active low) - şematik sembolde balon vardır

## Slide 3: Gelişmiş Kod Çözücü (Advanced Decoder)
Ek özellik: Enable girdisi
  Devre, yalnızca Enable seçili (E=0) ise çıktı üretir
  Etkinleştirilmemiş ise (E=1), hiçbir çıktı seçilmez
Örnek:
  2’ye 4’lük Enable sinyalli kod çözücü
  NAND ile gerçekleştirme

## Slide 4: Etkinleştirme Girdili 2’ye 4’lük Kod Çözücü (2-to-4 Decoder with Enable Input)
NAND kod çözücü için doğruluk tablosu
  Çıktılar ve enable tümleyen formunda
Aktif düşük çıktı isteniyorsa NAND kapıları direk kullanılır!

## Slide 5: Daha Büyük Kod Çözücüler
Enable biti daha büyük kod çözücüler yapmak için kullanılabilir
  w = 0 üstteki kod çözücüyü aktif yapar (D7…D0 bitleri)
  w = 1 alttaki kod çözücüyü aktif yapar (D15…D8 bitleri)
Etki: w ilave bir girdi biti ekler
  n = 3 → 4
Bu yeni kod çözücüyü 5’e 32’lik bir kod çözücü yapmak için kullanabilir miyiz?
  Hayır!
  Çünkü bu 4’e 16’lık kod çözücüde Enable girdisi yok

## Slide 6: Kod Çözücülerle Fonksiyonları Gerçekleştirme
Örnek: Tam Toplayıcı
  S(x, y, z) = S (1,2,4,7)
  C(x, y, z) = S (3,5,6,7)

## Slide 7: Kodlayıcılar (Encoders)
Kodlayıcı: 2n girdi hattını n çıktı hattına çevirir
  Girdi: 2n hat
  Çıktı: n bit
  Çıktı, 1 olan girdinin ikili (binary) kodu olur
Doğruluk tablosu (n=3):

## Slide 8: 8’e 3’lük ikili kodlayıcı
8’e 3’lük, girdileri D0-D7 olan ikili kodlayıcı için X,Y,Z çıktılarının mantıksal ifadeleri:
Z = D1 + D3 + D5 + D7
Y = D2 + D3 + D6 + D7
X = D4 + D5 + D6 +D7
Herhangi bir anda yalnızca tek girdi hattı 1 değerine sahip olacaktır.
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
Z = D1 + D3 + D5 + D7
Y = D2 + D3 + D6 + D7
X = D4 + D5 + D6 + D7

## Slide 9: Öncelikli Kodlayıcı (Priority Encoder)
Öncelikli Kodlayıcı
  Kodlayıcı gibi, ilave bir işleve sahip:
    Birden fazla girdi 1 olursa bitlerin birine öncelik ver
Örnek: 4’e 1’lik, bir bite öncelik veren öncelikli kodlayıcı
Hangi bitin önceliği en yüksek?
  D3
Valid bit
(geçerlilik
biti)

## Slide 10: Çoklayıcılar (Multiplexers)
Birçok girdi hattının birinden ikili bilgiyi seçerek tek çıktı hattına yönlendirirler
2n girdi hattı, n seçim (selection) hattı ve tek çıktı hattı
Örn.: 2’ye 1’lik hat çoklayıcı

## Slide 11: 4’e 1’lik hat çoklayıcı
4:1
MUX
Y
Inputs
select
S1 S0
I0
I1
I2
I3
0
1
2
3
Output
mux
Y
Inputs
select
S1 S0
I0
I1
I2
I3

## Slide 12: Çoklayıcı
Peki 1 bitten fazlasını seçmek istersek?
Örnek: iki tane 4 bitlik sayıdan birini seçme
“Dörtlü 2’ye 1’lik hat çoklayıcı”
Select, girdilerden seçim yapar
Enable biti 1 olursa çıktıyı 0 yapar

## Slide 13: 4’e 1’lik Çoklayıcı için Alternatif Devre
S1
S0
0 1 2 3
2-to-4 Decoder
I0
I1
I2
I3
Y

## Slide 14: Boole Fonksiyonu Gerçekleştirmek
MUX: bir kod çözücü + bir OR kapısı
2n’e 1’lik MUX, n girdili herhangi bir Boole fonksiyonunu gerçekleştirebilir
Daha iyi çözüm: n+1 girdi değişkeni olan Boole fonksiyonunu gerçekleştirmek
  Değişkenlerden n tanesi: seçim (selection) hatlarına
  Kalan değişkenler: girdilere

## Slide 15: Örnek I
F(x,y,z)=Σ(1,2,6,7)

## Slide 16: Prosedür
Girdi değişkenlerine bir sıra belirleyin
En sağdaki değişken girdilerde kullanılacak
Diğer n-1 değişkeni sıraya göre seçim hatlarında kullanın
Doğruluk tablosunu oluşturun
m0’dan başlayarak ardışık minterm çiftlerini beraber değerlendirin
Girdilerde ne olması gerektiğini belirleyin

## Slide 17: Ters Çoklayıcılar/Çoklama Çözücüler (Demultiplexers)
Bir girdi kaynağından gelen veriyi n çıktıdan bir tanesine bağlayan sayısal anahtarlar.
Genellikle n’ye 2n’lik ikili kod çözücüler (decoders) - bu çözücülerin enable hattı DEMUX’ın veri (data) girdisi olacak şekilde - kullanılarak yapılır.
2X4
Decoder
Select
lines
Input
data (1bit)
Enable
One of
four 1-bit
outputs
One of n
Data
Sources
selected
s bits
Select
b bits
b bits
b bits
.
.
Data
Input
Demux
One of n outputs
2x4 binary decoder kullanan
1x4 demultiplexer

## Slide 18: 1’e 4’lük Ters Çoklayıcı
demux
Data D
Çıktılar
select
S1 S0
Y0 = D.S1'.S0'
Y1 = D.S1'.S0
Y2 = D.S1.S0'
Y3 = D.S1.S0
2x4 Decoder
D
S1
S0
Y0 = D.S1'.S0'
Y1 = D.S1'.S0
Y2 = D.S1.S0'
Y3 = D.S1.S0
E

## Slide 19: Daha Büyük Çoklayıcılar
Küçük çoklayıcılar birleştirilerek daha büyük çoklayıcılar inşa edilebilir.
8’e 1’lik MUX daha küçük çoklayıcılar ile aşağıdaki gibi yapılabilir:
4:1 MUX
I0
I1
I2
I3
S1 S0
4:1 MUX
I4
I5
I6
I7
S1 S0
2:1 MUX
S2
Y

## Slide 20: Üç Durumlu (Three-state/Tri-State) Kapılar
F için doğruluk tablosu nasıl olur?
İki kapı, F’i aynı anda sürmeye/belirlemeye (drive) çalışacak
  Çıktıları bağlamak iyi bir fikir değil
Bazen bir kapının bağlantısını kesmek (disconnect) istenebilir
Üç durum:
  0 veya 1 normal Boole değer
  Yüksek empedans/çeli (High impedance), Z durumu (state)
Yüksek empedans kapının bağlantısı kesilmiş etkisi yapar

## Slide 21: Üç Durumlu Kapılarla MUX