## Slide 1: Zamanuyumlu Dizisel Mantık (Syncronous Sequential Logic) 1/3
Bölüm 5

## Slide 17: Diğer İkidurumlular (Other Flip-Flops)
D ikidurumluları (flip-flops) en az kapı gerektirenlerdir
Dolayısıyla yaygın olarak kullanılır
Alternatifleri ise
  JK ikidurumluları
  T ikidurumluları

## Slide 18: JK İkidurumlusu
J girdisi 1’e ayarlar (Set)
K girdisi sıfırlar (Reset)
Her iki girdi de 1 olursa tümleyen alınır

## Slide 19: T (Toggle) İkidurumlusu
Tümleyen alan bir ikidurumludur
J ve K girdileri Şekil a’daki gibi birbirine bağlanırsa
  T=0 (J=K=0), yani değişmez
  T=1 (J=K=1), tümleyen alır
Şekil b’deki gibi D ikidurumlusundan da yapılabilir
  T=0 olduğunda D=Q (değişmez)
  T=1 olduğunda D=Q’ (tümleyen)

## Slide 20: Karakteristik Tabloları
Q(t) şu anki (mevcut) durumu ifade eder.
Q(t+1) sonraki durumu

## Slide 21: Karakteristik Denklemler
D ikidurumlusu
  Q(t+1)=D
JK ikidurumlusu
  Q(t+1)=JQ’+K’Q
T ikidurumlusu