## Slide 1: Zamanuyumlu Dizisel Mantık (Syncronous Sequential Logic) 2/3
Bölüm 5

## Slide 9: JK ikidurumluları ile analiz
D ikidurumlularında durum denklemi (state equation), girdi denklemi (input equation) ile aynıydı.
JK ve T için ise karakteristik tablolara veya denklemlere bakmamız gerekir.
JK ve T ikidurumlularında sonraki durum (next state) şöyle belirlenebilir:
  1. Şu anki durum ve girdi değerlerine göre ikidurumlunun girdisini ifade eden denklemi (input equation) bulun.
  2. Girdi denklemlerini kullanarak girdi değerlerini bulun.
  3. Bunlara ve karakteristik tabloya bakarak sonraki durumun ne olacağını bulun.

## Slide 10: 2. yöntem (durum denklemleri ile)
Sonraki durum değerleri durum tablosu yerine durum denklemleri kullanılarak da çıkarılabilir:
  1. Yine girdi denklemlerini yazın.
  2. Karakteristik denklemlerdeki girdiler yerine girdi denklemlerindeki sağ tarafları yerine koyarak durum denklemlerini elde edin.
  3. Bulduğunuz durum denklemlerini kullanarak sonraki durumları direk yazabilirsiniz.

## Slide 11: Durum denklemlerini kullanma
1. İki durumluların girdileri
JA=B , KA=Bx’
JB=x’ , KB=A’x+Ax’
2. Karakteristik denklemlerde yerine koyalım:
  A(t+1)=JA’+K’A=BA’+(Bx’)’A=A’B+AB’+Ax
  B(t+1)=JB’+K’B=
3. Bunları kullanarak sonraki değerleri tabloya yazabiliriz.

## Slide 12: T İkidurumluları ile Analiz
JK için yaptığımız ile aynı
  Aşağıdakilerden birini kullanmalıyız
    Karakteristik tablo veya
    Karakteristik denklemler
T ikidurumlusunun karakteristik denklemi