## Slide 1: Yazmaçlar (Registers) ve Sayaçlar (Counters)
Bölüm 6
Mano & Ciletti kitabından ve Suleyman TOSUN’un slaytlarından Türkçeleştiren Kurtuluş KÜLLÜ

## Slide 2: Konular
Yazmaçlar (Registers)
Kaydırma yazmaçları (Shift registers)
Yayılımlı sayaçlar (Ripple counters)
Zamanuyumlu sayaçlar (Synchronous counters)
Diğer sayaçlar

## Slide 3: Yazmaçlar
Bir ikidurumlu (flip-flop) grubu
  Her biri bir bit bilgi tutabilir
  n bitlik yazmaçlar n bit depolayabilir (n flip-flop içerir)
Her saat (clock) döngüsünde, ikidurumluların girdilerindeki veri yazmaçlara aktarılır.
Clear=0 olduğunda tüm ikidurumlular sıfırlanır
  Depolanan değerlerin hepsini 0 yaparak yazmaçları temizler.
Clear=1 olduğunda girdi verileri yazmaçlara depolanır.

## Slide 4: Paralel Yüklemeli Yazmaçlar
Zamanuyumlu sistemlerde bir ana saat (master clock) olur.
  Tüm işlemler bununla senkronize edilir.
Kullanılacak yazmaçları seçebilmek istiyorsak ayrı bir kontrol sinyali kullanılmalı:
  Yazmaçlara yeni bilgi kaydedilmesine yükleme (loading) veya güncelleme (updating) denir.
Eğer tüm ikidurumlular aynı anda yükleniyorsa, yükleme paralel yapılmaktadır.

## Slide 5: Saat Geçitleme/Engelleme (Clock Gating)
Eğer bir yazmacın içindekileri değiştirmek istemiyorsak:
  Girdiler sabit tutulmalı VEYA
  Saat sinyalinin devreye ulaşması engellenmeli (saat engelleme).
Saat engelleme, saat sinyali üstünde ilave gecikmeye yol açar
  Saat devrenin farklı kısımlarına farklı zamanlarda ulaşır.
  Bu sebeple zamanuyumlu davranış kaybolur.
Bu yüzden ikidurumluların saat girdilerinden çok D girdilerini kullanarak yazmacı kontrol ediyoruz.
1
clock
clock
0
clock
0

## Slide 6: Paralel Yüklemeli Yazmaçlar
D girdileri öncesindeki kapılar aslında iki kanallı bir çoklayıcı (MUX)
  load=1 ise D girişlerine veri (Ii) ulaşır.
    Yazmacı yükle
  load=0 ise yazmaç çıktıları (Ai) D’ye ulaşır
    Değişiklik yok (yazmacı yükleME)

## Slide 7: Ötelemeli Yazmaçlar (Shift Registers)
Depoladığı ikili bilgiyi komşu hücreler arasında kaydırabilen bir yazmaç
  Belirlenmiş bir yönde
İkidurumlular zinciri
  Bir ikidurumlunun çıktısı bir sonrakinin girdisine bağlanır.

## Slide 8: Seri Aktarım
Bir sayısal sistemde bilgi tek tek bitler olarak aktarılıyorsa, sistem seri modda çalışıyor denir.
  Kaynak yazmaçtan hedef yazmaca bitlerin kaydırılması.
Kaydırma, saati engelleyerek kontrol edilebilir
  Daha önce belirttiğimiz gibi, problemli

## Slide 9: Seri Toplama
Paralel işlemler daha hızlıdır
Seri işlemler daha yavaştır AMA
  Daha az donanım
  gerektirir
    Çip üstünde daha
    az silikon alanı

## Slide 10: Evrensel Ötelemeli Yazmaç (Universal Shift Register)
Bilgi, yazmaca seri olarak girilebilir
  Paralel olarak okunabilir.
Tersi de mümkün
  Bilgi paralel olarak girilip
    Seri olarak (kaydırılarak) alınabilir
Bazı kaymalı yazmaçlarda paralel transfer için girdi/çıktı terminalleri vardır.
Ayrıca sola kaydırma veya sağa kaydırma mümkündür.

## Slide 11: Evrensel Ötelemeli Yazmaç

## Slide 12: Evrensel Ötelemeli Yazmaç

## Slide 13: Sayaçlar (Counters)
Belirli bir durum dizisini takip eden bir yazmaç.
  Girdi sinyali
    Saat VEYA
    Ayrı bir sinyal olabilir
Farklı diziler (sekanslar) sayılabilir
  Normal ikili dizi VEYA
  İstediğimiz herhangi bir dizi
n bitlik sayaçta, n ikidurumlu olur
  0’dan 2n-1’e sayabilir.
İki çeşit sayaç vardır
  Yayılımlı Sayaçlar (Ripple Counters)
  Zamanuyumlu Sayaçlar (Synchronous Counters)

## Slide 14: Yayılımlı Sayaçlar (Ripple Counters)
Seri olarak bağlı ikidurumlular
  Birinin çıktısı bir sonrakinin C (saat, clock) girdisine bağlanır.
Farklı ff’lar ile gerçekleştirilebilir
  JK ff’larda J ve K girdilerini birleştirerek
  T ff’larla
  D ff’larda çıktının değilini (tümleyenini) kullanarak

## Slide 15: Yayılımlı Sayaçlar
Yukarı yayılımlı sayaç
  Negatif kenar tetiklemeli ff kullanılmalı
Aşağı yayılımlı sayaç
  Pozitif kenar tetiklemeli ff kullanılmalı

## Slide 16: BCD Yayılımlı Sayaç
10 durumdan (state) oluşan sekans (0’dan 9’a)
  4 ikidurumlu (flip-flop) gerekir
İkili sayaca benzer
  Sadece 1001 durumundan sonra 0000 gelmesi farklı.

## Slide 17: Onluk Sayaç
Q1 her saat vuruşundan sonra değişir.
Q2, Q1’in her 1’den 0’a geçişinde ve Q8=0 ise değişir.
  Q8=1 olduğunda, Q2=0 olarak kalır.
Q4, Q2’nin her 1’den 0’a geçişinde değişir.
Q8, Q2 veya Q4 0 olduğu sürece 0 kalır.
  Hem Q2 hem de Q4 1 olursa, Q8, Q1 1’den 0’a geçerken değişir.

## Slide 18: Üç Onluk Sayaç
0’dan 999’a saymak için
  Üç tane onluk sayaç kullanılır
  Bir sonraki onluk sayacın girdisi öncekinin Q8’inden gelir.
    Q8 1’den 0 olduğunda bir sonraki sayaç tetiklenir.

## Slide 19: Zamanuyumlu Sayaçlar (Synchronous Counters)
Tüm ikidurumluların C girdilerine saat sinyali bağlanır
  Tüm ikidurumlular aynı anda tetiklenir.
İkidurumlulara tümleyen işlemi uygulanması için olması gereken girdiler
  J=1 ve K=1
  T=1

## Slide 20: İkili Sayaç
En sağdaki/önemsiz (least significant) bit her seferinde değişecek.
Diğerleri, öncekilerin hepsi 1 olduğunda değişecek.

## Slide 21: Yukarı-aşağı ikili sayaç
up=1 ise ileriye (yukarıya) sayar
down=1 ve up=0 ise geriye (aşağıya) sayar
Her ikisi de 0 olduğunda sayım değişmez.