## Slide 1: Giyimden kalıp alma (pensli
Flecker, L. 2013. Costume mounting. Routledge, Newyork, USA,

## Slide 2: Ölçme ve izleme talimatları
Ölçme | Geçirme- aktarma
1.Pens ile oluşan dolgunluğu, giyimin altından doku kaplı vatka ile dışarı çıkarın, şişirin | 
2.Pensin her iki tarafındaki yön ve açıyı belirlemek için paneli inceleyin. | 2.Panelin üstünü kaplayacak büyüklükte doku kağıdı kesin. Kurşun kalem kullanarak 3-4 cm aralıkla kesikli çizgi ile işaretleyin
3.Pens boy uzunluğunu ölçün. | 3.Pens hattını kabaca ikiye ayırın. Birine A adını verin, doku kağıdını panelin üzerine serin. A yanı kesikli çizgiler eşleşmeli. Bu yanda çalışmaya devam ederken panelin dış kısmı çizgilerini doku kağıdı ile üzerine eşleştirin (Şekil 2.9a). Pens hattı çizin. En uzak ucu işaretleyin.
4.Pens görünür ise en geniş noktanın enini ölçün. Gizli ise pensi hafifçe bastırarak büyüklüğü hakkında kaba fikir edinin ve kumaştan hissedin. | 4.Doku kağıdını giyimin üzerinden alın ve pens çizgisi boyunca en uzak uca kadar kesin. Pens çizgisi kesilince doku kalıbı panel üzerinde daha önce olduğu gibi yeniden konumlandırın.

## Slide 3: Ölçme ve izleme talimatları
 | 5.Pens genişliği biliniyorsa, doku kağıdı ile bu miktarda çakıştırma yapılır. B tarafı A tarafına kaydırın (Şekil 2.9b) Pens ölçüsü bilinmiyorsa, kesikli çizgi hizasını kullanarak doku kağıdı ile üst üste getirin. B tarafında kumaş ve dokunun çizgi hatları eşleşirse pens doğru ölçüdedir.
 | 6.Örtüşen doku kalıbı bir iğne ile sabitleyin ve B tarafına pens çizgisi çizin. Panelin kalan kenarlarının etrafını takip ederek kalıp-şablon-modeli tamamlayın. Pens oluşturmak üzere B ile A birleşir.
7.Izgara sistemi (grid sistem) kullanarak kalıbı kontrol edin ve ayarlayın. Panelde pens birden fazla ise her pens için işlemi tekrarlayın, doku kalıbını birkaç aşamada geliştirin (Şekil 2.9c) |