## Slide 1: Giyim ölçüleri ve figüre aktarma
Flecker, 2013:21-24

## Slide 2: Flecker, 2013: 21-24
Ölçümler | Figürdeki Yeri | Giyimdeki Yeri
1-Bel çevresi | Bel, genelde kalça ve göğüs arasında figürün en dar bölümüdür. Ölçü tüm bel çevresinde alınır. | Genelde, dikiş ve pens şekillendirme veya kemer ile kolayca fark edilebilir. Etek ve pantolon ile ilgilenirken giyimin üst kısmından ayrılır, her iki giyim için bel ölçümü almak önemlidir. Etek/pantolon genelde kemeri vardır, bu durum ölçüyü almada kolaylık sağlar.
2-Göğüs çevresi | Göğüs ölçüsünü düz tutmak için büstün ve göğsün en dolu kısmı, kol altı ve arkasını çevreler | Büst seviyesi büst pensinin en ucuna yerleştirilebilir. Pens yok ise ölçüler kolun hemen altından alınmalıdır.
3-Gögüs kafesi çevresi (yalnız kadın giyimi) | Bu ölçü, büstün altından alınır. Vücut çevresi ve arkasından, mezura tutulur | Giyim üzerinde göğüs kafesi belirlemek zor olabilir, net değil ise göğüs seviyesinin 7-9 cm aşağısından alınmalıdır.
4-Göğüs arası (yalnız kadın giyimi) | Figürdeki noktalar, göğüs ucuna karşılık gelir ve her memenin en dolu olduğu noktadır. | Bu ölçü büst noktaları arasındaki uzaklıktır. Giyimde bu noktalar dikiş şekillendirmede en uzak uçlar olarak bulunur. Bu noktalar net değil ise, bu ölçüm tahmini önemli değildir. Kabaca (korsesiz) yaklaşık 20 cm’dir.
5-Omuz noktasından yan bele doğru | Bu omuz noktasından yandan bele uzaklıktır. Omuz noktası, omuzun en uzak ucudur, üst koldan ayrılır. | Omuz noktası genellikle giysi kolunun başı ile çakışır. Giyim kolsuz ise ve omuz noktası belirsiz ise bu pozisyon tahmin edilmeli. Bunu yapmak için iki cetvel (iki dikiş gibi) ile yan ve omuz dikişi uzamış gibi gösterilir. Omuz noktası, iki cetvelin kesişme yerinde yer alır.

## Slide 3: Flecker, 2013: 21-24
6-Enseden arka bele | Bu, enseden arka bel ortasına uzaklıktır. Ensenin yeri belli değil ise, figürün boyun çevresi mezura ile dökümlü bırakılır, doğal dökümüne izin verir. Ense, mezuranın alt kenarının arka boyun kısmının durduğu yerde bulunur. | Giyim, yüksek bir yaka ile kesim olmadıkça bu ölçü tahmin edilmeli, bunun için omuz noktası yan bele doğru alınan ölçüye 3-4 cm /3,5-4,5 cm eklenir.
7-Ön Taraf | Bu, figürün göğüs üstünde alınan düz ölçümdür. Kollar doğal olarak bırakılır ve her kolun kıvrım yerinden ölçüm alınır, omuz noktasından yaklaşık 14-15 cm aşağıdadır. | Bu ölçüm, giyimin ön kısmında düz bir hat olarak alınır. Kol oyuntusu dikişinden, diğer kol oyuntusuna bu ölçü, omuz noktasında 14-15 cm aşağıdadır.
8-Arka Taraf | Bu, figürün arkasında alınan düz bir ölçümdür. Ön tarafta alınan ölçüm yöntemi ile aynıdır. | Bu, giyimin arkasından alınan düz bir ölçüdür. Ön tarafta uygulanan yöntem uygulanır.
9-Omuz Uzunluğu | Bu ölçüm, figürün omuz üst hizasından alınır. Boyundan omuz noktasına kadar. | Bu ölçüm, giyim omuz üstünden alınır. Yaka ve kol oyuğu kesilebilir. Giyimde omuz uzunluğu figüründen sıklıkla farklıdır.