## Slide 1: AKSELERATÖRLERDE RADYASYON ÜRETİMİ

## Slide 2
Düşük Enerjili X-Işınları
Yüksek Enerjili Elektron Işınları
Yüksek Enerjili X-Işınları
Radyoterapide Kullanılan Işınların Elde Edilişi

## Slide 3
X-Işını Tüpü ve X-ışınlarının Elde Edilmesi
Katot Işınları
X-Işınları
-
+
Bakır Anot
Tungsten Hedef
Vakum Kabı
Isıtılmış Tungsten
Filament Katot
+
-
Yüksek Voltaj Kaynağı

## Slide 4: X-Işını
+
-
X-Işını
ELDE EDİLİŞ:
Elektronların hızlandırılarak bir hedefe (tungsten ,molibden) çarptırılması ile.
è ’ ların kinetik enerjisi X-ışınına dönüşür (Frenleme X-ışınları)

## Slide 5
e- ’ların engellemeden hedefe ulaşması için x-ışını tüpünün havası boşaltılmıştır
Katot, 10V’luk bir gerilimle tungsten filamana bağlıdır, uygulanan gerilimle sıcaklık, dolayısıyla salınan e- sayısı ve üretilen x-ışını enerjisi değişir

## Slide 6
Hedef ( anot üzerinde ) ve katot arasındaki gerilimle e- ’lar hedefe doğru ivmelendirilir
Hedef malzeme yüksek erime noktalı olmalıdır,
( Z = 74 olan tungsten için 33700C )
Üretilen enerjinin %99’u ısı enerjisi olduğu için iyi bir soğutma sistemi olmalıdır

## Slide 7
Yüksek Enerjili Elektron ve X-ışınları
Radyoterapinin ilk yıllarında, konvansiyonel X -ışını tüpleri ve çeşitli düzeneklerle elde edilen düşük (50-150 kV), orta (150-500 kV) ve süper voltaj (500-1000 kV) enerjili X-ışınları yaygın olarak kullanılmaktaydı. Ancak bu enerjilerdeki X-ışınlarının derine yerleşmiş tümörlerin tedavisinde yetersiz kalması ve megavoltaj seviyelerindeki enerjilerin konvansiyonel X-ışını tüpleri ile elde edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine yüksek enerjili X-ışını üretebilecek cihazların tasarımlarına başlandı. Bu amaçla 1950 lerde ilk Lineer hızlandırıcı (LINAC) üretildi.

## Slide 8: LİNEER HIZLANDIRICI

## Slide 9
LINAC’IN ŞEMATİK GÖSTERİMİ

## Slide 10
LINAC HIZLANDIRMA TÜPÜ
Elektron
Tabancası
Magnetron
Klystron
Eğici Magnet
Elektron tabancasın da üretilen 50 KeV enerjili elektronlar Magnetron veya Klystron’da (mikrodalga üretmez güçlendirir) üretilen (veya güçlendirilen) mikrodalgaların tepelerine bindirilerek birkaç MeV’lik enerji kazanacak kadar hızlandırılmaktadırlar.

## Slide 12
Primer Kolimatörler
Tungsten hedef
Işın Düzleştirici Filtre
Hasta
Sekonder Kolimatörler
Elektron Işını Demeti
Yüksek Enerjili
X-ışınlarının
Oluşumu

## Slide 13
Primer Kolimatörler
Tungsten hedef
Saçıcı Foil
Hasta
Sekonder Kolimatörler
Elektron Işını Demeti
Kon veya Trimmer
Elektron
Işınlarının
Oluşumu