## Slide 1: İYONİZAN RADYASYONUN MADDE İLE ETKİLEŞİMİ

## Slide 2
FOTON – MADDE ETKİLEŞİMLERİ

## Slide 3: Elektromanyetik Radyasyonların Madde ile Etkileşmesi
Koherent saçılma
Fotoelektrik olay
Kompton olayı
Çift oluşum
Fotodisintegrasyon

## Slide 4
KOHERENT SAÇILMA

## Slide 5
Fotonun, yakınından geçtiği elektronu titreştirmesinden kaynaklanır

## Slide 6: KOHERENT SAÇILMA
Bu etkileşim elektronun yakınından geçen ve onu titreştiren elektromanyetik dalgadan ibarettir.
Titreşen elektron gelen elektromanyetik dalga ile aynı frekansta enerji yayar.
Ortamda enerji absorblanmaz.
Foton küçük açı ile saçılır.

## Slide 7
FOTOELEKTRİK OLAY

## Slide 8: Fotoelektrik olay
Gelen foton
E<0,5 MeV
Fırlayan fotoelektron
Karakteristik radyasyonlar
K
L
M

## Slide 9: FOTOELEKTRİK OLAY
Foton atomun en iç yörüngesindeki sıkı bağlı yörünge è ile etkileşir.
Gelen foton enerjisinin tümünü elektrona aktarır ve è ’u bağlanma enerjisinden daha düşük bir enerji ile atomdan koparır.
Oluşan boşluk üst yörüngedeki veya ortamdaki serbest è tarafından doldurulur. Bu sırada elektronların enerji seviyesindeki değişiklik X-ışını olarak yayımlanır (Karakteristik x-ışınları)
Efoton ( hν ) = Ebağlanma + KEfotoelektron
e-
X-ray
0.5 MV’a kadar görülür Atom numarasına (Z) baglıdır

## Slide 10
Etkileşme düşük enerjilerde gerçekleşir
Fotoelektrik soğurma için kütle azaltma katsayısı enerjinin küpü ile ters orantılı, soğurucu malzemenin atom numarasının küpü ile doğru orantılı olarak değişir ( kemik, kas, yağ gibi farklı atom numaralı materyallerin x-ışını soğurmasının farklı olması radyolojide önemli )
t/r µ 1/ E3
t/r µ Z3

## Slide 11
COMPTON OLAYI

## Slide 12: Compton Olayı
Gelen foton
0,5 MeV<E<1,2 MeV
Saçılan foton
hn2
Fırlayan elektron
(Compton elektronu)

## Slide 13: KOMPTON OLAYI
Foton atomun dış yüzeyindeki elektrona çarpar, elektron ve foton farklı yönlerde arada bir teta açısı yaparak saçılırlar
Bu sırada enerji açığa çıkar
e-
X-ray
0.5-1.02 MV arası görülür. Atom numarası (Z) den bagımsızdır

## Slide 14
Fotonun serbest ( dış yörüngelerdeki ) elektronla ( Efoton ›› EBelektron ) etkileşmesidir, etkileşimin sonucunda saçılan elektron kinetik enerji kazanır ve ayrıca yeni bir foton oluşur

## Slide 15: KOMPTON OLAYI
Atomun zayıf bağlı ve serbest elektronlarını kapsar.
Atom numarasına bağlı değildir.
Elementlerin gram başına elektron sayısına bağlıdır.
Enerjinin artmasıyla azalır.
Fotonun her bir çarpışmasında bir miktar enerji saçılır, bir kısmı da absorblanır.
Absorblanma miktarı çarpışma açısına ve enerjiye bağlıdır.

## Slide 17
FOTOELEKTRİK ETKİ COMPTONOLAYI

## Slide 18
ÇİFT OLUŞUMU

## Slide 19: Çift Oluşumu
Gelen foton
E>1,02 MeV
0,51 MeV g
0,51 MeV g
Elektron (-)
Elektron (+)

## Slide 20: ÇİFT OLUŞUMU
Gelen enerji elektron ve positrona dönüşür
e-
X-ray
e+
1.02 MV üzeri

## Slide 21
1.02 MeV ( elektronun durgun kütle enerjisi, m0c2 ) üzerindeki foton enerjilerinde gerçekleşir
Elektron tüm enerjisini atom çekirdeğine aktarır, sonuçta 1.02 MeV enerjili elektron çiftleri oluşur ( e- ve e+ )

## Slide 22
e+ ( pozitron ) uyarılma, iyonlaşma ve frenleme ile enerjisini kaybeder, hızının azaldığı bir noktada ( 0.51MeV enerjide ) bir serbest elektron ile birleşip yok olur ( annihilation, yok olma radyasyonu )
Çift oluşumunun gerçekleşme olasılığı Z atom numarası ile hızla artar

## Slide 23: ÇİFT OLUŞUMU OLAYI
Fotonun enerjisi 1.02 MeV’ den büyük
Enerji kütleye dönüşür (m0c2)
Pozitron serbest elektronla birleşerek yok olur. Yok olma sonucu enerjileri 0.511 MeV olan iki gamma ışını oluşur. Kütle enerjiye dönüşür.
Gram başına atomik numaraya (Z2) bağlı olarak artar.

## Slide 25: YUMUŞAK DOKUDA RADYASYONUN ABSORBSİYONU
50 KeV a kadar fotoelektrik olay önemli
60 KeV ile 90 KeV arasında fotoelektrik ve kompton olayı eşit önemde
200 KeV ile 2 MeV arasında kompton olayı tek başına baskındır.
5 MeV ile 10 MeV arasında çift oluşumu önemli olmaya başlar.
50 MeV ile 100 MeV arasında çift oluşumu çok önemlidir.

## Slide 27
FOTODİSENTEGRASYON

## Slide 28
Bu etkileşme foton ve atom çekirdeği arasındadır
Etkileşme çok yüksek foton enerjilerinde oluşur
Etkileşme sonunda çekirdekten nötron çıkar