## Slide 1: DOKU ABSORBSİYON FAKTÖRLERİ

## Slide 2: Lineer Enerji Transferi (LET )
Dokuda her mm başına KeV cinsinden bırakılan enerji miktarını belirler ve (KeV/μm ) birimi ile ifade edilir.
a partikülleri, nötronlar ve protonlar yüksek LET değerli radyasyonlar, x ve γ ışınları ve elektronlar ise düşük LET değerli radyasyonlardır.

## Slide 3: Relatif Biyolojik Etkinlik (RBE )
Farklı radyasyonlar için farklı RBE değerlerinin olması; radyasyonların yolu boyunca birim uzunlukta farklı değerde enerji bırakmaları ile ilişkilidir.

## Slide 4: Relatif Biyolojik Etkinlik (RBE )
250 KeV’lik X ışını dozunun, herhangi bir radyasyon kalitesi tarafından aynı biyolojik etkiyi oluşturması için gerekli olan doza oranıdır.
D250 / Dr

## Slide 5: RBE değerleri
Radyasyon Tipi RBE
X- ve γ-ışınları, elektronlar 1
Termal Nötronlar 2.3
Hızlı nötronlar, protonlar 10
α parçacıkları, çok yüklü parçacıklar 20

## Slide 6
ETKİN DOZ : Bir insan vücudunda ışınlanan bütün organ ve dokular için hesaplanmış eşdeğer dozların doku ağırlık faktörü (WT) ile çarpılmış durumlarının toplamı ile bulunan değerdir. Birimi: SİEVERT ( Joule/kg )
E = Σ WT HT = Σ WT Σ WR DT,R
Doku ve organ | Doku ağırlık faktörü
Üreme organları | 0.20
Kırmızı kemik iliği | 0.12
Barsak | 0.12
Akciğer | 0.12
Mide | 0.12
Mesane | 0.05
Meme | 0.05
Karaciğer | 0.05
Özafagus | 0.05
Tiroid | 0.05
Cilt | 0.01
Kemik yüzeyi | 0.01
Kalanlar | 0.05

## Slide 7: DOZ İLİŞKİSİ
Soğurulan Doz
Cismin 1 kg ’ında depolanan enerji
Eşdeğer Doz
Değişik radyasyonların farklı zararlı etkileri
Radyasyon ağırlık faktörü(WR)
Efektif Doz (Etkin Doz)
Değişik dokuların farklı duyarlılıkları
Doku\organ ağırlık faktörü(WT)