## Slide 1: EKSTERNAL RADYOTERAPİDE DOZ HESAPLAMALARI

## Slide 2
Düşük Enerjili X-ışınları için Doz Hesaplamaları

## Slide 3
Eğer kalibrasyon havada yapılmışsa önce tedavi alanının kare eşdeğeri bulunur. Bu alana karşı gelen out-put değeri bulunur.
TD
Cilt dozu ( CD) = x 100
%DD
CD
Tedavi zamanı =
Havadaki out-put x BSF
Doz kalibrasyonu fantomda yapılmışsa, fantomdaki out-put kullanılır,BSF kullanılmaz. Eğer tedavide derinlik söz konusu değilse TD = CD ‘ dur.

## Slide 4
Co-60 için
Doz Hesaplamaları

## Slide 5
  Kalibrasyon dmax = 5 mm’de yapılmışsa;
Tedavi alanının kare eşdeğeri bulunur. %DD ve out-put bu alana
göre tespit edilir.
TD x 100
Tedavi zamanı =
%DD x out-put x Tray fak.x Wedge fak.
WF = wedgeli alanın out-put’u / açık alanın out-put’u
TF = trayli alanın out-put’u / açık alanın out-put’u
SABİT SSD TEKNİĞİ

## Slide 6
Normal olarak kullanılan SSD’den farklı bir SSD’de tedavi yapılıyorsa;
Eğer %DD’lar mevcut değilse,Mayneord faktörü kullanılarak %DD düzeltmesi yapılır. Ters kare kanunu ile de out-put düzeltmesi yapılır.

## Slide 7
Örnek :
Co-60’da SSD=90 cm’de 18x24 cm alana 200 cGy verilmek istenmektedir. d =7cm. SSD=80 cm’de %DD değerleri mevcuttur. Tedavi zamanını bulunuz?
18x24’ün kare eşdeğeri=20,3
SSD=90 cm’e göre %DD düzeltmesi yapılır.
f1 = 80 cm f2=90 cm %DD (f1)=72,7
f2 + d m f1 + d
( ) 2 x ( ) 2 x %DD (f1) = %DD (f2 )
f2 + d f1 + dm
90+0.5 80+7
( ) 2 x ( ) 2 x %72,7 = 1,016 x % 72,7 = % 73,9
90+7 80+0.5
Ters kareye göre out-put’u düzeltirsek
Benzer üçgenlere göre;
( 80 / 90) x 20,3 = 18,04 cm (80.5 / 90.5) 2x 87 = 68,8 cGy/dak.
( 18,04 alanın SSD=80 cm’deki out-put’u=87 cGy/min )
200
x 100 = 270 cGy (GD) 270/68,8=3dak.56 sn.
73,9

## Slide 8
Örnek :
SSD= 80 cm’de 10x15 cm alan ile d=5 cm’e 200 cGy veriliyor. Tedavi zamanını hesaplayınız.
alan | d=4 cm | d=5 cm | d=6 cm | d=7 cm |  | output
10x10 | 76,2 | 75,8 | 74,3 | 73,2 |  | 75,6
11x11 | 78,5 | 77,4 | 76,2 | 75,6 |  | 76,6
12x12 | 79,3 | 78,8 | 79,5 | 80,3 |  | 77,5
13x13 | 80,1 | 79,5 | 80,2 | 81,1 |  | 78,3
14x14 | 81,2 | 80,1 | 81,5 | 82,2 |  | 79,5

## Slide 9
  İZOSENTRİK TEDAVİ TEKNİĞİ
Kalibrasyon SSD=80 cm ’de ve d=0,5 cm derinlikte yapılmışsa;
VD = TD / TAR
VD
Zaman =
(out-put /BSF ) x ( 80 + dmax ) 2 x tray fak.x wedge fak. (varsa)
80

## Slide 10
Yüksek Enerjili Fotonlar İçin
Doz Hesaplamaları

## Slide 11
  Sabit SSD tekniği doz hesabı
SSD tekniklerini kapsayan hesaplamalar için %DD, uygun bir büyüklüktür.
Cihazlar genellikle SSD=100’de 10x10 cm alan için do referans derinliğinde 1 cGy = 1 MU verecek şekilde kalibre edilir.

## Slide 12
1 cGy = 1 MU ise
TD x 100
MU =
%DD x RDF x SSD fak.
Kalibrasyon sabit SSD ’de dmax ‘ta yapılmışsa SSD faktörü kullanılmaz.
1 alınır.
  Sabit SSD tekniği doz hesabı

## Slide 13
Kalibrasyonun yapıldığı SSD’den farklı SSD’de yapılan tedavilerde %DD ve SSD düzeltmesi yapılır.

## Slide 14: SAD tedaviler için doz hesabı
1 cGy = 1 MU ise
TD x 100
MU =
TMR x RDF x SAD fak.