## Slide 1: AET201 Termodinamik ve Isı Transferi Ders Notları-3
Hazırlayan: Öğr. Gör. Yusuf YILDIZ

## Slide 2: ISI ALIŞ-VERİŞİ Maddeler arasında ısı alış verişi var ise, alınan ısı verilen ısıya eşittir. Isı akışı sıcak maddeden soğuk maddeye doğru olur. Şayet sıcaklıkları T1 °C ve T2 °C olan aynı cinste iki sıvıdan eşit miktarlar kullanılarak bir karışım yapılırsa, karışımın son sıcaklığı,

## Slide 3: Basınç ve İş Katı, sıvı ve gazlar ağırlıkları sebebi ile bulundukları yüzeye bir kuvvet uygularlar. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun, birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete basınç(P), bütün yüzeye dik olarak etki eden kuvvete ise basınç kuvveti(F) denir. P=F/S P: basınç (Basınç birimleri : N/m2=Pascal, dyn/cm2=Bar), F: kuvvet, S: alandır. Termodinamik bir sistemde iş konu ediliyorsa, genel olarak gazların basıncı ve bu basınçtan doğan iş kastedilmektedir. W=P.ΔV

## Slide 4: Basınç ve İş Düzgün katıların (küp, dikdörtgenler prizması, silindir) zemine yaptıkları basınç P=h.d ile de hesaplanabilir. Burada h cismin yüksekliği, d ise özağırlığıdır. Bir sıvının ağırlığı nedeniyle içinde bulunduğu kabın herhangi bir yüzeyinin tamamına uyguladığı dik kuvvete sıvı basınç kuvveti denir ve, F=h.d.S bağıntısı ile bulunur. Burada, h: ilgili yüzeyin orta noktasının sıvının üst yüzeyine uzaklığı, d: sıvının özağırlığı, S: ilgili yüzeyin alanıdır. F1=h×d×S1 F2=h2×d×S2=h/2×d×S2 F3=h2×d×S3=h/2×d×S3 , olur.

## Slide 5: Pascal Prensibi Sıvılar basıncı her doğrultuda aynen iletirler; bundan yararlanarak su cenderesi, hidrolik fren vb. sistemler oluşturulabilmektedir. F kuvvetinin yaptığı basınç her noktaya aynen iletileceğinden,

## Slide 6: Gazlarda Basınç Açık hava hem yeryüzüne hem de onunla temasta bulunan bütün yüzeylere ağırlığı nedeniyle bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin yüzeyin birim alanına düşen kısmına açık hava basıncı yada atmosfer basıncı (P0) denir. Açık hava basıncını, yani atmosfer basıncını ölçen aletlere barometre denir. Barometredeki civa seviyesi her 10.5 m yüksekliğe çıkıldıkça 1 mm düşer. Bundan yararlanarak rakım (yükseklik) ölçülür. Kapalı Kaplarda Gaz Basıncı Hacimle ters orantılıdır; sıcaklık sabit kalmak şartıyla hacim azaldıkça basınç artar. Sıcaklıkla doğru orantılıdır; hacim sabit kalmak şartıyla, sıcaklık arttıkça basınç artar. Molekül konsantrasyonu ile doğru orantılıdır; hacim sabit iken, birim hacme düşen molekül sayısı arttıkça basınç artar. P.V=n.R.T Burada, P: basınç, T: sıcaklık(0K), n: molekül sayısı, R: evrensel gaz sabiti, V: hacım

## Slide 7: İŞ İş İçin İtici Kuvvetler Mekanik iş Hidrolik iş

## Slide 8: Saf Madde ve Hal Değişimi Kimyasal yapısı her noktada aynı ve değişmeyen (homojen) maddelere saf madde denir. Su, azot, oksijen...vb birer saf maddedir. Bundan başka her hangi bir homojen karışım da saf madde tanımına uyabilir. Örneğin, çeşitli gazların homojen bir karışımı olan hava dahi, eğer tek bir faz söz konusu ise, saf maddedir. Buharlaşmanın başlangıcında bulunan sıvıya doymuş sıvı denir. Yoğuşmanın sınırında olan buhara doymuş buhar denir. Yoğunlaşma sınırının üzerinde sıcaklığa sahip olan buhara ise kızgın buhar denir.

## Slide 9: Saf Madde ve Hal Değişimi Suyu belirli basınçta katı, sıvı ve buhar fazlarında bir arada bulundurmak mümkündür; bu basınçtaki noktaya üçlü nokta denir. Saf Madde ve Hal Değişimi Suyu belirli basınçta katı, sıvı ve buhar fazlarında bir arada bulundurmak mümkündür; bu basınçtaki noktaya üçlü nokta denir.

## Slide 10: KAYNAKÇA TEMEL KAVRAMLARI İLE MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ, Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ, QAFQAZ ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI, Bakü, 2009.