## Slide 1: BRAİLLE YAZI SİSTEMİNDE KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

## Slide 2: Yazı Kalemleri
Braille yazı sisteminde kullanılan, tutacağı farklı materyallerden (ağaç, plastik vb.) yapılmış ucu sivri yazma aracıdır.

## Slide 3: Yazı Tabletleri
Braille yazı sisteminde kullanılan iki tip yazı tableti vardır. Bunlar dört satırlık ve 27 satırlık yazı tabletleridir.
Dört satırlık yazı tableti 27 satırlık yazı tableti

## Slide 4: Braille Yazı Kâğıdı
A4 kâğıt boyutunda değişik kalınlıklarda (180, 200, 220 g) bristol kâğıtları yazı kâğıdı olarak kullanılır.

## Slide 5: Takoz
Öğrencilerin altı noktayı öğrenmeleri amacıyla okuma yazmaya hazırlık aşamasında çalışma yapılan araçtır. Takozun çukurları altı noktayı ifade etmektedir. Çukurlara yerleştirilen küçük boncuklarla harf sembolleri oluşturulur.

## Slide 6: İlk Okuma tahtası
Okumaya başlangıç aşamasında, noktaların yerlerini kavratmak ve seslerini okumak amacıyla kullanılır.

## Slide 7: Braille Daktilolar
Braille yazı sisteminde bir yazı yazma aracıdır. Daktilo üzerindeki her tuş, altı noktanın bir noktasını basar. Daktilo üzerinde satır atlama (bir alt satıra geçme) tuşu, bir kutu geri alma tuşu, kelimeler arası boşluk verme (space) tuşu ve kâğıt çevirme (şaryo) yer almaktadır. Yazılacak harfin noktalarına aynı anda basılarak harf yazılır.

## Slide 9: OKUMA YAZMADA KULLANILAN TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇLER
Sensörlü Kitap Okuma Aracı
Basılı materyalleri okuma amacıyla kullanılır. Siyah beyaz veya renkli belge ve kitapları bilgisayar ortamına aktardıktan sonra onları dinleyerek okuma veya istenilen depolama birimlerine ses veya metin olarak kaydedilebilir.

## Slide 10: Braille Yazıcı
Bilgisayardaki metinleri Braille (kabartma) çıktı olarak verir. Bilgisayarda word formatında hazırlanan metinler yazıcı programında ayarları yapılarak Braille şeklinde çıktılar alınabilir.
Program ayarları yapılırken çıktısı alınacak belgenin kısaltmalı mı kısaltmasız mı olacağı, tek yüz veya arkalı önlü şeklinde mi olacağı ve girintilerinin nasıl olacağı belirlenebilir.

## Slide 12: Kabartma Yazıcı (çizim)
Harita, kroki, grafik, resim ve benzeri görsel materyali görme engellilerin anlayabileceği, dokunsal şekillere dönüştürmek için kullanılır. Bilgisayarda kabataslak hazırlanan şekil veya görsellerin aynı yazıcıda olduğu gibi çıktısı alınır. Ancak burada alınan çıktılar özel bir kâğıda basılır.

## Slide 14: Kitap Okuma Cihazı
Görme engellilerin istedikleri kitapları okumalarına yardımcı olur. Okumak istenilen metin veya kitaplar cihaza yerleştirilir. Cihaza yerleştirilen metinler, cihazın seslendirme programı yardımıyla seslendirilir.

## Slide 16: Görme Engelliler İçin Kabarta Yazı Basabilen Yazıcı Ve Tarayıcı Simcheong
Hem yazıcı hem de tarayıcı SİmCheong, bİr Kore hİkayesİnden esİnlenerek tasarlanmış. Bu tasarımın hayata geçİrİlme neden İse oldukça basİt; görme engelİ olan İnsanlar İçİn de bİlgİsayar kullanımını mümkün ve daha kolay hale getİrmek.
Yazıcı-tarayıcı, hem kabartma yazılı dökümanları tarayabİlİyor; hem de bu yazılardan oluşacak şekİlde çıktı alabİlİyor.

## Slide 18: Ekran Okuma Programı
Bu program bilgisayarda bulunan metinleri seslendirerek görme engellilerin kitap okumalarına olanak sağlar.
Bilgisayar klavyesi yardımıyla görme engelliler, bilgisayarın bölümlerini gezebilir, yazı programlarında metinler yazabilir. Ayrıca yazdığı metinleri program yardımıyla ister harf harf, ister sözcük sözcük, ister cümle cümle, isterse de tüm metin olarak okuyabilir.

## Slide 19: Kabartma Ekran
Bilgisayara bağlanarak ve sesli ekran okuma programı ile birlikte kullanılır. Ekrandaki yazılar cihaz üzerinde kabartma (Braille) şeklini alır. Aşağı yukarı yön tuşlarıyla ekran, Braille olarak okunur.