## Slide 1: Radyasyondan Korunma
ANKARA ÜNİVERSİTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI DOÇ.DR. EVREN ÜSTÜNER

## Slide 2: Radyasyon maruziyeti
Gelişmiş ülkelerde en çok radyasyon medikal tanı ve tedavi prosedürlerinden alınmaktadır.
2001’de 148 milyon radyografik işlem gerçekleşmiştir.
Bu her dünya vatandaşı için 1.9 incelemeye denk gelmektedir.
Kişisel doz miktarı BT ve girişimsel işlemlerin daha yaygın kullanımı ile giderek artmaktadır.
BT incelemeler özellikle hasta doz azaltılması açısından daha dikkatli istenmeli ve kişiye özelleştirilmelidir.
Tekrar incelemelerden kaçınılmalıdır. ,
Ultrason ve MR gibi alternatif tanısal yöntemler mümkün ise tercih edilmelidir
Medikal radyasyondan kişiyi en iyi koruma yolu iyi bir tıp bilgisine sahip olmak, endikasyonları ve tedavileri iyi bilmek ve doğru kararlar almaktan geçmektedir.

## Slide 3: Korunma
En önemli 3 unsur Zaman: Süre mümkün olan en azda tutulmalı
Uzaklık : Mümkün olan en uzaktan
Bariyet (engel, paravan, önlük, pleksiglas, uzaktan kumanda vs)

## Slide 4: Zaman
Çekim süresi kısa tutulmalı
Floroskopiler aralıklı ve kısa süreli olmalı. Süreler aşılırsa işlem ertelenmesi düşünülmeli
Çekimler sırasında mümkün ise oda içinde bulunulmamalı

## Slide 5: Uzaklık
Birim alanda x ışını yoğunluğu uzaklığın karesi ile ters orantılıdır
Doz uzaklık arttıkça %75 oranında azalır
Örn Kaynak yakınında a birim 1 metre uzakta ¼’de 2 metre uzakta 1/16’ya düşer

## Slide 6: Engel
Odanın kurşunlanması, zırhlanması, kurşun ve vofram ile güçlendirilmesi
Bariyerler önlük giyilmesi
Kolimatörler
Kurşun plaklar
Doğrudan maruziyetten kaçınılması

## Slide 7: Dozimetre kullanımı
Film dozimetre: hep yanınınzda taşımalı ve ön cepte yüzü dışarıyı görecek şekilde tutulmalıdır
Radyasyonlu alanlarda çalışanların dozlar 3 mSV/yılı geçmemelidir
Endikasyonlara uyumlu işlemler yapılmalıdır
Gebelere ve çocukara zorunlu olmakdıkça inceleme yapılmalıdır
Kadınların gebe olup olmadıkları sorgulanmalıdır
Cihaz kalitesi rutin olarak kontrol edilmelidir
Dozimetre ölçümleri ve önlük kullanım kontrolleri rutin yapılmalıdır
Tekrar çekimlerin ve yanlış işlemlerin önlenmesi açısından Teknisyenlerin ve radyologların bilgileri arttırılmalı, hizmet içi eğitimlere önem verilmelidir.

## Slide 8: GEBELİK
İlk 2 hafta ya hep ya hiç kuralı önemlidir: Gebelik ya sonlanır veya sorunsuz devam eder
İlk trimesterde organogenez anomalileri olabilir En hassas dönemdir sonraki dönemlerde gelişimsel problemler, retardasyon ortaya çıkabilir.
Gebelikte radyasyon alımının en sık etkisi mental motor retardasyondur
Çocuk ve gebeler radyasyondan korunmalıdır
Gebenin hayatını tehdit eden ciddi durumlarda BT incelemeler gebenin hayatını korumak amacı ile yapılabilir.
Radyasyon alımı durumunda doz hesaplaması yapılır 10 rad üstü süreçler ciddi komplikasyonlar doğurabilir
100-200 mGy (Mutasyonlar)
100 mGy Mental retardasyon
1 mSV doz maruziyet gebelik için güvenilir bir aralık kabul edilmektedir.
Genellikle gebelikte yapılan tek bir radyolojik tanısal inceleme (radyografi,mammogram veya BT inceleme’nin gösterilebilir ciddi endişe oluşturacak bir etkisi olduğu somut olarak gösterilememiştir.

## Slide 9: KAYNAKLAR
1. Shannoun F, Blettner M, Zeeb H Radiation protection in diagnostic radiology. Dtsch Arztebl Int 2008;105(3):41-46.
2. Yeğin N. Radyasyonun biyolojik etkileri. Nükleer Tıp Seminerleri 2015;3:XX
3. Bushong. Radiologic science for technologists. Physics, biology and protection. 10th edition. ISSN: 978-0323081351, Mosby 2012.