## Slide 1: Bilgisayar Donanımı
Ekran Çözünürlükleri

## Slide 2: 1K - 2K - 4K - 8K çözünürlükleri nedir?
(DCI) Digital Cinema Initiatives'in belirlemiş olduğu sinema çözünürlük standartlarıdır.
DCI 1K = 1024 (yatay) x 540 (dikey) = 552.960 adet piksel.
DCI 2K = 2048 x 1080 = 2.211.840
DCI 4K = 4096 x 2160 = 8.847.360
DCI 8K = 8192 x 4320 = 35.389.440

## Slide 3: 1K - 2K - 4K - 8K çözünürlükleri nedir?
DCI "K" ibaresini yatayda/dikeyde referans aldığı 1024x540 ve katları için kullanıyor. Yani piksel sayısı yatayda 1024'ün, dikeyde 540'ın 2 katı 2K oluyor ve 4 katı 4K oluyor...
2K, 1K'nın 4 katı çözünürlüğe ya da 4 katı toplam piksel sayısına sahiptir. Yatayda ve dikeyde piksel sayısı 2'ye katlandığında "K" ibareli olan isim (Örnek: 2K/4K) 2'ye katlanıyor ama çözünürlük 4 katına çıkıyor.
DCI 8K ---> DCI 4K'nın 4 katı, DCI 2K'nın 16 katı ve DCI 1K'nın ise 64 katı daha yüksek çözünürlüğe ya da daha fazla toplam piksel sayısına sahiptir.

## Slide 4: HD - Full HD - Quad HD - Ultra HD - Quad Ultra HD çözünürlükleri nedir?
HD = 1280 (yatay) x 720 (dikey) = 921.600 adet piksel.
Full HD (FHD) = 1920 x 1080 = 2.073.600 piksel
Quad HD (QHD) = 2560 x 1440 = 3.686.400 piksel
Ultra HD (UHD) = 3840 x 2160 = 8.294.400 piksel
Quad Ultra HD (QUHD) = 7680 x 4320 = 33.177.600 piksel

## Slide 5: HD - Full HD - Quad HD - Ultra HD - Quad Ultra HD çözünürlükleri nedir?
Bazı yerlerde örneğin Wide Quad HD (W-QHD) ya da Ultra Wide Quad HD (UW-QHD) gibi ifadeler olabilir. Buradaki Wide (W) geniş anlamında yani ekranın en-boy oranının 16:9 olduğunu ifade eder. Anlaşılacağı gibi herhangi bir çözünürlük ifadesi değildir. En-boy oranı 16:9 için Wide (W) ve 21:9 için ise Ultra Wide (UW) ibaresi kullanılır.
QHD, HD'nin yatayda/dikeyde 2 katı ama çözünürlüğü ya da toplam piksel sayısı 4 katıdır. Oradaki "Quad" ibaresi de buradan gelir. Quad dörtlü demektir, yani dörtlü HD, 4 tane HD anlamında. QUHD ise 4 tane UHD anlamına gelir.

## Slide 6: HD - Full HD - Quad HD - Ultra HD - Quad Ultra HD çözünürlükleri nedir?

## Slide 7: HD - Full HD - Quad HD - Ultra HD - Quad Ultra HD çözünürlükleri nedir?
1280 x 3 = 3840 | 720 x 3 = 2160
3840 x 2160 = 8.294.400
921.600 (HD) x 9 = 8.294.400 (UHD)
1920 x 1080 = 2.073.600
1920 x 2 = 3840 | 1080 x 2 = 2160
2.073.600 (FHD) x 4 = 8.294.400 (UHD)

## Slide 8: Çeşitli Biçimler ve Çözünürlük Değerleri

## Slide 9: Full HD 1080p vs 4K Ultra HD

## Slide 10: HD vs 4K

## Slide 11: QHD / HD / Full HD / Quad HD / 4K UHD çözünürlük karşılaştırma tablosu

## Slide 12: KAYNAKLAR
https://www.technopat.net/sosyal/konu/1k-2k-4k-8k-coezuenuerluekleri-nedir.582028/
https://www.petabayt.com/quad-hd-vs-qhd-vs-4k-ultra-hd-bunlar-nedir-ekran-cozunurlukleri-nelerdir/