## Slide 1: 2. PROTEZ AYAKLAR

## Slide 2: Ayak:
Bacağın ayak bileğinden aşağısında bulunan ve yere basmaya yarayan bölümü…?

## Slide 3: Protez Ayak:
Fonksiyonu: Anatomik ayak ve ayak bileğinin görevini üstlenmektir.

## Slide 4
Görevleri:
Başarılı ve normale yakın enerji harcaması ile yürüyüşün gerçekleşebilmesi için ayak ve ayak bileği eklemlerinin görevini yerine getirmek,
Duruş fazının başında YRK’den kaynaklanan şokların absorbe edilebilmesi,
Ayakta duruş ve yürüyüşün duruş fazında stabil bir destek yüzeyinin oluşturulması,
Kasların normal yürüyüşteki fonksiyonunun gerçekleştirilmesi.

## Slide 5: Protez ayaklar genel olarak 7 grup altında sınıf­landırılır
1- SACH AYAK (Solid Ankle Cushion Heel-Sabit Ayakbileği Yu­muşak Topuk)
İnternal omurgalı SACH ayak
Standart SACH ayak,
Post-operatif SACH ayak,
Syme ayak.
Eksternal omurgalı SACH ayak
2-TEK EKSENLİ (konvansiyonel) AYAK
Konvansiyonel (Klasik) ağaç ayak, b-Modern tek eksenli ayak.
3- ÇOK EKSENLİ AYAKLAR
Çift eksenli Ayak (Dört yönlü ayak)
Ottobock Greissinger çok eksenli ayak (Transvers rotasyon)
Ottobock Greissinger Plus-ayak
4- ENERJİ DEPOLAYAN AYAKLAR
SAFE ayak
Seattleayak
STEN ayak
Fleks ayak
Carpon Copy II Ayak
Dinamik ayak
Dual AnKle Springs Foot-Ankle System (D.A.S.) (Çift ayak bileği yaylı-ayak bileği sistemi)
Ottobock 1D35 Dinamik Motion
Ottobock C-Walk 1C40 ı) Ottobock Axtion
Freedom Renegade
Freedom Senatör
5- ÇOK EKSENLİ VE ENERJİ DEPOLAYAN AYAKLAR
Össur Vari-Flex
Össur Ceterus
Össur Talux
ç) Ottobock ADP2 (Advantage Dynamic Pylon)
Hanger Quantum ayak
Freedom Renegade LP-MX
Freedom Pacifica LP
Freedom Highlander
Freedom Renegade LP-SX
6- AYARLANABİLİR TOPUK YÜKSEKLİĞİ OLAN AYAKLAR
Freedom Runway
Össur Elation
7- SPOR AKTİVİTELERİNDE KULLANILAN ÖZEL AYAKLAR
Össur Cheetah, Cheetah Xtreme
Freedom Nitro Running ayak, Freedom Catapult-3-4 Angle
Ottobock Axtion DP, Ottobock 1C2 C-Sprint

## Slide 6
K SEVİYESİ | FONKSİYONEL TANIMLAMA | PROTEZ AYAK
K0 | Hareket yeteneği veya potansiyeli yok, yardımlı ya da yardımsız transfer olabiliyor ve protez hayat kalitesini veya mobiliteyi değiştirmiyor. | Hiçbiri
K1 | Sabit ritimde çeşitli yüzeylerde hareket veya transfer için protezi kullanma yeteneği veya potansiyeli var, sınırlı veya sınırsız ev içi ambulasyon. | SACH, tek eksenli ayak
K2 | Merdiven, basamak ve düz olmayan yüzeyler gibi düşük seviyeli çevre bariyerleriyle hareket potansiyeli ve yeteneğine sahip, tipik olarak sınırlı toplumsal ambulasyon. | Çok eksenli ayak, fleksible omurgalı ayak,
K3 | Değişken ritimde hareket yeteneğine ya da potansiyeline sahip, topluluk içinde hareket edenler, pek çok çevre bariyerleriyle hareket edebilir, mesleki, terapötik veya egzersiz aktivitesi için protez ihtiyacı vardır. | Enerji depolayan ayaklar
K4 | Yüksek düzeyde etki, stres veya enerji seviyelerinde temel hareket yeteneği için protez ile ambulasyon ihtiyacı vardır, çocuk, atlet veya aktif erişkinler için protez kullanımı gerekli. | Fonksiyonel seviyesine uygun herhangi bir ayak; enerji depolayan ayaklar, çok eksenli enerji depolayan ayaklar, hidrolik ayak vb.