## Slide 1: TRANSTİBİAL PROTEZLER
Öğr. Gör. Seher erol çelik

## Slide 2
Ayak ayakbileği komponenti,
Baldır parçası,
Soket
Süspansiyon sistemlerinden
oluşmaktadır.

## Slide 3: DİZ ALTI SOKET TASARIMLARI
PTB Soket
Sert (Hard) Soket
Yumuşak (Soft) Soket
Hava Yastıklı (Air Cushion) Soket
Suprakondiler (PTB-SC) Soket
Suprakondiler – Suprapatellar (PTB-SCSP) Soket
Suprakondiler Kamalı Soket
Rijit Çerçeveli Fleksible Soketler
Silikon Suction Soket

## Slide 4: Patellar Tendonda Ağırlık Taşıyıcı (PTB) Soket
Güdük ile tam temasın sağlandığı PTB soketinde anterior duvar patellanın 1/3 distal kısmına kadar çıkmaktadır.
Patellar tendon bölgesinde yer alan patellar seki (bar) vücut ağırlığının büyük bir bölümünü taşımaktadır.

## Slide 5
PTB İndikasyonları:
Herhangi bir patolojik durum nedeni ile PTB'yi tolere edemeyeceği düşünülen hastalar dışındaki tüm transtibial amputelere uygulanabil­mektedir.
Kontraindikasyonları:
Çok kısa transtibial güdüklerde (Bent-knee soket, uyluk korseli lateral eklemli protezler, diz dezartikülasyon soketine benzer uy­gulamalardır.)
Diz ekleminin 45 derecenin üzerindeki fleksör kontraktürleri (Bent-knee soket)

## Slide 6: PTB Varyasyonları
Günümüzde kullanılan TT soketlerin çoğu PTB varyasyonudur
Genel olarak iki grup altında incelenmektedir.
Güdüğün normalin üzerinde korunması gereken durumlar ve yü­kün güdük ucundan taşıtılmasına olanak veren varyasyonlar,
Diz ekleminin stabilitesini veya süspansiyonunu artırıcı alternatif soket tasarımları.

## Slide 7: TOTAL TEMASLI SOKET TASARIMLARI (TTS)
Değişik patolojiler, uzunluk, şekil, kas yapısı, deri altı kas dokusu ka­lınlığı gibi nedenlerden dolayı TT amputasyonlarında güdük-soket uyumunda bazı sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
TT amputelerde protezi uygulamalarında güdükte yumuşak doku dağılımındaki asimet­ri, dokuların stabilizasyonunun sağlanamaması ve yüklerin dokuların toleransına göre dağıtılamaması önemli problemlerdir.
PTB ve varyasyonlarında ağırlık patellar tendon ve bir miktarda tibianın medial kondilinin altından, daha az oranda popliteal bölgeden ve çevre yumuşak dokulardan taşıtılmaktadır.
Vücut ağırlığının bu sınırlı noktalardan taşıtılması, yumuşak dokularda gerilime neden olarak, güdüğün soket içinde hareket etmesine ve stabilizasyonun bozulmasına neden olmaktadır. Ayrıca yürüyüş sırasında meydana gelen hareketlilik dolaşım problemlerine, ödeme yol açmaktadır.

## Slide 8: Total Temaslı Soketlerin Yararları
Yük dağılımının orantılı proprioseptif duyunun daha iyi olması nedeniyle TTS soketler amputeler tarafından daha rahat tolere edilmekte ve normale yakın bir yürüyüş ortaya çıkmaktadır.
TTS sokef güdük soket uyumunu devam ettirir, dolaşımı arttırır, yara oluşumunu engeller ve oluşmuş yaraların iyileşmesini hızlandırır.
Süspansi­yonu iyileştirerek mobilite düzeyini artırır ve amputenin rahat etmesini sağlar.
Tam yüzey teması, yük taşıyan alanı maksimuma çıkararak bası noktalarını ortadan kaldırır.
Hassas noktalarda ağrı oluşması önlenir.
Eşit verilen baskı sayesinde proprioseptif duyu artar.
Güdük ve soket arasında piston hareketi olmadığı için vücut ağırlığı ve yer reaksiyonundan kaynaklanan stresler, güdükte her yönde eşit olarak dağılır, parçalama stresleri azalır.
Amputenin dengesi artar ve aktiviteler sırasında enerji tüketimi azalır.

## Slide 9: Diz Altı Protezlerinde Süspansiyon Sistemini Belir­leyen Faktörler
Amputasyon nedeni
Güdüğün durumu, şekli ve boyu
Eklem stabilitesi
Ödem veya atrofi
Aktivite düzeyi
Daha önce kullanılan süspansiyon sistemi
Kozmetik tercihler
Protez kullanımına bağlı olarak gün içinde güdükte %6-12 hacim kaybı

## Slide 10
PROTEZLERİNDE SÜSPANSİYON SİSTEMLERİ
1. Klasik süspansiyon sistemleri
2. Pin sistem
3. Pasif vakum sistem
4. Aktif vakum sistem
a) Mekanik aktif vakum sistemleri
b) Elektronik aktif vakum sistemleri

## Slide 11: BALDIR PARÇASI
Protezde baldır kısmının fonksiyonları:
Soket ve ayak ayak-bileği üniti arasında sabit bir ilişki sağlamak,
Soket tarafından taşınan yükü ayak-ayakbileğj komponentine ak­tarmak,
Protez boyunun ayarlanmasına olanak vermek,
Proteze estetik bir görünüm sağlamaktır.

## Slide 12: EKSOSKELETAL BALDIR YAPISI
Protezde ayak bileği takozu ile soketin alt ucunun arasında bulunan kısım boştur veya köpük, ağaç gibi malzemeler ile doldurulmuştur.
Yük baldır parçasının duvarlarından ayağa aktarılmaktadır.
Baldır parçası, protezin bitiş işleminde polyester veya akrilik reçine ile dökülerek tamamlanabildiği gibi, polypropylenden de oluşturulabilmektedir.

## Slide 13: ENDOSKELETAL BALDIR YAPISI
Soket, ayak-ayakbileği ünitine metal veya plastik bir tüp aracılığı ile bağlanmaktadır
Kalıcı protezde bu tüp (pylon), sağlam bacağın ölçülerine göre şekillendirilmiş yumuşak köpük (foam) ile kaplanır.
Endoskeletal sistemler 2 gruba ayrılır:
Modüler
Modüler olmayan olmak üzere

## Slide 14: DİZ DEZARTİKÜLASYON PROTEZLERİ

## Slide 15
Diz dezartikülasyonu
Soket çeşitleri
Suspansiyon çeşitleri
Protez diz eklem çeşitleri

## Slide 16: Diz Dezartikülasyonu
Femur ve patella etkilenmez.
Böylece bacak kasları güdüğün koordineli hareketine izin verir.
Diz artikülasyonu DM, periferik damar hastalığı ve travma gibi durumlarında kas dengesinin korunduğu bir amputasyon seviyesidir.

## Slide 17: Avantajı
Güdük distali yük taşımaya uygundur  denge sağlamda kolaylık sağlar
Güdüğün uzun olması  daha iyi proprioseptif duyu, kontraktürün önlenmesini sağlar
Güdük distalinin anatomik yapısı  suspansiyon sağlar, suspansiyon sistemi gerektirmez, rotasyon kontrolü sağlar.
Oturma dengesi için uygun bir zemin hazırlar.
Distal epifizin korunması  çocuklarda büyüme konusunda yarar sağlar.

## Slide 18: Dezavantajı
Protezin uyluk kısmının uzun olması  oturuş pozisyonunda diz ekleminin normal taraftan önde olması
Amputasyon sonrası yara iyileşmesi transfemoral amputasyona göre daha zordur ve reamputasyon gerekebilir.

## Slide 19: Soket
Metal lateral eklem + önden bağcıklı deri soket
Polyester döküm soket (bulbözlerde pencere sistemi)
İç soketli tek parça soketler
İcelandic Push-on Suction Socket (ICEPOSS)
Çocuklarda  Segmental soket tasarımı (proksimal ve distale linear büyümeye uyum sağlar)

## Slide 20: Suspansiyon
Stabilizasyon yetersizliğinde proksimalde yumuşak doku katlanır. Bu nedenle medial duvar iskial tuberositasın 2-3 cm altına kadar çıkar.
Kondillerin proksimalinden verilen girinti suspansiyon için yeterli olmaktadır.
Obeslerde veya postoperatif ödem durumlarında sokette pencere sistemi ve velkro band; suspansiyon içinse silesian band veya emmeli süspansiyon tercih edilir.

## Slide 21: Protez Eklemler
Protez diz kontrolü transfemoral prensiplere benzerdir. Ancak daha iyi bir eklem kontrolü vardır.
Protez dizin stabilizasyonu sağlayan yapılar:
Friksiyon,
Yaylar,
Pnömatik ve hidrolik silindir,
Mikro işlemci kontrollü hidrolik silindirler
Hepsinin kombinasyonu

## Slide 22
Protez Diz Eklem Çeşitleri:
Manuel kilitli
Ağırlıkla aktive olan stance kontrollü
Tek eksenli friksiyonlu
Hidrolik/ pnömatik
Mikro işlemci kontrollü