## Slide 1
ÜST EKSTREMİTE
PROTEZLERİ
FZT. SEHER EROL ÇELİK

## Slide 2: Üst Ekstremite Amputasyon Nedenleri
İş kazaları
Travma
Tümör
Vasküler hastalıklar
Konjenital deformiteler
Konjenital malformasyonlar
Enfeksiyon??

## Slide 3: Üst Ekstremite Amputasyon Seviyeleri
Kısmı el amputasyonları:
-transfalangial
-transmetakarpal
-transkarpal
Bilek dezartikülasyonu :dirsek fleksiyon ve ekstansiyonu normal rotasyon 120 kadardır.
Uzun dirsek altı amputasyonu(%80): dirsek fleksionu 135,rotasyon 60-100
Orta dirsek altı amputasyonu(%55-80):fleksiyon 135,rotasyon 60,pronasyon supinasyon kısıtlanmıştır.
Kısa dirsek altı amputasyonu (%35-55): fleksiyon 135,rotasyon çok kısıtlıdır
Çok kısa dirsek altı amputasyonu (%35):rotasyon yoktur,dirsek fleksiyonu limitli.Kaslar insersiyolarını kaybetmiştir.
Dirsek dezartikülasyonu :
Standart dirsek üstü amputasyonu (%50-90)
Kısa dirsek üstü amputasyonu (%30-50)
Omuz dezartikülasyonu (%30a kadar):humerus başı bırakılmşıtır.
Forequarter amputasyonu: humerus,skapula ve klavikula çıkarılmıştır.

## Slide 4: Üst ektremite amputasyonlarından sonra fonksiyon, proprioseptif duyu ve estetik açıdan önemli problemler meydana gelmektedir. Bu problemleri en aza indirmek için değişik protezler geliştirilmiştir.
Kozmetik protezler (pasif protezler)
Vücut gücüyle çalışan protezler (Mekanik fonksiyonel protezler, kablo aktivasyonlu)
İndirek vücut gücüyle çalışan protezler
Direk vücut gücüyle çalışan protezler
3. Eksternal güç (batarya) protezleri (elektrik gücüyle çalışan protezler)
Myoelektirik protezler
Switch kontrollü protezler
4. Hibrid protezler

## Slide 5: Kozmetik protezler (pasif protezler)
Estetik amaçlı
Hafif
Fonksiyonu yoktur
Genelde modülerdir
Silikon

## Slide 6: Vücut Gücüyle Çalışan Protezler (Mekanik Fonksiyonel Protezler, Kablo Aktivasyonlu)
Gövde, omuz kuşağı ve üst ektremite kas kuvvetinin bağ sistemi ile kontrol kablosuna aktarılarak el ve dirsek hareketleri kontrol edilir.
İndirek vücut gücüyle çalışan protezler
Direk vücut gücüyle çalışan protezler

## Slide 7: Eksternal Güç (Batarya) Protezleri (Elektrik Gücüyle Çalışan Protezler)
Ağır
Hasta batarya ve motoru kontrol eder
Daha az proprioseptif geribildirim verir.
Sudan etkilenir
Soket
Suspansiyon sistemleri
Kanal
Elektrot
Batarya
Switch
Protez el

## Slide 8: Myoelektirik Protezler
Cilt ve elektrot teması mevcuttur
Soket kas kontraksiyonuna izin verirken kas gövdesindeki elektrotları stabilize etmelidir.
Motor + pil+ kas kontraksiyonu
Hareketler amputenin kontrolü altındadır.

## Slide 9: Switch Kontrollü Protezler
Sensörler kullanılmaz, küçük hareketlerle hedef harekete ulaşılır.
Myoelektrik kontrolünü sağlayamayan, kokontraksiyon problemi olan, hareket limitasyonu, kas yetersizliği olan amputelerde
Elektrik motorları switchlerin devreye girmesi ile kontrol edilir.

## Slide 10: Hibrid Protezler
Mekanik + elektrik kontrolü

## Slide 11: Üst ektremite protezleri 4 ana kısımdan oluşur.
1-Terminal uç
2-Kovan(soket)
3-Birleştirici kısımlar(dirsek, omuz ve el bileği üniti ve modüler tüp)
4-Bağ ve kontrol sistemleri

## Slide 12: Terminal Uç
2’ye ayrılır:
Pasif Terminal Uçlar
    Kozmetik eller
    Çengel eller
Aktif Terminal Uçlar 
    Vücut gücüyle kontrol edilen eller (kablo aktivasyonlu)
    1. Kozmetik eller
    İstemli açılan terminal uçlar
    İstemli kapanan terminal uçlar
    2. Çengel eller
    İstemli açılan terminal uçlar
    İstemli kapanan terminal uçlar
    Eksternal güçle kontrol edilen eller (Elektronik kontrollü eller)
    1. Myoelektrik eller
    2. Mikroişlemcili eller

## Slide 13: Birleştirici Kısımlar Bilek Uniteleri
Terminal ucun
-bağlanmasını
-değiştirilmesini
-pronasyon-supinasyon-fleksiyonda pozisyonlanmasını
sağlayan birleştirici kısımlardır.
-Friksiyonlu el bileği üniti
-Sabit friksiyonlu el bileği üniti
-Çabuk değişir el bileği üniti
-Fleksiyonlu el bileği üniteleri

## Slide 14: Birleştirici Kısımlar Dirsek Uniteleri
Orta ve daha kısa dirsek altı amputelerde
Fleksible eklemler:
Limitlenen pronasyon supinasyon hareketini terminal uca aktarır.
Metal veya deri
Protezin ön kısmının distali veya triseps bandının proksimaline tutturulur.

## Slide 15: Birleştirici Kısımlar
Polisentrik Eklemler:
Kısa dirsek altı amputelerde
Soketin ön duvarı yüksek olduğu için fleksiyonla birlikte antekubital fossada dokuların sıkışmasını önler.

## Slide 16: Birleştirici Kısımlar
Tek eksenli eklemler:
Dirsek fleksiyon ve ekstansiyonuna yardımcı olur.
Stabiliteyi sağlar

## Slide 17: Birleştirici Kısımlar
Çok kısa dirsek altı amputelerde
Step-up eklem:
Fleksiyonun kısıtlı olduğu çok kısa dirsek altı amputasyonlarda
Step-up + çift soketSplit soketli protez

## Slide 18: Birleştirici Kısımlar
Dirsek dezartikülasyonu ve dirsek üstü seviyelerde
Mekanik eklem anatomik eklem yerine kullanılır.
135 flek-ekt hareketi sağlar
Belirli açılarda açılıp kilitlenir.

## Slide 19: Birleştirici Kısımlar
Dirsek dezartikülasyonu
Lateral eklemler:
Standart tip 7 farklı fleksion açısında kilitleme
Ağır işler 5 farklı fleksion açısında kilitleme
Ayrıca dirsek ekleminin 5 cm üstünden yapılan amputasyonlarda kilit mekanizması medialde bulunan eklemler de kullanılabilir

## Slide 20: Birleştirici Kısımlar Omuz Üniteleri
Omuz dezartikülasyon protezlerinde omuz eklemi isteğe göre uygulanabilir.
Tek eksenli omuz eklemi abd
Çift eksenli omuz eklemi abd + flek
Üç eksenle omuz eklemi3 düzlemde pasif hareket

## Slide 21: Süspansiyon Sistemleri
Bağ ve kontrol sistemleri
Anatomik yapılar
Emmeli süspansiyon
Liner*

## Slide 22: Bağ Sistemleri
Amaç:
Suspansiyonun sağlanması
Sağlam kaslardan elde edilen kuvvetle dirsek eklemi ve terminal ucun kontrolünü sağlamak

## Slide 23: Bağ Sistemleri
Bağ sistemi
  Suspansiyonu tam ve emniyetli olmalı
  Ampute rahatsızlık duymamalı
  Kaybedilen fonksiyonu kazandırmalı
  Proprioseptif feedback sağlamalı
  Mekanik fonksiyonel protezlerde kas kuvvetini protez komponentlerine iletebilmeli

## Slide 24: Standart Dirsek Altı Bağ Sistemleri
8 şekli bağ sistemi
9 şekli bağ sistemi

## Slide 25: Bağ Sistemleri
8 Şekli Bağ Sistemi:
Tek taraflı dirsek altı amputelerde kullanılır.
Suspansiyon parçalarından “ters Y bandı” önde; triceps bandı da arkada bulunmaktadır.
Aksilla halkasından orijin alan ters Y bandı ampute taraf omuzun üzerinden ve karşı taraf aksilla ve omuz altından geçerek triceps bandında terminal ucun proksimalinde sonlanır.
Kontrol kablosu skapulanın inferior açısı ile omurga arasına yerleştirilmiştir. Böylece terminal uç hareketi sağlanır.
Mekanik etkiyi arttırmak için C7’nin 4-5 cm altında sağlam tarafa yerleştirilir.
Bağ sisteminin arkada çaprazladığı yerde halka da kullanılabilir. Buna “halkalı bağ sistemi” denir
Bu sistemin dezavantajı aksaillaya baskı yapabilir. Bu yüzden eğerli bağ sistemi kullanılır.Bu sistemde oluşan gerilim sağlam taraf aksilladan çok ampute taraf omuz üzerine dağıtılır. Göğüs bandı ile kuvvetlendirilir.

## Slide 26: Bağ Sistemleri
9 Şekli Bağ sistemi:
Aksilla ve kontrol bandından oluşur.
Suspansiyon için bant gerektirmeyen muenster tipi protezlerde kullanılır.

## Slide 27
Terminal ucun açılması için;
karşı taraf skapulanın abduksiyonu
Aynı taraf omuzun fleksiyonu veya depresyonu
Omuz dezartikülasyonunda elin açılması sağlam taraf skapular abduksiyon ile
Terminal ucun kapatılması kontraksiyonun gevşetilmesi ile
Dirsek kilitleme kontrolü;
Dirsek üstü seviyede  kol ekstansiyonu,
Omuz dez  omuz elevasyonu
Dirseğin açılması aynı hareketin tekrarı ile

## Slide 28: SOKET TASARIMLARI
Primer hedef: Kaybolan fonksiyonların mümkün olan en büyük oranda yeniden kazanımını sağlamak.
Özellikleri:
Güdüğü tam kavramalı
Güdük hareketlerini sokete iletmeli
Dinamik ve statik kuvvetleri aktarmalı
Suspansiyonu sağlamalı
Kolay giyip çıkarılmalı
Eklem hareketlerini kısıtlamamalı

## Slide 29: Kovan
Amputasyon seviyelerine göre farklı şekil ve özelliktedir.
Kovanın güdükte geriye kalan hareketi kısıtlamamalıdır.

## Slide 30: Kovan
Üst ekstremite kovanları tek veya çift kovanlı olabilir.
İç kovan plastiktir ve güdüğü sarar.
Dış kovan sert ve kol şekli verilmiştir.
Avantajları:
  Uyum ve denge açısından önemli
  Elektrikli protezlerde pilin yerleşimine olanak sağlar
  Omuz dez ve forequarter amputasyonunda kozmetik görünümde önemlidir.

## Slide 31: Yeni Soket Tasarımları
Güdük revizyonu
Güdük uzatma
Distal kemiğe osteotomi
Yumuşak doku operasyonları gerekebilir.

## Slide 32: Yeni Soket Tasarımları
Anatomik arayüz olarak şekillendirilmiş ve kontrol edilmiş arayüz (ACCI) soket
Advanced humeral interface (AHI) soket
X frame Shoulder socket (Mıcroframe)
Transhumeral CRS soket
Transradial CRS soket

## Slide 33: Yeni Soket Tasarımları
Anatomik şekilli soketlerde güdüğün hacim ve yüzey şekli baz alınır.
Avantajları:
Bağ sistemine ihtiyaç azalır
Rotasyonel kontrol artar
Estetik
Hareket açıklığı artar
güdük-soket uyuymunu arttırır