## Slide 1: MYOELEKTRİK PROTEZLER
Fzt. Seher EROL ÇELİK

## Slide 2
Üst ekstremite protezlerinde myoelektrik kontrol ilk defa 1948’de Reiter tarafından denenmiştir.
1960’lı yıllarda tedavi amaçlı ilk defa transradial ampütelerde kullanılmıştır.

## Slide 3: Sistemin esası;
Kaslar tarafından oluşturulan elektriksel aktivite elektrotlar ile alınır.
Amplifiye ve rektifiye edilir.
Motora gönderilir.

## Slide 4
Elektrot myotester, myotrainer ve myoboy cihazlarından birisi ile tespit edilen ve kastan optimum cevabın alındığı bölgeye yerleştirilir.
Sinyal belirli bir eşik değeri geçince motor aktive olur ve sinyal sonlanana kadar devam eder.
Motor eğitim bilgisayarda myoboy software ve soket elektrot kullanılarak yapılır.
EMG ekranına benzer bir ekranda belirlenen kaslardan alınan değişik renkler ile gösterilen elektrot sinyallerini kullanarak terminal ucu kontrol etmeye çalışır.
Monitörden açığa çıkarmış olduğu sinyalleri görebilir.
Kastaki myoelektrik sinyallerin uzatılması kavrama kuvvetinde artış sağlar.

## Slide 5: Orantılı kontrol
Ampute kas sinyallerini ayırmayı başarabildiğinde orantılı kontrole başlanır.
Orantılı Kontrol: Seçilmiş kas kontraksiyon kuvvetinin terminal ucun kavrama kuvveti ve hızı ile kademeli ilişkisi

## Slide 6
Daha hızlı ve daha yavaş hareketleri açığa çıkarmak için farklı kuvvette ve hızda kas kontraksiyonuna ihtiyaç vardır.
Amputede elektrot sinyalleri kuvvetli ise seçilir.
Amputenin kullanacağı elin içerdiği kontrol sistemine göre eğitim verilir.
Rehabilitasyonda öncelikle üst ekstremite orta hatta ve gevşemiş pozisyonda başlanmalıdır.
Gelişime göre farklı çalışmalar planlanmalıdır.
Motor eğitim sırasında izole kasların kullanımında endurans göz önünde bulundurulmalıdır.
En kuvvetli kas grubu seçilir.

## Slide 7
Bir sonraki aşama elektrotlar ile terminal uç bağlantısı yapılır  3 boyutlu algılama
Amputasyonu takiben 30 gün içerisinde protez kullanımı protezi benimseme ve işe geri dönüşü kısaltır.
Güdük iyileşmesini takiben 2-3 hafta sonra myoelektrik protez yapımına kadar elektrot yerleşimi ve eğitime başlanabilir.

## Slide 8
Kontrol sistem seçimini belirleyen kriterler;
Amputenin bağımsız olarak kontrol edebildiği kas alanı sayısı
Komponent sayısı ve özellikleri
EMG sinyallerinin karakteristikleri
Amputenin başarabileceği zorluk sınırı

## Slide 9: Yararları
Estetik
Fonksiyon
Kavrama
Ek suspansiyona ihtiyaç duyulmaması
Enerji tasarrufu

## Slide 10: Dezavantajları
Sudan etkilenir
Ağır işlerde alet kullanımı zordur (çekiç)
Sık sık pil şarjı
Ağırdır
Ekonomik değildir
Tamiri zordur
Çocuklarda büyümeye uyum sorunu
Omuz fonksiyonu için yetersiz ve kompleks komponent
Proprioseptif duyu ve duysal geribildirim yetersizdir.
Parsiyel el ve dez amputasyonlarında uzun ekstremite görünümü

## Slide 11
En başarılı olarak kullanılan seviye transradial amputasyonlardır.

## Slide 12: Alt ekstremitede görülen yürüyüş bozuklukları
Diz Altı
A) Topuk Vuruşu Ile Orta Duruş Fazı Arasında Görülenler
1- Aşırı diz fleksiyonu:
2- Yetersiz diz fleksiyonu:

## Slide 13
B) Orta Duruş Fazında Görülenler
1)Aşırı laterale itme:
2)Aşırı mediale itme:

## Slide 14
C) Orta Duruş ve Itme Fazı Arasında Görülenler
1)Erken diz fleksiyonu:
2)Gecikmiş diz fleksiyonu

## Slide 15
Diz üstü
Gövde lateral fleksiyonu
Abduksiyon yürüyüşü
Sirkümdiksiyon
Vaulting
Sallanma fazı rotasyonu (toe-off başlangıcında)
Topuk vuruşunda ayak rotasyonu
Foot slap
Uygun olmayan topuk kalkışı (topuğun yetersiz ya da az kalkışı)
Terminal çarpma(sallanma fazı sonunda)
Uygun olmayan adım uzunluğu
Aşırı lordoz