## Slide 1: AYAKKABI, AYAKKABI MODİFİKASYONLARI ve AYAK ORTEZLERİ

## Slide 2: ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ:
Alt ekstremite uyluk, diz, bacak ve ayaktan oluşan ve yürüyüş fonksiyonunu üstlenen önemli bir organdır.
KKZ pelvis ve omurga etkilenir, yürüyüş fonksiyonlarını bozar.
Tedavi edilmediğinde çok daha ciddi ve kalıcı bozukluklara yol açar.
Tedavi programı içerisinde ortotik yaklaşımların yeri ve önemi büyüktür.

## Slide 3: 1) AYAKKABI, AYAKKABI MODİFİKASYONLARI ve AYAK ORTEZLERİ:
Ayak vücutta en çok yüklenilen yapılardan biridir.
Normal sınırların dışına çıkan bu eksternal ve internal kuvvetler ayakta mekanik bozukluklara düzeltilmediği taktirde bir üst segmentleri de etkileyen patolojilere yol açar.
Bu nedenle uygun ayakkabı ve ayakkabıya ilave edilen destekler veya uygun tasarlanan ayak ortezleri;
bozulmuş ayak biyomekaniğinin düzeltilmesi
kuvvet dengelerinin tekrar kazandırılması bakımından önemlidir.

## Slide 4: UYGUN AYAKKABININ ÖZELLİKLERİ:
Uygun ayakkabının temel özellikleri:
Ayağı dış etkilerden korumak,
Ayak stabilizasyonunu sağlamak,
YRK absorbe etmek,
Mevcut deformiteyi düzeltmek
Deformite gelişimini önlemek

## Slide 5
Taban:
Ayağın plantar yüzünü korur.
Rijit taban yapısı öne doğru gittikçe zeminden yükselerek uzaklaşır, “push off”u (itme fazını) kolaylaştırır.
Saya:
Ayakkabının üst ön kısmıdır.
Parmak ucu ile ayakkabı ön kısmı arasında 1 cm ’lik boşluk bulunması ve parmak kutusunun parmakların dorsaline sürtünmemesi gerekir.
Konç:
Ayakkabının topuğu posteriorda lateral ve medialden saran üst bölümüdür.
Topuğu ayakkabı içerisinde stabilize eden bölümdür.
Topuk:
Ayakkabının dış taban bölümünün altında bulunan ve anatomik topuk hizasında yer alan, yürüyüşte yerle ilk temas eden bölümüdür.