## Slide 1: 2) AYAK DEFORMİTELERİ ve ORTEZLERİ

## Slide 2: PES PLANUS ve ORTEZLERİ:
Pes planus ayağın medial longitudinal arkının doğuştan veya sonradan gelişen nedenlerle normalden düşük olması veya üzerine ağırlık verilmesiyle normalden fazla çökmesidir.

## Slide 3: PES KAVUS ve ORTEZLERİ:
Pes planusun tersi olarak bilinen ve medial longitudinal arkın normalden yüksek olduğu, kubbeleştiği pes kavusta, plantar yüzeyde yer alan yumuşak dokular kısalmıştır.
Sıklıkla parmaklarda pençeleşme ve interfalangeallerin dorsalinde nasırlaşma görülür.
Genellikle nöromusküler hastalıkların bir belirtisi olarak gelişir.

## Slide 4
Pes kavusta;
Deformitenin ilerlemesini önlemek,
Ayağa binen yükü dağıtmak ark takviyesi verilir.
Metatars başlarındaki ağrıyı azaltmak

## Slide 5: TRANSVERS ARK DÜŞÜKLÜĞÜ ve ORTEZLERİ:
Ayak mekaniğinde transvers arkın rolü büyüktür.
Normalde vücut ağırlığı topukta, 1. ve 5. metatars başlarında taşıtılır deniliyordu.
Daha sonraları bu teoriye ek olarak; topukta ve 5 metatarsal başın da ağırlık taşımada önemli olduğu belirtilmiştir.
Basınç her metatarsal başta taşınmakta, ancak başparmak yükün 2 katını üzerine almaktadır.
Ayakta yük dağılımı

## Slide 6: HALLUKS VALGUS ve ORTEZLERİ:
Halluks valgus birinci metatarsın mediale, baş parmağın laterale deviasyonu ve içe rotasyonu ile oluşur.

## Slide 7: MORTON PARMAĞI:
Morton parmağı doğumsal 1. metatarsın kısalığına bağlı ağırlığın 2. metatars başına binmesi, 2. metatarsın hipertrofisi, itme fazında zorlanma ve metatarsalji ile karakterize durumdur.
Bu durumda 1. metatars başı altına metatarsal yastık yerleştirilir.
Transvers ark takviyesi çoğunlukla medial longitudinal ark takviyesi ile birlikte kullanılır.

## Slide 8: MORTON NÖROMASI:
Plantar sinirlerin 3. ve 4. metatars başları arasında sıkışması sonucu şiddetli ağrı olur.
Morton nöromasında cerrahi ile nöroma eksizyonu gerekli olmakla birlikte, 3. ve 4. metatars korpuslarının plastazot ve benzeri yumuşak malzemelerle desteklenmesi de hastayı rahatlatabilir.

## Slide 9: HALLUKS RİJİDUS:
Daha hafif şekli halluks limitus olarak bilinen halluks rijidus 1. MTP eklemin hiperekstansiyonunun yapılamamasıdır.
Romatoid artritli hastaların ayaklarında sık rastlanan bir deformitedir.
Birinci MTP eklemdeki ağrılı hareketi azaltmak için ayakkabı iç ve dış taban köselesi arasına çelik plaka yerleştirilir veya ayakkabı tabanına rocker bar ilave edilir.

## Slide 10: PENÇE VE ÇEKİÇ PARMAK:
Metatarsofalangeal (MTP) eklemlerin hiperekstansiyon, proksimal (PİP) ve distal interfalangeal (DİP)’lerin fleksiyon deformitesi şeklinde görülen pençe parmakla;
Metatarsofalangeal (MTP)’ler ile distal interfalangeal (DİP)’lerin ekstansiyonu ve proksimal interfalangeal (PİP)’lerin fleksiyonu şeklinde görülen çekiç parmakta farklı ortez yöntemlerinden yararlanılır.

## Slide 11: KALKANEAL EPİN:
Kalkaneal epin plantar fasianın başlangıç yerinde, kalkaneusun tüberkülünde oluşan osteofittir.
Kalkaneal spur veya topuk dikeni olarak da adlandırılır.
Yürüyüş sırasında palpasyonla dikenin lokalizasyon yeri olan kalkaneusun anteromediali ağrılıdır.
Kalkaneal epinde ortezle yapılan semptomatik tedavide amaç ağrılı bölgeden baskıyı kaldırmaktır.

## Slide 12: TALİPES KALKANEO VALGUS:
Ayağın doğumsal subtalar eklemden eversiyon ve abduksiyonudur.
Yürümeye başlandığında 3-5 mm yüksekliğinde topuk iç kamalı iç Thomas topuk verilir.
Topuk kaması bazen topuk köselesi arasından ayakkabı burnuna kadar uzatılır ve taban kaması adını alır.

## Slide 13: TALİPES KALKANEO VARUS:
Talipes kalkaneo varus, ayağın subtalar eklemden inversiyon ve adduksiyonudur.
Ayak bileğinin fleksiyon, ekstansiyon hareketlerinde kısıtlılık yoktur.

## Slide 14: TALİPES EKİNO VARUS:
Club foot, çarpık ayak veya pes ekino varus (PEV) olarak da bilinen talipes ekino varus en sık görülen doğumsal deformitelerdendir.
Görülme sıklığı 2/1000’dir.
Hastaların %50’sinde deformite iki taraflıdır.
Erkeklerde kızlara oranla 2,5 kat daha çok görülür.
Ana komponentler;
Subtalar eklemin inversiyonu (kalkaneal varus),
Ön ayağın adduksiyonu ve
Ayak bileğinin ekinidir.
Ayağın kavusu ve tibianın içe torsiyonu da eşlik edebilmektedir.

## Slide 15: 3) AYAK-BİLEK ORTEZLERİ

## Slide 16
Ayağın yaklaşık 35° olan inversiyonu genellikle plantar fleksiyon ve adduksiyon hareketi ile birlikte olur ve varus olarak adlandırılırken;
Ayağın yaklaşık 20° olan eversiyonu genellikle dorsi fleksiyon ve abduksiyon hareketi ile birlikte olur ve valgus olarak adlandırılır.

## Slide 17
Ayak bileğinde hareket açısının etkilendiği travmatik veya nörolojik olaylarda yürüyüş bozulur ve yürüyüşü tekrar normale yaklaştırmak ve oluşabilecek eklem ve yumuşak doku hasarını ciddi boyuta ulaştırmamak için ortezlere gereksinim duyulur.

## Slide 18: Ayak-Bilek Ortez Elemanları ve Özellikleri:
Ayak-bilek ortezleri, bir başka ifadeyle ABO’lar (Ankle Foot Orthoses: AFOs) yada kısa yürüme ortezleri, kullanılan materyale göre;
Metal (konvansiyonel veya klasik tip),
Termoplastik (ısıyla şekillenebilen plastik),
Metal-plastik karması veya karbon olabilir.

## Slide 19
Dikine metal yan barları,
C barı (C manşonu),
Ayak bileği eklemi,
Ayak bağlantısı,
T bandından (gerektiğinde ilave edilir) oluşur.
Metal veya konvansiyonel ABO’lar;

## Slide 20: Drop Foot Ortezleri:
N. Peroneus communis’in lezyonuna bağlı ayağın dorsi fleksörlerinin (tibialis anterior, EHLve EHB, EDC) paralizisinde ayak düşer ve hasta yürüyüş sırasında ayak burnunun yere takılmaması için kalçasını ve dizini aşırı fleksiyona getirir. Bu yürüyüşe steppage yürüyüşü denir.

## Slide 21: Plantar Fleksör Zayıflığında Ortezler:
Çok sık karşılaşılmayan bir durum da genellikle aşil rüptürüne veya spina bifidaya bağlı gelişen ayağın plantar fleksör kaslarının zayıflığı veya yokluğudur.
Bu durumda ayağın dorsi fleksiyona ve dizin fleksiyona gidişi önlenmelidir.