## Slide 1: I. ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ 4) DİZ ORTEZLERİ
Fzt. Seher EROL ÇELİK

## Slide 2: Diz Ortezleri ve Özellikleri:
Diz Ortezi- DO/ Knee Orthosis- KO
Diz ortezleri genel olarak;
Diz ve komşu yapılardaki doğumsal, gelişimsel, iltihabi, dejeneratif, travmatik, paralitik nedenlerle dizde deformite, ağrı ve/veya fonksiyon kaybına yol açan diz patolojilerinde; koruyucu, rehabilitasyona yardımcı olmak, fonksiyonu sağlamak ve gerektiğinde dizi yaşam boyunca desteklemek amacıyla kullanılır.

## Slide 3: Diz Ortezlerinin Kullanım Yerleri:
Femurun uzun ekseni ile tibianın uzun ekseni arasında bulunan ve yaklaşık 10° olan Q açısındaki lateral instabilite veya patellar subluksasyona bağlı görülen artışta,
Femoral anteversiyonda,
Dizin varus veya valgusunda,
Tibial torsiyonda,
MCL (Medial Collateral Ligament) ve medial retinakulum yırtığı ile birlikte gelişen dizin valgusu, eksternal rotasyonu ve patellanın laterale subluksasyonunda,
Transvers ve retinakular elementler arasındaki imbalansa bağlı lateral instabilitenin bozulmasında,

## Slide 4
Dizin hiperekstansiyonundaki artışta (genu rekurvatumda) ve buna bağlı oluşan diz anteriorundaki ağrıda,
Ön yüzün geometrik yapısındaki anormallik, patellanın lateral femur kondilinden aşağıda olmasına bağlı laterale subluksasyonun engellenemediği durumda diz ortezlerine gereksinim duyulur.

## Slide 5
Günümüzde kullanılan diz ortezleri amaçlarına göre üç ana başlıkta toplanabilir. Bunlar:
Proflaktik,
Fonksiyonel ve
Postoperatif ortezlerdir.

## Slide 6: III. Postoperatif Diz Ortezleri:
Rehabilitasyon ortezleri olarak da bilinir.
Sagital düzlemde diz hareketini kontrol ederken mediolateral yönde de stabiliteyi sağlarlar.
Ortezin lateral barları, uyluk ve bacak C barları veya posterior plastik kılıfları ve kayışları bulunur.
Postoperatif ortezlerin boylarının kısa olması biyomekanik etkilerini azaltır.
Bu nedenle ortezin bacak ve uylukta sonlanma yerlerinin uzatılmasında yarar vardır.

## Slide 7
Diz deformiteleri veya patolojilerine göre ortezler şu şekilde sıralanabilir :
Patellar İnstabilite Ortezleri,
Genu Rekurvatum Ortezleri,
Diz Fleksiyon Deformitesi Ortezleri,
Genu Valgum / Genu Varum Ortezleri,
Diz Eklemine Ağırlık Verilmemesi Gereken Durumlarda Ortezler,
Diz Ekstansör Zayıflığında Ortezler.