## Slide 1: I. ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ 5) UZUN YÜRÜME ORTEZLERİ 6) MENİNGOMYELOSEL ve ORTEZLERİ

## Slide 2: UZUN YÜRÜME ORTEZLERİ:
Metal yan barlı Diz Ayak Bilek Ortezleri (DABO) veya Knee Ankle Foot Orthoses (KAFOs) ya da bir başka ifadeyle uzun yürüme ortezleri; ayak, bacak ve uyluğu içine alan, çift veya tek dikine yan barı bulunan, diz ve ayak bileği eklemlerini yapısında bulunduran ortezlerdir.

## Slide 3
Kalça grubu kaslarının da etkilendiği durumlarda kalça eklemini de ortezin içine almak gerekir.
Paraparatik hastalar için uygulanan bilateral Kalça Diz Ayak Bilek Ortezi (KDABO veya HKAFO) veya bir başka ifade ile bel kemerli uzun yürüme ortezleri bu şekildedir.

## Slide 4: Mekanik Diz Eklemleri:
Serbest harekete izin verir, kilitlenebilir veya hareketi dereceli olarak ayarlanabilir.
Ortezdeki kayma ve rotasyonu en aza indirmenin yolu mekanik diz eklemini anatomik eklem merkezinden yaklaşık 1,3 cm yukarı ve biraz posteriora yerleştirmektir.
DABO’larda kullanılan tek eksenli (monosentrik) diz eklemleri tek eksende rotasyon yaparlar.
Çok merkezli (polisentrik) diz eklemleri anatomik diz ekleminin değişen merkezlerine uygun olarak yer değiştirir.

## Slide 5: I. ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ 6) MENİNGOMYELOSEL ve ORTEZLERİ

## Slide 6: MENİNGOMYELOSEL ve ORTEZLERİ:
Konjenital anomaliler içinde en sık görüleni vertebra ve spinal kordda kapanma defektinin olduğu spina bifidadır.
Spina bifidanın;
Spina bifida okulta (gizli spina bifida),
Meningosel,
Meningomyelosel (spina bifida aperta ve spina bifida sistika) tipleri vardır.

## Slide 7
İki yaşını geçmesine rağmen yürüyemeyen, nörogelişimsel seviyesi çok düşük meningomyeloselli çocuklarda parapodiumla ayağa kaldırmak, dengeli dik durmasını sağlamak ve ellerin serbest kullanımına izin vermek gerekir.

## Slide 8: RGO (Resiprocating Gait Orthosis-RGO):
Resiprokal Yürüme Ortezi (RYO=RGO) alt ekstremiteleri bilateral inaktif olan, hastaların gövde ve üst ekstremitelerini hareket ettirerek resiprokal yürümeyi gerçekleştirdikleri ortezdir.
Kalça eklemleri arasındaki kablo bir kalça fleksiyon yaptığında, diğer kalçayı ekstansiyonda tutar.
Kalça kilidi açıldığında bu ilişki bozulur.
Resiprokal Yürüme Ortezi (RYO) üst lumbal seviye etkilendiğinde normal yürüyüşü en iyi sağlayan ortezdir.
Üç yaşından sonra kullanılabilir.
Bu ortez ayakkabı üzerine giyilen veya üzengiye bağlanan bir uzun yürüme ortezi niteliğindedir ve orteze rijit gövde desteği ilave edilmiştir.
Bu şekli ile de beş yaşından sonra kullanılabilir.

## Slide 9
Gövde ve üst ekstremite kaslarının hareketi ile gravite yer değiştirir ve adım alma gerçekleştirilir.
Diz ve kalça eklemleri kilitlidir.
Ancak kalça eklemi 5°’lik abduksiyon ve 10°’lik fleksiyon yapabilir.
Otururken kilit açılır.
Üst lumbal seviyenin etkilendiği durumlarda kullanılır.

## Slide 10: Parapodium:
Alt torakal seviye etkilendiğinde sakrum, dizlerden ve gövde lateralinden desteklenerek çocuğun ayakta durması ve ayakkabıların ortez tabanına tespit edilerek swing through yürüyüşü ile ilerlemesi sağlanır.
Diz ve kalça kilidini açarak oturmak mümkündür.

## Slide 11: Swivel Walker:
Gövde ve bacakların yanlardan, sakrumun arkadan, dizlerin önden desteklendiği ortezdir.
Ayakkabıların yerleştirildiği ortezin taban bölümünde yanlarda 7°’lik açısı olan iki plaka bulunur.
Lateral gövde hareketi ayak plakalarından biri kaldırıldığında aşırı kas kontraksiyonu ve enerji tüketimi olmaksızın resiprokal ilerlemeyi gerçekleştirir.
Gövde ve kol hareketleri ile yürüme hızı kontrol edilir.
Üst torakal bölge etkilendiğinde de 1-5 yaşları arası rahatlıkla kullanılabilir.