## Slide 1: I. ALT EKSTREMİTE ORTEZLERİ 7) KIRIK ORTEZLERİ 8) KALÇA ORTEZLERİ

## Slide 2: 7) KIRIK ORTEZLERİ:
Günümüzde kırıklarda kullanılan pek çok ortez bulunmaktadır.
Bunlar kırığın olduğu bölgeye, kırığın durumuna ve kullanım amacına göre farklılık gösterir.

## Slide 3
Hemen hepsinde kırık alanının immobilizasyonu esas alınırken etkilenen bölgenin üst ve altındaki eklemlerin hareket durumu ve vücut ağırlığının ekstremite üzerine aktarılması için gerekli yük taşıma alanlarının oluşturulması yönleriyle farklılık gösterirler.

## Slide 4
Tibia kırıklarında veya tibia ve fibulanın birlikte kırıklarında PTB (patellar tendon bearing) kısa yürüme ortezleri kullanılır.

## Slide 5
PTB diz altı protez soketleri esas alınarak oluşturulan bu ortezlerde ağırlık, kırık alanını çepeçevre saran ve çoğunlukla posterolateralden açılımlı termoplastik soketin antero proksimalinde yer alan patellar tendon sekisinden taşıtılır.
İki tip PTB ortezi mevcuttur:

## Slide 6: Birinci tipte;
Termoplastik kılıfla bağlantılı yan barlar doğrudan üzengiye bağlıdır ve ayak askıdadır.
Vücut ağırlığı patellar tendon bölgesinden yan barlara ve oradan yere aktarılır.
Bu tip ortezlerle vücut ağırlığı kırık üzerinden geçirilmez.

## Slide 7: İkinci tipte;
Diğer PTB kısa yürüme ortezinde yan barlar üzengi ile ayakkabıya bağlanır.
Ayakkabı ile topuk arasında 1 cm’ye yakın bırakılan boşluk vücut ağırlığının kısmen kırık alanından geçmesini sağlar.
Kırığın iyileşmesine göre bu miktar topuğun ayakkabıya teması arttırılmak suretiyle ayarlanır.

## Slide 8
PTB kısa yürüme ortezleri;
Tibia kırıklarının yanında,
Kalkaneus kırıkları,
Ayak bileği füzyonlarının ardından,
Ayak kemiklerinin avasküler nekrozlarında,
Ayağın kronik diabetik ülserlerinde ve
Ayak yanıklarında da kullanılır.

## Slide 9: 8) KALÇA ORTEZLERİ:
Kalça ortezleri;
Doğuştan kalça çıkığı (DKÇ),
Legg calve perthes hastalığı,
Cerebral palsy (CP)’li çocukların kalça patolojileri ve
İnternal femoral torsiyona bağlı gelişen kalçanın iç rotasyon deformitelerinde sık kullanılır.

## Slide 10: DOĞUŞTAN KALÇA ÇIKIĞI (DKÇ) ORTEZLERİ:
DKÇ’de ortezlemenin amacı; femur başının asetabulum içindeki normal santralizasyonunu sağlamak ve bu pozisyonu patolojik değişiklikler normale dönene kadar sürdürmektir.
Bu amaçla geliştirilen ortezlerin çoğunda displazik kalça redükte pozisyonda tutulur.

## Slide 11: LEGG CALVE PERTHES HASTALIĞI ORTEZLERİ:
Hastalık ilk olarak 1909 yılında Waldenström tarafından tarif edilmişse de yanlışlıkla Waldenström hastalığı tüberküloza bağlamıştır.

## Slide 12
Yatarak tedavi uygulamaları kontraktür, atrofi, akciğerde staz, dekübit gibi pek çok komplikasyonu beraberinde getirir.
Ayakta tedavide Snyder Ford askısı, Birmingham, Sam Browne veya Thomas gibi ortezlerden yararlanılır.

## Slide 13
Bu ortezlerde femur başı asetabuluma tam santralize olamadığı için baş asetabulumun dışına taşar ve progressif subluksasyonlara zemin hazırlar.
Tek başına femur başına yük vermemek yeterli değildir, kullanılacak ortezin femur başını asetabulum içinde tutacak pozisyonu da vermesi gerekir.
Bu ortezler Tachdijan ve Hacettepe ortezleridir.