## Slide 1: II. ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ

## Slide 2
Üst ekstremite kol, ön kol ve elden oluşan fonksiyonel yapının bütünüdür.
Üst ekstremite içinde organların organı olarak adlandırılan elin fonksiyonları aktif yaşamda çok önemlidir.
Bu nedenle elin veya üst ekstremite komponentlerinden birinin hareketini yapamaması veya kısıtlı yapması ciddi problemlere yol açar.

## Slide 3
Doğumsal, edinsel veya idiopatik nedenlerle oluşan ve üst ekstremiteyi ilgilendiren bozukluklar hassas tedavi yaklaşımlarım da beraberinde getirir.
Bu tedavi yaklaşımları içerisinde ortez veya başka bir ifade ile splint uygulamalarının gerek konservatif tedavide gerekse cerrahi tedavi öncesi ve sonrasında önemli yeri vardır.

## Slide 4: 1) EL POZİSYONLARI ve ARKLARI:
Elin ortezlenmesinde yaygın kullanılan üç pozisyon vardır.
Bunlar;
Elin istirahat pozisyonu,
Koruyucu pozisyon ve
Fonksiyonel pozisyonudur.

## Slide 5: 2) KONTRAKTÜR ORTEZLERİ:
İlk kontraktür splintleri yanık sonrası oluşan kontraktürlerin düzeltilmesi için uygulanmıştır.
Notes: 1609 yılında Venetran’ın editörlüğünü yaptığı kitaptan kontrakte elin sargı ile tespiti ve Hildanus’un kitabından yanık sonrası oluşan kontraktürün korreksiyonunda (düzeltilmesinde) kullanılan splintlerin ilk splintler olduğu anlaşılmaktadır.
Modern anlamda splint tasarımları 19. yy’ın sonları ve 20. yy’ın başlarında görülür.

## Slide 6: Yanık Sonrası Ortezleme:
Yanık sonrası akut dönemde el şu amaçlarla statik olarak pozisyonlanır;
Deformiteyi önlemek,
Greftleme sonrası pozisyon vermek,
Eklemleri ve tendonları korumak,
Kullanımını fasilite etmek,
Ödem, enflamasyon ve enfeksiyon kontrolüne yardımcı olmak.

## Slide 7: Volkmann Kontraktöründe Ortezleme :
Richard von Volkmann 1881’de kırık sonrası sıkı bandaja bağlı bu patolojiyi ilk kendisinde tanımlamıştır.
Patolojinin sebebinin arterial iskemiye, venöz konjesyona, kompartman sendromuna veya hepsine mi bağlı olduğu hala netleşmemiştir.
Volkmann Kontraktörü: Kısıtlanmış bir bölgede artan basınç sonucu, bu bölgede bulunan dokulardaki fonksiyon bozukluğu ve dolaşım yetersizliği ile karakterize bir grup belirti ve bulguların oluşturduğu klinik tablodur.

## Slide 8: Dupuytren Kontraktüründe Ortezleme:
Dupuytren kontraktürü palmar fasia ve parmaklara giden digital uzantıların nodül ve bantlarla kalınlaşması, büzüşmesi ile avuçta ve parmaklarda gelişen fleksiyon deformitesidir.
Son iki parmağın MCP ve PIP (proksimal interfalangeal) eklemlerinde fleksiyon kontraktürüne neden olur.

## Slide 9: Romatoid Artritte Ortezleme:
Artrit grubu hastalıklar içinde en çok radiokarpal, CMC (karpometakarpal), MCP ve IP eklemlerde harabiyet oluşturan ve kontraktüre neden olan hastalık romatoid artrit’tir.