## Slide 1: II. ÜST EKSTREMİTE ORTEZLERİ 6) DİRSEK ORTEZLERİ 7) OMUZ ORTEZLERİ

## Slide 2: 6) DİRSEK ORTEZLERİ:
Dirsekte immobilizasyonun gerekli olduğu lateral veya medial epikondilektomi, radial sinirin proksimalde onarımı, kübital tünelde gevşetme ameliyatı, ulnar sinirin anteriora transpozisyonu gibi durumlarda statik dirsek ortezleri (DRO), (Elbow Orthoses (EOs) kullanılır.
Genellikle hastadan ölçü alınarak termoplastikten hastaya özel üretilen bu ortezler dorsalden uygulanır.

## Slide 3
Özel geliştirilmiş yaylı eklemlerden yararlanılabilir.
Yaylı dirsek eklemi ve Wilmer dirsek ortezi.
Notes: Hasta dirseğini ekstansiyon yaptırdığında saat ibresi yönünde sarılmış spiral yay gerilir ve yayda toplanan potansiyel enerji dirsek fleksiyonunu pasif olarak gerçekleştirir.

## Slide 4
Ankara Üniversitesi Ortez-Protez Bölümünde geliştirilerek dirsek kontraktürü olan hastalarda başarılı sonuçlar alınan kayma mekanizmalı ve dirsek çektirmeli ortezler (şekil a) ile ekstansör elastik bantlı ortezler (şekil b) sık kullanılan etkili ortezler arasındadır.

## Slide 5
Flexion ve ekstansiyon limitasyonunun birlikte bulunduğu dirseklerde turn buckle ve elastik bantlı tasarım tek ortezde planlanabilir ve bu parçalar dönüşümlü olarak amaca yönelik kullanılabilir.

## Slide 6
Bazen dirsekte olan hafif yumuşak doku zorlamalarında veya epikondilitlerde esnek malzemelerden oluşturulan hazır ortezler kullanılır.

## Slide 7: 7) OMUZ ORTEZLERİ:
Omuz ortezleri (OO)(Shoulder Orthoses : SOs) kol askıları veya abduksiyon ortezleri şeklinde planlanır.

## Slide 8
Glenohumeral eklemi ve yumuşak dokuyu ilgilendiren yaralanmalarda, tendon, arter veya sinir onarımları sonrasında, bicipital tendinitlerde, eklemde subluksasyonun olduğu hemiparazilerde;
kol askıları kullanma amacı:
Omuzu immobilize etmek,
Glenohumeral kas ve ligamentlerin aşırı gerilimini önlemek,
Omuz ağrısını azaltmak,
Gerektiğinde eli ve ön kolu elevasyonda tutarak ödemi önlemek

## Slide 9
Aksillar bölge yanıkları, omuz füzyonları sonrası, omuz dislokasyonlarında bölgenin immobilizasyonu ve değişik nedenlerle oluşan veya oluşması beklenen omuzu ilgilendiren kontraktürlerde
gerginliğin azaltılarak, pasif hareketin arttırılması amacıyla kol abduksiyon ortezleri tasarlanır.
Notes: Bu ortezlerde genellikle;
Kol 70°-90° abduksiyon,
10° fleksiyonda pozisyonlanır.

## Slide 10
Kol abduksiyon ortezlerinde kolun ağırlığı gövde lateralinden veya pelvisten taşıtılır.

## Slide 11
Omuz ortezi gerektiğinde;
Önkola kadar uzanan:
→ODRO (Omuz-Dirsek Ortezi) veya
→SEO (Shoulder-Elbow Orthosis) şeklinde;
Ele kadar uzanan:
→ODRBO (Omuz-Dirsek-Bilek Ortezi) veya
→SEWO şeklinde;
Ele uzanarak eli içine alan:
→ODREBO (Omuz-Dirsek El-Bilek Ortezi) veya
→SEWHO (Shoulder-Elbow-Wrist-Hand Orthosis) şeklinde kullanılır.

## Slide 12
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 1999 yılında geliştirilen, skapulanın protraksiyon, elevasyon, rotasyonunu kontrol altına almak için planlanan Ankara Skapulo Thorasik Fiksasyon Ortezi (STFO) skapula kanatlaşmasında oldukça etkili olmuştur.