## Slide 1: III. OMURGA ORTEZLERİ 1) OMURGA ORTEZLERİ 2) SERVİKAL ve SERVİKOTORAKAL ORTEZLER 3) TORAKOLUMBOSAKRAL ORTEZLER

## Slide 2: 1) OMURGA ORTEZLERİ:
Bu anatomik yapıda artış gösteren sapmalar deformite olarak değerlendirilir ki bunlar koronal düzlemde skolyoz, sagital düzlemde kifoz ve lordozdur.

## Slide 3
Ortezle öncelikle deformitenin ilerlemesini engellemek ve gelişmekte olan omurgaya düzgün pozisyon vererek deformiteyi düzeltmek amaçlanır.
Notes: Bu nedenle gövde ortezlerinin doğru planlanması, üretilmesi ve etkili olabilmesi için kolumna vertebralisin, pelvisin, gövde kaslarının anatomik ve biomekanik özelliklerinin iyi bilinmesi gerekir.

## Slide 4
Kolumna vertebralis patolojilerinde kullanılan ortezler ya vertebraların dinamik veya statik kontrolünü sağlamak ya da postüral bozukluğu gidermek, fonksiyonelliği sürdürmek amacıyla planlanır.
Böylece ağrısız, stabil omurga elde edilir, nörolojik dokular korunur veya nörolojik iyileşme için ortam hazırlanır ve omurga desteklenerek erken mobilizasyon sağlanır.

## Slide 5
Hangi amaç için kullanılırsa kullanılsın, hangi malzemeden üretilirse üretilsin omurga ortezlerinin temelini pelvik bantlar veya pelvik korseler oluşturur.

## Slide 6
Bu pelvik bantlar çok çeşitli olmakla birlikte;
Düz pelvik bant,
Kelebek şeklinde pelvik bant,
Açılı (angular, köşeli) pelvik bant,
Gluteal ilaveli pelvik bant,
Çift pelvik bant (Steindler Tip Pelvik Bant),
Menteşeli pelvik bantlar ve
Termoplastik pelvik korse şeklindedirler.

## Slide 7: Omurga ortezleri uygulandıkları bölgeye göre isim alırlar
Servikal Ortez (SO) : Cervical Orthosis (CO),
Servikotorakal Ortez (STO) : Cervicothoracal orthosis (CTO),
Lumbosakral Ortez (LSO): Lumbosacral orthosis (LSO),
Torakolumbosakral Ortez (TLSO): Thoracolumbosacral orthosis (TLSO)
Servikotorakolumbosakral Ortez (STLSO): Cervicothoracolumbosacral orthosis (CTLSO) şeklinde yapılır.

## Slide 8
2) SERVİKAL VE SERVİKOTORAKAL ORTEZLER:
Bazı esnek örgü malzemeden oluşturulan metal veya plastik desteği bulunmayan gövde korseleri de mevcuttur.
Hazır üretilen bu korselerin yalnız ısıtma ve plasebo etkileri vardır.

## Slide 9: 3) TORAKOLUMBAL ve LUMBOSAKRAL ORTEZLER:
A) Taylor Torakolumbosakral Ortez:

## Slide 10
Bunlardan biri Taylor tarafından geliştirilen ortezdir.
Bu ortezin orijinali pelvik bant üzerine yerleştirilen çift paraspinal ve çift midaksillar dikine çelik çubuktan oluşur.

## Slide 11
Yerine aksillar desteğin olmadığı, paraspinal barlar üzerinde uzanan ve omuzu çevreleyen kolonların subkostal transvers barlara tutturulduğu Modifiye Taylor TLSO kullanılmaktadır.

## Slide 12
Fisher ortezi
b.Kelebek pelvik bantlı Fisher tipi TLSO
Notes: Columna vertebralisin ön ve lateral fleksiyonunun birlikte kısıtlanması gereken alt torakal bölgeyi ilgilendiren durumlarda ise bu ortezin çift veya kelebek şeklinde pelvik bantlı olan ve midaksilar çubuğun kısa tutulduğu

## Slide 13: B) Hiperekstansiyon Ortezi (Jewett Ortezi):
üç nokta prensibi
alt torakal bölge kifozlarında etkili
Notes: Hiperekstansiyon ortezi 1937’de Jewett tarafından geliştirilmiş ve 1942’de Baken başta olmak üzere pek çok kişi tarafından modifiye edilmiştir.

## Slide 14
Anti kifoz ortezi olarak da bilinen bu ortezde Jewett’in sternal parçası termoplastik TLSO ile birleştirilmiştir.

## Slide 15
Hiperekstansiyon (Jewett) ortezi, Taylor ortezinin kullanıldığı yerlerde, adolesan kifozisde ve vertebra korpus kırıklarında vertebralara binen stresleri korpustan arkusa aktarmak amacıyla tercih edilir.
Ciddi kifotik deformitelerde veya lumbal spinal cerrahi sonrasında Taylor ve Hiperekstansiyon TLSO’ları etkisiz kalabilir.

## Slide 16: C) CASH (Curriciform Anterior Spine Hyperextension) Ortez:
Taylor ve Jewett ortezlerine benzer amaçla kullanılan bir başka ortez de CASH (Curriciform Anterior Spine Hyperextension) ortezdir.

## Slide 17
Bu ortezde sternal (F1) ve symphsis pubis üzerindeki (F2) pedlere karşı, üçüncü kuvvet (F3) apikal vertebra veya lezyon yerinin biraz altından uygulanır.

## Slide 18: D) Steindler Ortezi:
Arthur Steindler tarafından geliştirilen ve spinal kolonun tam immobilizasyonunu sağlayan bir TLSO’dur.
Çift pelvik bant üzerine inşa edilen ortezin bir çift paravertebral, bir çift midaksillar ve bir çift parasternal dikine çelik çubuğu bulunur.
Paravertebral çubuklar spina skapulalar altında uzanan transvers çubukla birleşir.

## Slide 19
Paravertebral çubukları kesen, spina skapulalar altında uzanan transvers çubuk anteriorda klavikulaların 3 cm altında sona erer ve yönleri larenkse doğrudur.

## Slide 20
Torakal vertebraları ilgilendiren travmatik, enfeksiyöz veya tümoral nedenli lezyonlarda;
Postoperatif füzyon, kifoz, kompresyon kırığı, osteoporoz, burst kırığı, spinal stenoz, laminektomi sonrasında kullanılan vertebral kolonu tam immobilize edici bu ortezlerle gövde hareketleri tümüyle kısıtlanır.

## Slide 21
Bazen servikal füzyon veya servikal kompresyon kırığı veya servikal osteoporoz korsenin CTLSO şeklinde planlanmasını gerektirir.