## Slide 1: Ağız Diş ve Çene Radyolojisi-I

## Slide 2: Diş hekimliğinde kullanılan radyolojik teknikler
Ağız içi uygulamalar (intra-oral)
Ağız dışı uygulamalar (ekstra-oral)

## Slide 3: Ağız içi uygulamalar
Periapikal radyograf
Bite-wing radyograf
Oklüzal radyograf

## Slide 4: Periapikal radyograf
Amaç; ilgili dişle kökünün komşu anatomik yapılar ve çevre kemik dokuyla birlikte görüntülenmesidir
Paralel teknik veya açıortayı tekniği

## Slide 5
Paralel teknik:
imaj reseptörü film tutucularla birlikte ağıza yerleştirilir.
Merkezi ışın hem dişlere hem de imaj reseptörüne dik gelir.

## Slide 6
Dişlerin boyutları
İlgili anatomik yapılarla olan ilişkileri
Görüntü gerçek boyutlarına yakın olarak elde edilir.

## Slide 7
Dişlerin birbiri üzerine süperpoze olmaması için merkezi ışın dişlerin interproksimal aralığından geçmelidir.

## Slide 8
Açıortayı tekniği:
Hasta pozisyonu
Filmin ağıza yerleştirilmesi
Konun pozisyonu

## Slide 9: Bite-wing radyograf
İmaj reseptörü üzerine ısırtma kanadı yerleştirilir
Hasta kanadı ısırır. Böylece imaj reseptörü dişlerin arkasında kalır.
Hem alt hem de üst dişlerin kronları aynı anda görüntüye girer.

## Slide 11
Arayüz çürükleri
kron-köprü restorasyonlarının uyumu
dolgu restorasyonlarının taşkın olup olmadığı
çürük ile pulpa arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

## Slide 12: Oklüzal radyograf
Topografik ve cross-section
Damak ve alveoler kemiklerdeki fraktürler
Gömülü dişlerin pozisyonu
Çenelerdeki yabancı cisimlerin tespiti
Alt çenede tükürük bezi taşlarının görüntülenmesi
Ekzostoz gibi kemik büyümelerinin değerlendirilmesi

## Slide 13
Cross-section tekniği;
Dişlerin oklüzal yüzleri görülür.

## Slide 14
Topografik;
Dişlerin kökleri de görülür

## Slide 15: Ağız dışı uygulamalar
Sefalometrik projeksiyon
Postero-anterior maksiller sinüs projeksiyonu
Lateral çene-yüz grafileri
Panoramik radyografi
Tomografi (BT)
Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)

## Slide 16: Sefalometrik projeksiyon
Hastanın kafası, film ve fokal spot-obje mesafesi ilişkisinin standart olarak elde edilmesi

## Slide 17: Postero-anterior maksiller sinüs projeksiyonu
Ağız açık (Water’s) veya kapalı çekilebilir.
Paranazal sinüslerin tamamı tek radyograf üzerinde görüntülenebilir.

## Slide 18: Lateral çene-yüz grafileri
Maksilla ve mandibulanın lateral görünümlerinin elde edilmesi
Trismuslu hastalarda
İntraoral filmlerin yetersiz kaldığı durumlarda
Kusma refleksli hastalarda

## Slide 19
Lateral kondil grafisinde ise; tüberkülüm artikülare, glenoid fossa ve kondil değerlendirilir.

## Slide 20: Panoramik radyografi
Maksiller ve mandibuler arkın her ikisi
1/3 orbita tabanı
Maksiller sinüs
Temporomandibuler eklem

## Slide 21
Diş hekimliği, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi uygulamalarında sık kullanılır.

## Slide 22
Gömülü dişler
Dişlerin sürme durumlarının değerlendirilmesi
Çene kemiklerini ilgilendiren sistemik hastalıkların değerlendirilmesi
Geniş lezyonların değerlendirilmesi
Travma sonrası değerlendirme
implant hastalarında

## Slide 23
Doğal anatomik yapılara, magnifikasyonlara ve süperpozisyonlara bağlı olarak değerlendirilmesi zordur.

## Slide 24: Periapikal röntgen cihazı
Elektrik enerjisi yardımıyla x-ışını üretmeye yarayan ayaklı veya duvara monte cihazlardır.
Işınlama süresi, cihazın kVp (voltaj) ve mA (akım) cihaz üzerinde ayarlanabilir.

## Slide 25
Açma kapama ve gösterge paneli
Işınlama düğmesi uztma kabloludur.
Bu cihaz ile ağız içi uygulamalar ve lateral çene grafisi, Water’s gibi ağız dışı uygulamalar yapılabilir.

## Slide 26: Panoramik ve sefalometrik röntgen cihazı
Ağız dışı radyografilerin alınmasına yarayan dönen kafası sayesinde panoramik radyografların veya sabit ışınlama kolu ile sefalometrik projeksiyonların alınmasını sağlayan cihazlardır.

## Slide 27: İmaj reseptörleri
X- ışını ile elde edilen görüntünün üzerinde oluştuğu görüntüleme elemanlarına imaj reseptörleri denir.
Konvansiyonel filmler
Dijital sensörler
CCD sensörler
CMOS sensörler
Fosfor plaklar

## Slide 28: Dijital sensörler
CCD veya CMOS sensörler
Sert dokular x-ışınını tutar ve reseptör üzerine daha az radyasyon ulaşır. Böylece radyoopak alanlar oluşur.
Yumuşak dokular ve boşluklar ise ya çok az veya hiç radyasyon tutmazlar ve daha fazla radyasyon reseptöre ulaşır. Böylece radyolüsent alanlar meydana gelir.

## Slide 29
Görüntülerin elektronik sensörlerin üzerine yansıtılmasını sağlayan cihazlardır.
Bilgisayar destekli ana cihaz ve görüntünün alındığı dijital sensörü bulunur.
Dezenfekte edilebilir ve koruyucu kılıfı takılarak hastalarda kullanılır.
Hassas oldukları için yere düşürülmemeli ve eğilip bükülmemelidir.

## Slide 30
Fosfor plaklar
X-ışınlarına duyarlı fosfor kaplama esnek filmlerdir.
Işınlama yapıldıktan sonra üzerinde oluşan görüntünün bilgisayara aktarılması için tarayıcıya ihtiyaç duyar. Tarama işlemi sonrası üzerindeki görüntü silinir. Böylece özel kılıfı ile tekrar hastada kullanılabilir.

## Slide 32: Konvansiyonel filmler
Konvansiyonel filmlerde ise radyasyon, film üzerinde emülsiyon tabakasındaki gümüş bromid kristallerinin fiziksel olarak çözülmesine neden olur.
Gümüş bromid ne kadar çok çözünürse o kadar radyolüsent alan oluşur.

## Slide 33
Konvansiyonel filmler plastik kılıf içerisinde, siyah karton kılıf arasında bulunur. Işınlama yüzeyinde kurşun levha yoktur. Işınlama yüzeyi üzerinde kabarık bir nokta vardır.

## Slide 34
Filmler ışık veya ışın almayan yerlerde, mümkünse buzdolabında saklanmalıdır.
Buzdolabı yoksa 40 dereceyi geçmemelidir.
Son kullanma tarihine dikkat

## Slide 35: Film maşası ve film tutucu
Film maşası ışınlanmış filmin banyo tankı içerisinde banyosunun yapılabilmesi için ttutulmasına yarayan ve kıskaçları olan aparatlardır.
Film tutucu muhtelif şekillerde olabilen röntgen tüplerini yönlendirip sabitlemeye yarayan üzerinde film veya dijital sensörün taşındığı aparatlardır.

## Slide 37: negatoskop
İçerisindeki lamba yardımıyla aydınlanan ekranı üzerinde radyografların okunduğu düzeneklerdir.
Bazı modellerinde büyüteç bulunur.

## Slide 38: Banyo solüsyonları
Birinci banyo (developer-geliştirici); radyolüsent görüntü
İkinci banyo (fixer-sabitleyici); radyoopak alanlar
Birinci banyoda ayrışan bromid film üzerinden uzaklaşır ve geriye kalan gümüş kristalleri film üzerinde siyah (radyolüsent) alanları oluşturur.

## Slide 39
Eğer film birinci banyoda çok kalırsa veya birinci banyo sıcaksa ışın almamış (ayrışmamış) gümüş bromid de reaksiyona girerek film tüm yüzeyi gümüş ile kaplanır. Görüntü tamamen radyolüsent olur.
İkinci banyoda film üzerindeki ayrışmamış gümüş bromid kristallleri uzaklaştırılır. Böylece radyoopak görüntü oluşmuş olur.

## Slide 40: Karanlık oda
Birinci banyo tankı-yıkama tankı-ikinci banyo tankı
Tezgah, lavabo, kırmızı ışık
Tanklar paslanmaz çelik olmalıdır.
Birinci banyo sıcaklığı 18-20 derece olmalıdır.
Banyo solüsyonları zaman zaman karıştırılarak homojen olması sağlanır.
Küçük banyo tankları veya otomatik banyo cihazları karanlık oda yerine kullanılır.

## Slide 41
Hasta üzerinde radyoloji uygulamalarını hekim veya radyoloji teknisyenleri yapar.
Yardımcı personelin görevi;
Hastanın hazırlanması
Şutlama ve film banyo işlemlerinde yardımcı
Hasta, film ve konun pozisyonlandırılmasında hekime yardımcı
Röntgen cihazları, banyo cihazları veya diğer tüm radyoloji malzemelerinin (imaj reseptörleri vb.) kontrolü yardımcı personelin sorumluluğundadır.