## Slide 1: Radyolojik işlemler sırasında yardımcı personelin görevleri
Doç. Dr. M. Hakan KURT

## Slide 2: Ağız içi uygulamalar
Periapikal
Bitewing
Oklüzal
Bu uygulamalarda filme veya dijital sensörler ağız içine yerleştirilir ve ışınlama yapılarak görüntü elde edilir.

## Slide 3: Periapikal radyograf
Amaç; ilgili diş ve kökünün komşu anatomik yapılar ve çevresindeki kemik dokuyla birlikte görüntülenmesidir.
Paralel teknik veya açıortayı tekniği kullanılır.
Işınlama süreleri film için 0,3-0,5 saniye, dijital sensörler için 0,01-0,08 saniye arasındadır.

## Slide 4: Bitewing radyograf
İmaj reseptör üzerine bir ısırtma kanadı yerleştirilir. Hasta bu kanadı ısırır ve film veya dijital sensör dişlerin arkasında kalır.
Üst ve alt dişlerin kuronları beraber görüntülenir.

## Slide 5: Oklüzal radyograf
Periapikal radoygrafta kullanılandan daha büyük film veya dijital sensör kullanılır.
Film veya sensör çeneler arasına yerleştirilir ve hastanın filmi tüm dişleri ile ısırması sağlanır.
Alt çene için alttan üst çene için üstten ışın geçirilerek görüntü elde edilir.
Cross-section ve topografik olmak üzere iki şekilde uygulanır. Aralarındaki fark ışınlamanın açılarının farklı olmasıdır.

## Slide 6: Ağız içi görüntülemeler sırasında yardımcı personelin görevleri
Hastanın kimlik kontrolünün yapılması
Hastanın baş yüz bölgesinde metal aksesuar, hareketli protezlerinin çıkartılması
Hastaya kurşun önlük ve tiroid koruyucuların giydirilmesi
Röntgen cihazının açılması
Film veya dijital sensörün hazırlanması
Dijital görüntülerin bilgisayara kaydedilmesi

## Slide 7: Ağız dışı uygulamalar
Panoramik radyografi, eklem grafisi, sinüs grafisi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ağız dışı uygulamalardandır.
Konvansiyonel filmler veya dijital sensörlerle görüntü elde edilir.
BT ve MRG ise bilgisayar destekli özel görüntüleme yöntemleridir.

## Slide 8: Sefalometrik projeksiyon
Sefalometre; hastanın kafası, film ve x-ışını kaynağı arasındaki pozisyon ve mesafenin standart olarak elde edilmesinde kullanılan bir cihazdır.
Röntgen cihazı üzerinde kulak çubuğu kafayı sabitler.
Rehber ışıklar yardımıyla kafa pozisyonu ve x-ışınının açısı belirlenir.
Lateral veya posteroanterior olarak çekilebilir.

## Slide 9: Maksiller sinüs projeksiyonu
Hasta çenesini kasete veya sensöre dayar. Merkezi ışın kafanın arkasından ve iki sinüsün ortasından geçecek şekilde yönlendirilir.
Hasta ağız açık pozisyonda çekilirse Water’s grafisi denir.
Bu yöntemle tüm sinüs boşlukları görüntülenebilir.

## Slide 10: Lateral çene-yüz grafileri
Çenelerin lateral görüntülerinin elde edilmesinde kullanılır.
Trismuslu hastlarda, lezyonun büyük olduğu ve ağız içi filmlerin yetersiz kaldığı durumlarda, kusma refleksli hastalarda kullanılır.

## Slide 11: Panoramik radyografi
Her iki çene, orbita tabanı, maksiller sinüs ve çene eklemlerini tek planda gösteren bir tekniktir.
Hasta oturur veya ayakta pozisyonda görüntü elde edilebilir.
Kulak çubukları ve ısırma bloğu ile hastanın başı sabitlenir.
Diş hekimliği, kulak burun boğaz ve palstik cerrahide kullanılır.

## Slide 12: Panoramik radyografi
Panoramik radyograf;
Gömülü dişler
Karışık dişlenme döneminin durumu
Çene kemiklerini tutan hastalıkların değerlendirilmesi
Geniş lezyonların değerlendirilmesi
Travma hastalarında
İmplant uygulamalarında
Genel değerlendirme yapmak amacıyla
kullanılır.

## Slide 13: Tomografi
Çene ve yüz yapılarının 3 boyutlu olarak görüntülenmesine imkan veren bilgisayar destekli görüntüleme tekniğidir.
Çene ve yüz yapılarına ait patolojiler, travma, implant planlaması gibi bir çok alanda kullanılır.

## Slide 14: Manyetik rezonans görüntüleme
Tomografi gibi 3 boyutlu bir görüntüleme tekniğidir.
Yumuşak dokuları görüntülemek için kullanılır.
Diş hekimliğinde dah çok çene ekleminin ve tükürük bezlerinin görüntülenmesinde kullanılır.

## Slide 15: Ağız dışı görüntüleme sırasında yardımcı personelin görevleri
Hastanın ağız içinde hareketli protezleri varsa mutlaka çıkarması istenir.
Baş-boyun bölgesinde metal herhangi bir objenin olup olmadığı kontrol edilir.
Hastanın kimlik kontrolü yapılarak bilgisayara girişi sağlanır.
Görüntü elde edilmesi için kullanılan bilgisayar programı hazırlanır.
Röntgen cihazının açık olup olmadığı kontrol edilerek hasta görüntüleme odasına alınır.
Radyoloji teknisyeni ile birlikte hastanın pozisyonlandırılmasına yardımcı olunur.
Elde edilen görüntünün ilgili birime yönlendirilmesi sağlanır.
Röntgen cihazları ile diğer tüm cihaz ve malzemelerin kontrolü sağlanır.

## Slide 16: Görüntü reseptörleri
Filmler, dijital sensörler ve fosfor plaklar diş hekimliğinde kullanılan görüntü reseptörleridir.
X-ışını ile elde edilen görüntü görüntü reseptörleri üzerinde oluşur.
Işınlama sonrası ışın alan reseptör belli işlemlerden geçtikten sonra görüntü elde edilir.

## Slide 17
Kullanılan reseptör film ise ışınlama sonrası banyo işlemi yapılması gerekir.
Dijital sensörlerde görüntü ışınlama sonrası direkt olarak bilgisayar ekranında oluşur.
Fosfor plaklarda ışınlama sonrası görüntütarayıcı yardımıyla bilgisayar ekranına aktarılır.

## Slide 18: Filmlerin saklanması
Işık veya ışın alan yerlerden uzak tutulmalıdır.
Buzdolabından saklanmalıdır.
Eğer buzdolabı yoksa 40 derecenin altında tutulmalıdır.

## Slide 19: Karanlık oda ve Banyo solüsyonları
Birinci banyo tankı, durulama tankı ve ikinci banyo tankı ile lavabo ve kurutma dolabı bulunur.
Banyo işlemleri sırasında ortam kırmızı ışık ile aydınlatılır.
Banyo sıcaklığı 18-20 derece arasında olmalıdır.
Banyo işleminden önce solüsyonlar karıştırılmalıdır.
Muayenehanelerde karanlık oda görevi gören manuel banyo tankları kullanılır. Pratik bir şekilde el banyosu yapılmasına olanak sağlar.