## Slide 1: 5.HAFTA
Nanopartiküllerin sentezlenmesi: Kimyasal metotlar

## Slide 2
Nanopartiküllerin üretiminde kullanılan yöntemler,
1. Yukarıdan aşağıya (Top down)
2. Aşağıdan yukarıya (Bottom up)

## Slide 3
Bu ana yöntemlerin isimlerinden de anlaşılacağı gibi yukarıdan aşağıya yöntem katı bir maddeden yonta yonta yeni bir parça elde etmeye benzetilebilirken, aşağıdan yukarıya üretim ise parçaları birleştirerek büyük bir sistem yapmaya benzetilebilir.

## Slide 4
Yukarıdan aşağıya yaklaşımına dahil olan yöntemlerde hacimsel malzemeye dışarıdan mekaniksel ve/veya kimyasal işlemler ile enerji verilmesi sonucunda malzemenin nanoboyuta kadar inebilecek küçük parçalara ayrılması esas alınmaktadır.
Yukarıdan aşağıya yaklaşımı ile çalışan yöntemlere verilebilecek en genel örnekler; mekanik öğütme ve aşındırma olabilir. Bu tekniklerde klasik öğütme işlemlerinden çok daha fazla enerji tüketimi gerçekleştiğinden yüksek enerjili öğütme veya yüksek hız değirmenleri olarak da adlandırılmaktadır.

## Slide 5
Aşağıdan yukarıya yaklaşımına dahil yöntemlerde, atomik veya moleküler boyuttaki yapıların kimyasal reaksiyonlar ile büyütülerek partikül oluşumunun gerçekleştirilmesi sağlanır.
Bu yönteme, gaz yoğunlaştırma tekniği, kimyasal buhar kaplama, kimyasal buhar yoğunlaştırma, sol jel ve sprey piroliz teknikleri örnek olarak verilebilir.

## Slide 7
Partikül üretiminde kullanılan yöntemlerin fiziksel veya kimyasal temelli olarak da sınıflandırılması mümkündür. Mekanik enerjinin kullanıldığı yöntemler fiziksel, kimyasal reaksiyonların gerçekleştiği yöntemler ise kimyasal temelli olarak kabul edilmektedir.

## Slide 8
Nanopartikül üretimi için gaz/buhar, sıvı ve katı fazdan başlayan farklı hazırlama yöntemleri bulunmaktadır.

## Slide 9
1.Gaz/Buhar fazı yöntemleri
Asal Gaz Yoğunlaştırma (IGC) / Inert Gas Condensation
Fiziksel Buhar Depolama/Biriktirme (PVD) / Physical Vapor Deposition
Kimyasal Buhar Depolama (CVD) / Chemical Vapor Deposition
Alev Sentezi
Plazma fazı sentezleme
Hidrojen indirgenmesi yöntemi

## Slide 10
2.Sıvı faz yöntemleri
Hızlı Katılaşma
Sol-Jel
Elektro depolama
Hidrotermal sentez
Mikroemülsiyon/Mikroheterojen sistem yöntemi

## Slide 11
3.Katı faz yöntemleri
Mekanik Aşındırma
Devitrifikasyon