## Slide 1: 6.HAFTA
Nanopartiküllerin sentezlenmesi: Kimyasal metotlar

## Slide 2: Gaz/Buhar Fazından Üretim Yöntemleri
Asal Gaz Yoğunlaştırma
Nanokristalin metal ve alaşımlarının direkt olarak aşırı doygun buhar fazından üretiminde kullanılılır. Eski bir tekniktir. Günümüzde nanoyapılı tozların laboratuvar ölçekli olarak sentezlenmesinde kullanılır. Bu yöntemde metalik, seramik ve kompozit nanopartiküller üretilebildiği gibi oksijen gibi reaktif bir gaz kullanılarak oksitler veya diğer bileşikler de üretilebilir.

## Slide 3
Bu teknikte, buhar oluşumundan önce sistem vakuma alınır. Basınçlı asal gaz ile doldurulduktan sonra başlangıç malzemesi ısı, lazer veya elektron demeti gibi herhangi bir enerji kaynağı ile buharlaştırılmaktadır. Buharlaşma W, Ta veya Mo potalarda gerçekleştirilir. Buharlaşan atomlar veya moleküller, homojen olarak toplanarak ısı kaynağının hemen yakınlarında atom kümelerini oluştururlar.

## Slide 4
Buharlaşan atomların sistem içerisinde olan gaz moleküllerinin çarpışması sonucu enerjilerini kaybetmeleriyle çekirdeklenme ve partikül oluşumu gerçekleşir.
Gazın basıncı yükseltildiğinde çarpışma sayısı arttıracağından daha hızlı soğuma ile çok küçük partiküllerin oluşması sağlanır.

## Slide 5: Mikroheterojen Sistemlerden Nanopartikül Üretimi
Mikroheterojen sistemler sıvı kristaller, jeller, misel çözelltileri ve mikroemulsiyonlar şeklinde olabilirler.
Bu yöntem ile çekirdek-kabuk, katkılı, sandviç
veya poroz nanopartikullerin üretimi gerçekleştirilebilir.

## Slide 6
Elektrik, yağlayıcı , manyetik özelliklere sahip
olabililirler.
Nano akışkanlar olarak da bilinirler ve günümüzde kullanımı oldukça yaygındır.
Medikal , otomotiv sektörlerinde özellikle geniş kullanım alanı bulmuştur.
Nanopartikul boyut ve şekli kontrol edilebilmektedir.

## Slide 7: Yöntemin Basamakları
1.Üretilmek istenen nanomalzemeye uygun mikroheterojen sistemin seçilmesi
2.Reaksiyona giren maddelerin etkileşiminden sonra oluşan yapılarının incelenmesi
3.Sistemin fiziko-kimyasal özelliklerinin incelenmesi

## Slide 8: Alev Sentezi Yöntemi
Bu yöntem ile nanopartiküller ticari miktarlarda üretilebilir.
Bileşim aralığı belirlenebilir, partikül morfolojisi kontrol edilebilir, partikul boyut dağılımı gerçekleştirilebilir ve düşük maliyetlidir.
Yüksek oksitleyici etkisinden dolayı özellikle oksit nanopartiküllerin üretimi için de uygundur.

## Slide 9
Bu teknikte kolay ucuculuğa sahip metal halojenürler baslangıç malzemesi olarak kullanılır.
Olusan buhar fazının hava, hidrojen
veya oksijen gibi bir gazla alev ortamına taşınmasıyla gaz fazındaki reaksiyonlar gerçekleşir.
Atom kümelerinin oluşumu ve birleşmesiyle
nanopartikül oluşumu gerçekleşir.

## Slide 10
Kabuk / çekirdek nanopartikullerinin üretiminde kullanılır.
Alev sentezi diğer yöntemlere yardımcı olarak
da kullanılabilir. Özellikle sprey pirolizi ile
sıvı çözeltilerden meydana getirilmiş aerosolun alev ortamına taşınıp reaksiyonuyla nanopartikül sentezi gercekleşebilir.