## Slide 1: 7.HAFTA
Nanopartiküllerin sentezlenmesi: fiziksel ve diğer metotlar.

## Slide 2: Mekanik Aşındırma Yöntemi
Toz partikül üretimi , yeni alaşımlar ve faz karışımları bu teknik ile başarıyla gerçekleştirilmektedir.
Nanoyapılar atomik veya moleküler düzeyden kaba taneli yapıların deformasyonu ile ayrısması sonucu oluşur.

## Slide 3
Bu yöntemde alaşım, intermetalik,seramik ve kompozit gibi amorf veya nano-yapılı malzemelerin geniş bir bileşim aralığında üretimi gerçekleştirilebilmektedir.
Genellikle endüstriyel kullanımı sırasında kolaylıkla kırılabilen sert ve gevrek özellikli malzemeler kullanılır.

## Slide 4
Bu amaç için kullanılan farklı öğütücüler vardır.
Bunlar ,
Aşındırmalı Öğütücüler
Gezegen Öğütücüler
Titreşimli Öğütücüler
Yüksek Enerjili Bilyalı Değirmenler

## Slide 5
İnce partikul boyutunda tozlar elde edilebilmesi için gereken enerji yüksek frekans ve düşük genlikli titreşimlerden elde edilir.
Mekanik aşınma sırasında öğütme işlemi yapılan malzemenin içerisine bilya bileşiminden safsızlık karışma ihtimali vardır. Bu sistemin en büyük dezavantajıdır.

## Slide 6
Açık atmosferde gerçekleştirilen işlemler sırasında metalik partiküllerin üzerinde oksitlenme veya azotlu yapılar oluşmaktadır.
Bu sorun öğütücü haznesinin asal gaz ile doldurulması ve sızdırmaz uygun contaların kullanılmasıyla ortadan kaldırılabilmektedir.

## Slide 7: Fiziksel Buhar Depolama
Fiziksel buhar biriktirme katı veya sıvı kaynaktan malzemenin genellikle vakum altında buhar haline getirilerek taşınımı ve yoğunlaştırılmasıyla kaplama yapma yöntemidir.

## Slide 8
Proses şartlar dikkatle kontrol altında tutularak atomik veya nanometre boyutunda ince filmler hazırlanabilir. Bu teknik çok yönlü bir üretim yöntemidir.
Isı kaynağı olarak sıçratma, lazer ısıtma veya iyon demeti saçılması kullanılır.

## Slide 9
Buharlaşmada termal yolla kaynaktan atomlar ayrılır. Sıçratmada iyonların çarpması ile atomlar yüzeyinden ayrılırlar.
Sıçratılan atomlar buharlaşan atomlara göre daha fazla enerji taşıdıkları için sıçratmayla oluşturulan filmler genelde daha yüksek yoğunluğa sahiptir.

## Slide 10
Bu yöntemde vakum ortamında elektron demeti kullanarak hedef malzeme atomları buhar fazına geçirilir.
Buhar, altlık üzerinde yoğunlaşmak suretiyle ince film oluşur.