## Slide 1: 8.HAFTA
Nanopartiküllerin sentezlenmesi: fiziksel ve diğer metotlar.

## Slide 2: Ultrasonik Sprey Piroliz (USP) Yöntemi
Ultrasonik atomizasyon ile sprey elde etme yöntemi genellikle medikal alanda kullanılır.
Ayrıca ince film üretiminde de bu yöntem kullanılır.
Bu yöntemle mikron altı boyutlu partiküller yaklaşık son yirmi yıldır üretilmektedir.

## Slide 3
Özellikle ultrasonik atomizasyon tekniği üstün kaliteli yarı iletken oksit ince filmlerinin üretiminde ön plana çıkmıştır.
Sistem güvenilir ve kolay kontrol edilebilirdir. Bu yüzden laboratuvarda farklı malzemelerin ince filmler veya çok ince toz halinde elde edilmesinde kullanılmaktadır

## Slide 4
Çok geniş bir aralıkta değişen kimyasal bileşime, boyuta ve morfolojiye sahip nano boyutlu partiküller bu çok yönlü yöntemle üretilebilir.
İşlem sırası damlacıkların aerosol olarak oluşumu, ısıl parçalanma ve faz değişiminin kontrolü şeklindedir.

## Slide 5
Aerosol, yüksek frekans aracılığıyla gaz sıvı ara yüzeyine yönlendirilmesiyle ultrasonik olarak kolaylıkla oluşturulabilir.
Aerosol senteziyle farklı partikül morfolojisine sahip ürünler elde edilmiştir.

## Slide 6
Yüksek sıcaklık alanına giren aerosol buharı damlacığın buharlaşması/kuruması, çökelmesi ve parçalanması damlacık seviyesinde gerçekleşir.
Bu yöntemde buharlaşma sırasında çözücü buharının ve çözünenin difüzyonu damlacık sıcaklığının değişmesiyle eş zamanlı gerçekleşmektedir.
Bu durum prosesin ilk adımını oluşturur.

## Slide 7
Bu durumun etkisiyle çözünen tuzların yüzey veya hacim çökelmesi katı veya poroz partiküllerin oluşumuna sebep olmaktadır.
Böylelikle damlacık içindeki ve damlacıkla
bulunduğu çevre arasındaki ısı ve kütle iletiminin öncülüğünde meydana gelmektedir.

## Slide 8
Oluşan partikül boyutu damlacık boyutuna, başlangıç çözeltisinin özelliklerine ve sıcaklık, süre gibi parametrelere bağlıdır.

## Slide 9
Çökelme işleminin tamamlanmasından sonra sıcaklığın zaman ile değişmesine bağlı olarak partiküllerin büyümesini,birleşmesini ve agregasyonunu etkilemektedir.