## Slide 1: ULTRASON

## Slide 2: Ultrason nedir?
Ultrason insan kulağının duyamadığı frekanstaki ses dalgalarıdır.
Ses, dalga şeklindeki bir enerji çeşididir. Ses dalgaları geçtikleri hava, sıvı ya da katılardaki moleküllerin titreşimine neden olur.
Ses dalgasının molekülleri saniyede kaç kez titreştirdiği frekans (Hertz) terimi ile ifade edilir. Fizik tedavide kullanılan ultrason dalgaları genelde 800,000 – 3,000,000 Hertz arasındadır. Kısaca 0,8 – 3 MHz (megahertz) olarak ifade edilebilir.
Ultrason frekansı arttıkça derin dokulara geçişi azalır. Örneğin 1 Mhz ultrason dalgaları 3 Mhz’den yaklaşık 3 kat derine nüfuz eder.

## Slide 3
Ultrason tedavisindeki diğer bir parametre watt/cm2 olarak ifade edilen enerji yoğunluğudur. Kullanılan ultrason başlığının büyüklüğü, tedavi alanının büyüklüğü, enerji yoğunluğu gibi değişkenlerden etkilenir.
Ultrason cihazının başlığında küçük bir kristal bulunur. Bu kristal elektrik akımına maruz kaldığında piezoelektrik dalga denilen hızlı titreşimler üretir. Titreşimler cihazın başlığından etrafa ultrason dalgaları olarak yayılır.

## Slide 4: Fizik Tedavide Ultrason Hangi Sorunlar için Kullanılır?
Bel fıtığı
Boyun fıtığı
Omuzda kas tendon sıkışması
Donuk omuz
Karpal tünel sendromu
Bursit
Tendinit
Kas gerilmesi
Ligament yaralanması
Menisküs hasarı gibi kas iskelet sistemini ilgilendiren çeşitli sorunlarda kullanılmaktadır.

## Slide 5: KONTRAENDİKASYONLARI
Açık yaralar üzerine
Hamilelere ve kalp pili olanlara
Kanser
Enfeksiyon
Kanama bozukluğu gibi durumlarda da kullanılmaz.
Büyüme çağındaki çocuklarda kemiklerin büyüme kıkırdağını içeren alanlarda kullanılmamalıdır.
Duyu bozukluğu olan kişilerde (şeker hastalığına bağlı nöropati, sinir yaralanması vb) dikkatli kullanılmalıdır.

## Slide 6: ETKİ MEKANİZMASI
Ultrason tedavisinin başlıca iki fiziksel etkisi vardır. Bunlar derin ısıtıcı etki ve kavitasyon oluşturma etkisidir. Fizik tedavide cildin 1 cm’den daha derinindeki dokuları ısıtabilen tedavi yöntemlerine derin ısıtıcı denir.
Ultrasonun derin dokuları ısıtma etkisi ile dokudaki kan akımı artar. Bunun sonucunda iyileşmenin hızlandığı ve ağrının azaldığı kabul edilir. Isıtıcı etki ile yumuşak dokuların esnekliği artar ve kas-eklem tutukluğunu açmaya yardım eder.
Ultrasonun doku ile etkileşimi
•Yansıma
•Kırılma
•Geçiş
•Saçılma

## Slide 7
Ultrasonun kavitasyon etkisi sıvılar içinde mikroskopik kabarcık oluşturmasıdır. Bu etkinin de iyileşmeyi hızlandırdığı düşünülmektedir. Diğer bir etkisi hücre zarlarının geçirgenliğini arttırmasıdır. Bu sayede bazı ilaçların ciltten emilimini arttırmada yararlanılabilir (fonoforez).
• Dengeli kavitasyon birkaç mikronluk küçük gaz taneciklerinin ultrasonik basınç dalgalarının etkisiyle ileri geri hareketidir ve ultrason tedavisi esnasında ortaya çıkar.
• Dengesiz kavitasyon ise terapötik ultrason dozlarından daha yüksek dozlarda ortaya çıkar ve hızla büyüyen baloncuklar gelişerek hızlı hücre harabiyeti meydana gelir. Bunun sonucunda hemoliz nekroz ve kanama görülebilir. Bu etkiden kaçınmak için uygun dozlar kullanılmalı ve sürekli aynı noktaya tedavi uygulamamaya özen gösterilmelidir.

## Slide 8: Uygulama Şekilleri:
Kesikli US:
Nontermal etkileri için kullanılır (Kavitasyon, akustik akid, mikro masaj)
Akut ve subakut durumlarda tercih edilebilir
Kesikli ultrasonik terapi –
antiödematöz (ödem sökücü)
etki görünür.
Sürekli ultrasonik terapi
– derin termal etki görünür
Devamlı US:
Termal etkileri için kullanılır

## Slide 9: Uygulama Teknikleri:
Doğrudan Temas Tekniği:
Düzgün vücut yüzeylerinde uygulanır.
Aplikatör ile cilt arasında hiç hava kalmayacak şekilde, düşük empedanslı bir ara madde (vazelin, jel vb) ince bir tabaka halinde kullanılır.
Aplikatör cilt üzerine yerleştirildikten sonra cihaz açılmalıdır.
Aplikatör hiç kaldırılmadan dairesel, ileri-geri veya sekiz şeklinde uygulanır.
Hareketin hızı yavaş olmalıdır.

## Slide 10: Su İçi Uygulama Tekniği:
Girintili-çıkıntılı, küçük veya aşırı duyarlı bölgelerde uygulanır (Parmaklar, topuk, dirsek vb)
Tedavi edilecek bölge su dolu kap içine yerleştirilir (Tercihen kaynamış su)
Aplikatör cilt yüzeyine 1-2 cm mesafede ve paralel uygulanır.

## Slide 11: DOZAJ VE SÜRE:
Düşük frekanslar daha iyi penetre olur.
1 Mhz frekanslı akım 3 Mhz’e göre daha çok tercih edilir (Yüzeyel dokularda 3 Mhz kullanılır)
Süre tedavi alanının boyutuna göre 3-10 dk arası değişir. Süre 10 dakikayı geçmemelidir.
Burada hedef doku da önemlidir (Tendon, kasa oranla daha hızlı ısınır)
Yaklaşık olarak her 10 cm2 alana 1 dakika şeklinde hesaplanabilir.
Ultrason başlığı 4 cm/saniye hızı ile de hareket ettirilebilir.

## Slide 12
1 ve 3 MHz frekansların her ikisini kullanıldığı ultrasonik alan
penetrasyonu
1 MHz frekans yağ dokusu oranı yüksek olan hastalarda aynı zamanda soleus ve piriformis kasları gibi derin yapıların tedavisinde daha kullanışlıdır.
Patellar tendinit, epikondilit gibi yüzeyel durumların tedavisinde 1-2 cm’lik penetrasyonu nedeniyle 3 MHz frekansla tedavi daha uygundur.
Bununla birlikte 3 MHz’lik uygulama ile ultrasonun dokuda ısıyı arttırma etkisi 1 MHz’den üç kat daha fazladır; bu durum insan kas dokusunda daha hızlı bir ısı artışına yol açmaktadır. Fazla ısınmayı engellemek amacıyla 3 MHz’lik tedavide süre 1 MHz uygulamasına göre 1/3 oranında tercih edilmektedir.

## Slide 13: ULTRASON TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
Fizik tedavi teknikeri veya fizyoterapist ultrason uygulanacak bölgeye iletici jel sürer. Cihaz açılarak ultrason dalgalarının frekansı, yoğunluğu ve uygulama süresi belirlenir. En uygun parametreler hedef doku ve hastalığa göre değişir. Ardından ultrason başlığı yavaşça tedavi edilen bölge cildi üzerinde gezdirilir. Tedavi bölgesine göre dairesel ya da ileri-geri hareketlerle başlık hareket ettirilir. Belli bir yerde uzun süre kalmaz. Tedavi süresi genelde 3-10 dakikadır. Günde bir kere uygulanır. 15-20 seans devam edilir.

## Slide 14
El ve ayak gibi ultrason başlığının tam temasına izin vermeyen fazla girintili çıkıntılı yerler için tedavi su içinde uygulanabilir.
Ultrason tedavisi sırasında kişi genelde hiçbir şey hissetmez. Bazen o bölgede hafif sıcaklık hissi ve karıncalanma olabilir. Ultrason başlığı hareket ettirilmeden bir noktada sabit bırakılırsa ağrı ve dokularda zedelenmeye yol açabilir. Bu nedenle başlık sürekli hareket ettirilmelidir.

## Slide 15: teşekkürler