## Slide 1: KIRSAL YOLLAR DERSİ 4. HAFTA Doç.Dr. Havva Eylem POLAT
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ

## Slide 2
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2. Yatay Mesafe
2.1 Aliyman Tasarımı
2.2. Dever Tasarımı
2.2.1.Maksimun Dever
2.2.2.Rakortman Boyu
2.3. Yatay eksen kurp tasarımı
2.3.1 Minimum Kurp Yarıçapı
2.3.2 Geçiş Eğrisi Tasarımı
2.3.3 Yatay Kurplarda Platform Genişletme

## Slide 3
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.1.ALİYMAN TASARIMI
Aliyman yatay eksen elemanı olup karayolun doğrusal kesimlerini oluşturmaktadır.
Aliyman, uzunluğunun fazla olması durumunda aşağıdaki olumsuzluklara neden olabilmektedir:
*Sürücülerin aşırı hız yapmasına olanak tanımaktadır.
* Karşıdan gelen veya takip eden taşıtların hız ve mesafelerinin tayin edilmesi zorlaşmaktadır.
Gece seyahatlerinde karşıdan gelen taşıt farları sürüş konfor ve güvenliğini olumsuz yönde etkilemektedir.
Doğu-Batı yönünde sabah güneş doğarken ve akşam güneş batarken sürücü güneş ışığından etkilenmektedir.
* Monoton sürüş şartlan sürücüde dikkat dağılımı ve yorgunluğa neden olabilmektedir.

## Slide 4
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.1.ALİYMAN TASARIMI
Aliyman uzunluğunun az olması durumunda ise aşağıdaki olumsuzluklar söz konusudur:
*Yeterli geçiş görüş mesafesinin sağlanması güçleşmektedir.
* Aliyman - kurp - aliyman ilişkisinde bağımsız aliyman uzunluğu sağlanamamaktadır. * Hız azalmakta dolayısıyla seyahat süresi artmaktadır.
* Kapasite azalmaktadır.

## Slide 5
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.1.ALİYMAN TASARIMI
Aliymanlar, aliyman ve kurplardaki işletme hızı farkı 20 km/saat'ten fazla ise bağımsız aliyman (kurbun varlığının aliymandaki işletme hızını etkilemediği), 20 km/saat'ten az ise bağımlı aliyman (kurbun varlığının aliymandaki işletme hızını etkilediği) olarak nitelenebilir.

## Slide 6
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.1.ALİYMAN TASARIMI
Kurpta Işletme Hızı (km/h) | Aliymanda İşletme Hızı (km/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120
50 | 110 | 140 | 175 | 215 | 255 | 295 | 340 | 390 | 434 | 485 | 540
55 |  | 120 | 155 | 190 | 230 | 270 | 315 | 365 | 410 | 465 | 515
60 |  |  | 125 | 165 | 205 | 245 | 290 | 340 | 385 | 440 | 490
65 |  |  |  | 135 | 175 | 220 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460
70 |  |  |  |  | 145 | 185 | 235 | 280 | 325 | 380 | 430
75 |  |  |  |  |  | 155 | 200 | 245 | 295 | 345 | 400
80 |  |  |  |  |  |  | 165 | 210 | 260 | 310 | 365
85 |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 220 | 270 | 325
90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 235 | 285
95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 245
100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200
Birbirini Takip Eden Kurplar Arasındaki Minumum Aliyman Uzunluğu

## Slide 7
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.2.DEVER TASIRIMI
Dever: Yatay kurpta araçların merkezkaç kuvveti etkisiyle savrulmasını önlemek için kurba verilen eğime denir.
Yatay kurpta güvenlik ve konforun sağlanabilmesi için uygun dever tasarımı gereklidir. Yatay kurpta hareket eden taşıtlar merkezkaç kuvvetinin etkisi ile dışa doğru savulmaya zorlandıklarından, yapılacak uygun dever tasarımı ile savrulmanın güvenlik ve konfor üzerindeki olumsuz etkileri giderilmelidir.

## Slide 8
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.2.1 MAKSİMUM DEVER TASIRIMI
Yatay kurptaki maksimum dever miktarı yol platformunun maksimum yanal eğimi olup, Devlet yolları için kabul edilebilir maksimum dever % 8 olarak alınacaktır. Kar ve don'un etkili olduğu bölgelerde maksimum dever % 6 alınabilir. Ayrıca, maksimum dever miktarının çok şeritli yollar için % 2,5'dan ve iki şeritli yollar için % 2'den daha az olması durumunda çatı eğimi dikkate alınacaktır

## Slide 9
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.2.2 RAKORDMAN BOYU
Rakortman:Yön veya eğim değişikliklerini güvenlik ve konfor gereksinimlerine uygun bir süreklilik ve hızda gerçekleştirmek amacıyla kullanılan doğru ve eğridir.
Kurpta dever uygulamasının konfor, güvenlik, drenaj ve estetik ihtiyaçlara cevap verebilmesi için aliymanda çatı eğimi ile başlayıp kurpun içinde belirli bir noktada maksimum devere ulaşacak şekilde aşamalı bir geçiş yapılmalıdır. Bu geçişin yapıldığı mesafe dever rakortman boyu olarak tanımlanmaktadır.

## Slide 10
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.2.2 RAKORDMAN BOYU
Rakortman boyu şekilde görüldüğü gibi Lt ve Lr mesafelerinin toplamıdır.

## Slide 11
KARAYOLLARI GEOMETRİK ELEMANLARI TASARIMI
2.3 YATAY EKSENDE KURP TASARIMI
Yatay eksenlerin yön değiştirdiği yerlerde yolun topoğrafik yapısı, düşey eksen ve estetik özellikler dikkate alınarak oluşturulan dairesel yatay kurplar yol güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.