## Slide 1
MUKAVEMET DERSİ
Normal Kuvvet
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Normal Kuvvet
 Çubuk kesitine dik olarak etki eden kuvvete normal kuvvet adı verilir.
 Normal gerilme, cismin kesit düzlemine yayılı bir iç kuvvettir.
 Eksenel normal kuvvet çekme etkisi yapıyorsa
normal gerilme pozitif, basma etkisi yapıyorsa
normal gerilme negatif işaret alır.
 Normal kuvvet etkisindeki bir çubukta başlangıçta dik olan kesitler, şekil değiştirme sonunda da dik
kalacak biçimde rijit olarak yer değiştirirler.
Prizmatik çubuk (L0) eksenel normal kuvvet N etkisi ile ΔL kadar uzar. Çubuktaki uzama oranı:

## Slide 3
Gerilme-Şekil değiştirme ilişkisi
 Gerilme ve şekil değiştirme arasında bir ilişki vardır. Gerilme, cisimde az ya da çok şekil değiştirmeye neden olur.
 Deneysel olarak, normal gerilme ile uzama oranı
arasında, malzemenin elastisite modülüne bağlı
olarak doğrusal bir ilişki vardır.
 Elastisite modülü (E), malzemeden malzemeye
değişen, deneysel olarak belirlenen bir sabittir. Buna göre herhangi bir çubuktaki şekil değiştirme miktarı;

z

z


L
L

z
E

N
A
E
L

N
A


L
E

## Slide 4
Isı Etkisi
 Cisimlerde ısı etkisi değişimler oluşur.
ile
boyutsal
ve
hacimsel
 Sıcaklığın artmasıyla genleşme, sıcaklığın azalması ile büzülme ortaya çıkar. Bu durumda ısısal uzama oranı;
εt = αt×Δt
αt = ısısal genleşme katsayısı, 1/°C Δt = sıcaklık değişimi, °C
 Buna göre çubuktaki boy değişimi:
ΔLt = αt ×( Δt)×L
ile hesaplanır.

## Slide 5
Isı Etkisi
 Eğer sıcaklık değişimi ile çubuk boyunun uzaması ya da kısalması sınırlanmaz ise çubukta normal gerilme oluşmaz.
 Şekil değiştirmeye karşı sınırlandırılan çubuklarda ısısal gerilmeler oluşur.
 Isısal normal gerilme;
σt = -E×αt×Δt
 ile hesaplanır. Bağıntıdaki eksi işaretinin anlamı;
cisim zorlandığından Δt>0 ise σt<0 (basma
gerilmesi), Δt<0 ise σt>0 (çekme gerilmesi) meydana gelmesidir.

## Slide 6
Yararlanılan Kaynaklar
 Girgin, İ., Beyribey, M., 1990. Mukavemet. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1191, Ders Kitabı: 341, Ankara.
 Omurtag, M., 2012., Mukavemet I. Birsen yayınevi, İstanbul, 472s.