## Slide 1
MUKAVEMET DERSİ
Gerilme Analizi
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Gerilme Analizi
 Normal kuvvet etkisindeki çubuklarda çubuk en kesitinde oluşan gerilme;
olarak hesaplanır.
 Eğik kesitlerde oluşan gerilmelerde ise; dış kuvvetler
altındaki bir cismin O noktasında herhangi bir
şekilde yönlenmiş bir yüzey parçacığında, elemanın bir tarafındaki madde diğer taraftaki parçaya bir N gerilmesi iletmekte ve genel olarak bu gerilme vektörü eğik konumda olmaktadır.
 N gerilmesinin iki bileşeni vardır. Bunlar sırasıyla normal gerilme (σ) ve teğetsel gerilmedir (ζ).

## Slide 3
Gerilme Analizi
 Buna göre bütün yüzeylerdeki gerilme vektörü N,
biri normal gerilme ve aralarında dik açı
oluşturan ve normal gerilmeye dik bir düzlem içinde bulunan iki teğetsel gerilmeyle belirtilir.
 Mukavemette bir noktadan geçen bütün yüzey
parçacıklarındaki gerilmeleri belirtmek için
verilmesi gerekli değerlerin hepsi birden tek bir büyüklük olarak düşünülür ve buna o noktanın gerilme hali denir.

## Slide 4
Gerilme Analizi
 Gerilme durumları;
- Bir eksenli gerilme durumu
- İki eksenli gerilme durumu - Üç eksenli gerilme durumu
olmak üzere 3 farklı sistemde ele alınır.

## Slide 5
1. Bir eksenli gerilme durumu
 Bir eksenli gerilme durumu çekme ya da basınca maruz prizmatik çubuk veya kirişlerde normali x ekseni ile bir α açısı yapan eğik düzlemler için söz konusudur.
 Eğik düzlemlerde meydana gelen gerilmeyi
hesaplamak için aşağıdaki şekli göz önüne alalım;
n
A
x P N x
B C τα

## Slide 6
1. Bir eksenli gerilme durumu
 Eğik kesitteki normal gerilmelerin bileşkesini σn ile kayma gerilmesinin bileşkesini ise τα ile gösterelim. Buna göre normal ile α açısı yapan düzlemde
normal gerilmeyi ve kayma gerilmesini veren
formüller;

n


x
2


x
2

cos
2



x
2

sin
2
 Gerilmelerin işaretleri normal gerilmede çekme
halinde (+) pozitif, basınç halinde (-) negatiftir.
Kayma gerilmelerinde ise, kayma gerilmeleri
elemanı saat ibresi yönünde çevirmeye çalışıyorsa pozitif, aksi durumda negatiftir.

## Slide 7
1.Bir eksenli gerilme durumu
 Grafik çözüm;
 Analitik yolla hesaplanan gerilmeleri grafik yolla hesaplamak için değişik çözümler bulunmaktadır.
 En basit grafik gösterimi MOHR tarafından
verilmiştir.
 Bu yöntemde esas; bir kesitteki normal ve kayma gerilmelerini anılan noktanın apsis ve ordinatı olarak kabul etmek ve açısı değiştikçe bu noktanın geometrik yerini aramaktır.

## Slide 8
1.Bir eksenli gerilme durumu
 Normal ve kayma gerilmesi denklemlerinde α’yı yok etmek için, her iki denklemin kareleri alınıp taraf tarafa toplanırsa, apsisi σn , ordinatı τα olan
noktaların geometrik yeri olan daireyi verir. Bu daireye Mohr dairesi denir.
 Mohr dairesi şu aşamalarda çizilir:
- Önce a (σx ; 0) ve b ( 0 ; 0) noktalarını çap kabul
eden daire çizilir.
- C noktasının yerini bulmak için Mohr dairesinde bilinen a düzlemini c düzlemine çakıştırmak için saat ibresinin tersi yönünde 2α açısı kadar döndürmek gerekir.
- Bulunan c noktasının apsisi c noktasındaki normal
gerilmeyi, ordinatı ise kayma gerilmesini verir.

## Slide 9
2.İki eksenli gerilme durumu
 Bir çubuk içindeki elemana birbirine dik iki
doğrultuda σx ve σy normal gerilmeleri etki
edebilir.Buna iki eksenli gerilme durumu denir.
 İki eksenli gerilme hali kayma gerilmesiz hal ve
kayma gerilmeli hal olmak üzere iki durumda
incelenebilir.
 İki eksenli gerilme durumunda normal ve kayma gerilmeleri, x ve y eksenleri için ayrı ayrı elde edilen denklemlerin süperpozisyon ilkesi uyarınca, (tek
eksenli iki gerilme durumu) toplanması ile
hesaplanabilir.

## Slide 10
2.İki eksenli gerilme durumu
 Buna göre kayma gerilmesiz durum için;

n


x

2

y


x

2

y

cos
2



 x
y
2

sin
2
 Kayma gerilmeli durumda asal gerilmeler:

max,
min

x

2

y


 x


2

y



2
2

max,
min


R


 x


2

y



2
2

