## Slide 1
MUKAVEMET DERSİ
Şekil Değiştirme Analizi
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Şekil değiştirme analizi
 Gerilmeler doğrudan ölçülemez. Ancak ölçülen
deformasyon değerinden yararlanılarak
hesaplanabilir.
 En büyük gerilmeler, en büyük şekil değiştirme
doğrultusunda meydana gelir. En büyük birim
deformasyonların bilinmesi için cisim ayırma ilkesine göre küçük parçalara ayrılır. Ve seçilen bir koordinat sisteminin düzlemlerine paralel alınır.
 Böylece seçilen koordinat sistemine göre birim
deformasyonlar (uzamalar) bilinirse, herhangi bir
koordinat sistemine göre oluşacak birim
deformasyonlar da hesaplanabilir. Buna şekil
değiştirme transformasyonu denir.

## Slide 3
Şekil değiştirme analizi
 Şekil değiştirmenin iki hali vardır:
1. Düzlem şekil değiştirme
2. Hacimsel şekil değiştirme
1. Düzlem şekil değiştirme
 Bir x-y koordinat sisteminde belirtilen prizmatik bir düzlem elemanının εx , εy ve ɣxy deformasyonlarını yaptığını kabul edelim. Deformasyon vektörleri, değişim öncesi ve sonrasında aynı düzleme paralel düzlemler içinde kalıyorsa, bu şekil değiştirme haline düzlem şekil değiştirme hali denir.

## Slide 4
Şekil değiştirme analizi
2. Hacimsel şekil değiştirme
 Basit çekme halindeki çubukta birim uzama (
=
)
miktarı gerilmenin malzemenin elastiklik modülüne oranı ile elde edilir.
 Eksenel yüke maruz bir yapı elemanında yanal
doğrultuda da boyut değişmesi olur. Yanal şekil
değiştirme sayısının, eksenel şekil değiştirme
sayısına oranı poisson oranını ( μ = ) verir.
 Hacimsel şekil değiştirmede x ekseni doğrultusunda uzama, y ve z eksenleri doğrultusunda kısalma ve daralma meydana gelir. (εx→ uzama, εy→ kısalma, εz→ daralma)
εy= εz= - μ . εx
εx= ⇒ εy= εz = - μ

## Slide 5
Şekil değiştirme analizi
 Birim hacim değişmesi
εv = ∆ = εx + εy + εz
εv = - μ - μ = (1- 2 μ) ≥ 0
 Genel Hooke Kanunu
Hacimsel şekil değiştirmede üç eksenli gerilme hali
tek eksenli duruma getirilerek, denklem şeklinde
yazılırsa,
εx = 1 [ x – μ ( y + z ) ]
εy = 1 [ y – μ ( x + z ) ]
εz = 1 [ z – μ ( x + y ) ]

## Slide 6
Kesme Etkisi

## Slide 7
Kesme etkisi
 Herhangi bir çubuğu eksenine dik olarak bir Q yükü ile yüklediğimizde bu kuvvetin çubuğu iki parçaya ayırdığını düşünelim.
 Kesit yüzeyinde üniform olarak dağılan gerilmelere kayma veya kesme gerilmesi denir ve
Τ = Q / A
şeklinde ifade edilir.
 T = Kayma (kesme) gerilmesi (kg/cm2)
 Q = Kesme kuvveti (kg)
 A = Kesit alanı (cm2)

## Slide 8
Kesme etkisi
 Kesme gerilmesi için kesme emniyet gerilmesi
Τem = 0.8 σem olarak kabul edilir. Hesaplamalarda kesitte oluşan kesme gerilmesinin σem den küçük olması şartı kontrol edilir.
 Kesme gerilmesinin uygulamada önemi büyüktür.
Saç levhaların kesilmesi, delinmesi veya saç
levhadan presle bir parça çıkartılması ile çelik ve ahşap yapı elemanlarının birbirlerine bağlanmalarına
ilişkin hesaplamalarda kesme gerilmesinin
belirlenmesi gerekir.

## Slide 9
Delik basınç gerilmeleri
 Harekete zorlanan levhalar, perçinlerin levhalar içinde kalan kısımlarına hareket doğrultusunda basınç yaparlar.
 Etki-tepki prensibine göre levhaların perçinlere ve
perçinlerin de levhalara basınçları birbirlerine
eşittir.
 Perçinlerin levhalar içinde kalan yüzeylerine veya levhaların delik kesitlerine etki eden basınca Delik basıncı veya birim alana isabet eden bu basınca da Delik basınç gerilmesi adı verilir ve σL ile gösterilir.
σL = P / d. t
d= perçin çapı
t = Levha kalınlığı