## Slide 1
MUKAVEMET DERSİ
Kesme Etkisi
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Ekyeri ve Bağlantılar
 Yapı analiz ve projelenmesinde son aşama, yapı unsurlarının ekyerleri ve bağlantıların projelenmesi ve detaylandırılmasıdır.
 Ekyerlerinin oluşturulmasında dikkat edilecek nokta
ekyerinde eğilme gerilmelerinin oluşmasını
önlemektir. Bunun için söz konusu elemanın
boylamasına eksenlerinin ekyerinde tek bir noktada birleşmesi gerekir. Örneğin, perçin veya kaynaktan yararlanılıyorsa bunların oluşturduğu grupların ağırlık merkezleri tarafsız eksen üzerinde olmalıdır.

## Slide 3
Ekyeri ve Bağlantılar
 Çelik yapı elemanlarının birleştirilmesi iki şekilde yapılabilir.
1.Sökülemeyen ekyerleri: Bunlar daha çok perçinli ve kaynaklı olan birleşimlerdir.
2.Sökülebilen ekyerleri: Bulon veya cıvata ile
yapılan birleşimlerdir.
 Perçinler: Çelik elemanların birleştirilmesinde en çok kullanılan birleştirme araçlarından biridir.
 Perçinler yuvarlak demirlerden hazırlanan silindirik
gövdeli başlıktan oluşur ve birleşim yerlerinde
vurularak deliğe yerleştirilir.
 Eklenecek parçalarda perçin çapına uygun şekilde karşılıklı delik açılır. Isıtılan perçin elle veya makine ile dövülerek ikinci baş oluşturulur.

## Slide 4
Ekyeri ve Bağlantılar
 Perçinler kesmeye çalışarak birleştirdikleri
elemanlar arasında kuvvet aktarırlar.Kuvvetin
perçin gövdesine geçişte delik cidarı ile perçin gövdesi arasında ezilme gerilmeleri meydana gelir.
 Kaymaya çalışan yüzeylerin sayısına göre tek tesirli veya çift tesirli olarak ikiye ayrılırlar.

## Slide 5
Ekyeri ve Bağlantılar
 Tek tesirli perçinler:
Tek tesirli perçin hesaplamalarında üç şart vardır.
1. Perçinlerin kesilmemesi şartı:
N1

 d
4
2

em
2. Perçinin levhayı ezmemesi şartı:
N2  d  t min  lem
3. Çekme çubuğunun kuvveti emniyetle taşıyıp
taşıyamadığı kontrol edilir.
σem = P / Anet
Net alan perçin zayıflaması çıkarıldıktan sonra
bulunan alandır.

## Slide 6
Ekyeri ve Bağlantılar
 Kaynaklı birleşimler: Çelik yapı elemanlarının
birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılır.
 İki çelik elemanı birbirine bağlayan kaynak
parçalarına Dikiş denir.
1. Ucuca dikişler: Aynı yönde devam eden
parçaların uçları kaynatılarak oluşturulan dikişlerdir.
2. Açı kaynağı: Birbirine dik veya eğik olarak
bağlanan parçaların birleştirilmesinde uygulanır.

## Slide 7
Ekyeri ve Bağlantılar
 Kaynak hesaplamalarında dikkat edilecek noktalar: 1.Dikiş kalınlığı (a) en az 3mm veya a=0.7 tmin olmalıdır. 2.Dikiş boyu; L= L’ – 2a şeklinde hesaplanır. Ayrıca
kaynak boyu 15a ≤ L ≤ 60a arasında olmalıdır.
3. Kaynak alanı Ak = a . L şeklinde hesaplanır.
4. Kaynak hesaplarında emniyet gerilmeleri:
Çekme durumunda Ꝭem = 0.75 σem
Basma durumunda Ꝭem = 0.85 σem
Eğilme durumunda Ꝭem = 0.80 σem
Kesme durumunda Ꝭem = 0.65 σem

## Slide 8
Ekyeri ve Bağlantılar
 Ahşap yapı elemanlarında kullanılan birleşimler dişli ve yuvalı birleşimler adını alır. Birleşim araçları ise çiviler, bulonlar, kamalar ve tutkallardır.
 Dişli ve yuvalı birleşimler tek dişli ve çift dişli
birleşimler şeklinde olabilir. Bu birleşimler genellikle
çatı makaslarının mesnet ve düğümlerinin
bağlanmasında kullanılır.
 Çivili bağlantılar kesmeye çalıştıklarından tek ve çift tesirli olarak hesaplanırlar.

## Slide 9
(Kesit Tesirleri)

## Slide 10
Kesit tesirleri
 Dış kuvvetlerin etkisindeki taşıyıcı sistemlerin
elemanlarında oluşan iç kuvvetlerin incelenmesi,
mukavemet problemlerinin çözümünde birinci
adımdır.
 İç kuvvetler cisimlerin ya da taşıyıcı sistem
elemanlarının kendi parçaları arasındaki etki ve tepkilerdir.
 Bir basit kirişi göz önüne aldığımızda kirişin
mesnedinde oluşan tepki kuvvetleri denge
denklemleri ile bulunabilir. Kirişin herhangi bir C noktasında oluşan iç kuvvetlerini bulabilmek için bu noktadan hayali bir kesit düzlemi ile iki parçaya ayrılması gerekir.

## Slide 11
Kesit tesirleri
 Kirişin sol parçasını dikkate alırsak, bu parçada
denge durumu yoktur. Bu parçanın dengeye
gelebilmesi için ara kesitte yatay ve düşey dik kuvvet bileşenleri ile bileşke kuvvet çifti momentinin göz önüne alınması gerekir. Bunlar iç kuvvetlerdir.
M
N
τ
İç kuvvetler
Ayırma yüzeyi
 Burada N kuvveti, çubuk eksenine paralel yani
kesite normal olduğundan bu kuvvete normal
kuvvet denir.
 |  |  | P |  |  |  | P | 
 |  |  |  |  |  |  |  | P
 | P |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | P | 
 | P |  |  | 

## Slide 12
Kesit tesirleri
 T kuvveti, çubuk eksenine dik doğrultuda olup kirişi kesmeye çalıştığından bu kuvvete kesme kuvveti adı verilir.
 M momenti ise, kirişi eğmeye çalıştığından bu
momente de eğilme momenti denir.
 İç kuvvetlerin kesit üzerindeki dağılışı gerilme,
kesitin ağırlık merkezinde uygulanan ve kesit içinde
dağılmış gerilmelerin toplamını ifade eden iç
kuvvetlere kesit tesiri denir.
 Bir eleman içinde belirli bir noktadaki iç kuvvetler
hesaplanırken kesim yönteminin uygulanmasında
mesnet tepkilerinin bulunması, serbest cisim
diyagramlarının çizimi ve denge denklemlerinin
uygulanması aşamaları sırasıyla izlenir.

## Slide 13
Bir kirişte kesme kuvveti ve eğilme momenti
diyagramları
 Bir kirişte, kesme kuvvetleri ve eğilme momentleri genellikle bir noktadan diğer bir noktaya değişiklik gösterir.
 Mühendislik uygulamaları açısından kesit tesirlerinin en büyük değerleri ve bunların etki ettiği kesit son derece önemlidir.
 Kirişlerin analiz ve projelenmesinde, kiriş üzerine etki
eden dış yüklerin büyüklükleri ve etki ettikleri
noktaların yeri çok önemli olmayıp, ortaya
çıkardıkları kesit tesirleri yönünden önem kazanırlar.

## Slide 14
Bir kirişte kesme kuvveti ve eğilme momenti
diyagramları
 Bu nedenle, kirişlerin analiz ve projelenmesinde öncelikle kesit tesirlerinin kiriş ekseni boyunca bu eksene dik koordinatlarda değişimlerinin gösterilmesi gerekir.
 İşte kiriş ekseni boyunca kesit tesirlerinin değişimini gösteren eğrilere kesit tesirleri diyagramları adı verilir. Daha açık bir şekilde ifade etmek gerekirse, kesme kuvvetinin değişimini gösteren eğriye kesme kuvveti diyagramı, eğilme momentinin değişimini gösteren eğriye de eğilme momenti diyagramı denir.

## Slide 15
Bir kirişte kesme kuvveti ve eğilme momenti
diyagramları
 Kesit tesirleri diyagramlarının çiziminde izlenilecek aşamalar şunlardır;
• Mesnet tepkilerinin bulunması
• Kesme kuvveti ve eğilme momenti değerlerinin
hesaplanması
• Kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramlarının
çizimi