## Slide 1
MUKAVEMET DERSİ
Eğilme Etkisi
Doç. Dr. Havva Eylem POLAT

## Slide 2
Kirişlerin analizi
 Kirişler eksenine dik yük taşıyan yapı elemanlarıdır.
 Kirişlerin analiz ve projelenmelerinde üzerlerine
gelen yüklerin etkisi altındaki kesme, eğilme ve sarkı karakteristikleri ile ortaya çıkan gerilmelerin iyi bir şekilde anlaşılması zorunludur.
 Bu nedenle kirişlerin analiz ve projelenmesinde öncelikle kirişin mesnetlenme ve yükleme durumuna bağlı olarak açıklığı boyunca kesme kuvvetleri ve eğilme momentlerinin değişimini gösteren kesit tesiri diyagramlarının çizilmesi gerekir.
 Bu diyagramlarda maksimum kesme kuvveti ve
eğilme momenti değerlerinin bilinmesi oldukça
önemlidir.

## Slide 3
Kirişlerin analizi
 Kirişlerde eğilme etkisi
 Her iki ucundan M eğilme momentine maruz bir çubuğun eğilmesine basit eğilme denir.
 Eğilmeden dolayı üst lifler kısalırken (K’L’) alt liflerin boyu (E’F’) uzamaktadır.
 AC lifinin boyunda ise değişiklik olmamaktadır. AC lifinin bulunduğu düzleme tarafsız düzlem, bulunduğu eksene de tarafsız eksen denir.

## Slide 4
Kirişlerin analizi
 Çubuğun kesitine etki eden iç kuvvetlerin M dış momentini dengelemesi gerekir.
 Basit eğilme etkisindeki bir kirişte gerilme;


M max
z
 Maksimum eğilme momentinin kesit modülüne
(mukavemet momenti) bölünmesi ile elde edilir. Bu durumda ortaya çıkan gerilme malzemenin eğilme emniyet gerilmesinden küçük olmalıdır.
 Dikdörtgen kesitli kirişlerde kesit modülü;
Z

b
 h
6
2
bağıntısından bulunur.

## Slide 5
Kirişlerin analizi
 Kirişlerde kesme etkisi
 Düşey yük etkisi altında bir kirişte, kesite dik normal gerilmelerden başka kesite paralel bir gerilme de ortaya çıkar. Bu gerilmeye kayma gerilmesi denir.
 Eğer kiriş üzerine gelen yüklerin etkisi altında statik
dengesini koruyor ise, herhangi bir hareket
gerçekleşmediğinden kesitte ortaya çıkan kayma gerilmeleri kesitteki kesme kuvvetini karşılar.
 Bu durumda düşey kesme kuvvetine karşı koyan, iç kesme gerilmelerinin kesit yüzeyinde düzgün bir şekilde dağıldığı kabul edilir.
 Gerçekte kirişlerde ortaya çıkan kesme gerilmeleri kesit boyunca düzgün bir şekilde dağılmaz. Yatay kesme gerilmesinin değeri, kirişin tarafsız yüzeyinde maksimum, alt ve üst yüzeylerinde ise sıfırdır.

## Slide 6
Kirişlerin analizi
 Homojen malzemeden yapılmış dikdörtgen kesitli kirişlerde maksimum kayma gerilmesi;
Ꞇ = 1.5 V / A dır.
 Eşitlikteki V/A terimi kiriş kesitindeki ortalama kayma gerilmesini temsil etmektedir.
 Bu durumda herhangi bir kiriş kesitindeki maksimum yatay kesme gerilmesi, o kesitteki ortalama düşey kesme gerilmesinin 1.5 katına eşit olmaktadır.

## Slide 7
Kirişlerin analizi
 Kirişlerde sarkı:
 Mühendislikte kiriş hesaplamaları yapılırken dış
yüklerin oluşturduğu gerilmeler kadar yine bu dış yüklerden doğan şekil değiştirmeler de önemlidir.
 Kiriş yüklendiği zaman eğilir veya şeklini değiştirir. Kirişin üzerine gelen yükün etkisi altında eğilmesi esnasında tarafsız yüzey üzerindeki bir noktanın, düşey doğrultuda kat ettiği mesafe sarkı olarak tanımlanır. Bu durumda tarafsız düzlemin, düşey düzlem üzerindeki izdüşümüne de elastik eğri denir.
 Herhangi bir kiriş üzerine gelen yükü, eğilme ve
kesme yönünden emniyetle taşıyabilecek kadar
dayanıklı olabilir.

## Slide 8
Kirişlerin analizi
 Uygulamada ise bu yükleme koşulunda ortaya çıkan sarkının genellikle kiriş açıklığının 1/200–1/360 ‘ından fazla olmaması istenir.
 Bu nedenle kiriş analiz ve projelemelerinde ortaya çıkan sarkının hesaplanması zorunludur.
 Kirişlerde sarkı hesaplamasında kullanılan eşitlikler
eğilme gerilmesinin kirişi oluşturan malzemenin
elastik limitinin altında bulunduğu durumlarda
geçerlidir.
 Düşey yüklü kirişlerde sarkının bulunmasında üç yöntem vardır.
- Analitik çözüm
- Moment- alan metodu - Süperpozisyon metodu

## Slide 9
Kirişlerin analizi
 Analitik çözüm, elastik eğri denkleminin sınır
şartlarına göre çözümlenmesiyle sarkıyı veren
integrasyon metodudur.
 Moment-alan metodu sakının incelenmesinde en çok kullanılan yöntemdir.
 Süperpozisyon metodunda esas sistem kolaylıkla hesaplanabilecek alt sistemlere ayrılır. Esas sistemin herhangi bir noktasındaki sarkı, alt sistemlerde bu noktaya karşılık gelen sarkı değerlerinin cebirsel toplamı ile elde edilir.

## Slide 10
Kirişlerin analizi
 Maksimum sarkı kirişin mesnet tipine ve yük
özelliklerine göre değişir. Örneğin;
 Orta noktasında konsantre yükle yüklenmiş basit kirişte;


1
48

P  L3 E  I
 Dikdörtgen şeklinde düzgün yayılı yükle yüklenmiş basit kirişte;


5
384

q  L4 E  I
eşitlikleri ile bulunur.

## Slide 11
Kirişlerin analizi
 Açıklığı, yükleme şartı, malzemesi ve kesiti verilen bir kirişin üzerine gelen yükü bu koşullar altında taşıyıp
taşıyamayacağının veya bu kirişin emniyetle
taşıyabileceği yükün araştırılmasına kiriş analizi denir.
 Analiz işlemi eğilme momenti, kesme ve sarkı
yönünden yapılır.

## Slide 12
Kirişlerin analizi
 Açıklığı, yükleme şartı ve malzemesi verilen bir
kirişin kesit boyutlarının bulunması, söz konusu kirişin projelenmesi olarak tanımlanır.
 Projelemede ilk aşama, kiriş üzerine gelmesi olası yüklerin yeterli doğrulukta hesaplanmasıdır. Bundan sonra kiriş kesitinin boyutları eğilme gerilmesi, söz
konusu malzemenin eğilme emniyet gerilmesini
aşmayacak şekilde tayin edilir.
 Hesaplanan kesit, yatay kesme gerilmesi ve sarkı yönünden de kontrol edilir.