## Slide 2
STATİĞİN TEMEL İLKELERİ
Statiğin temel ilkeleri, matematiksel olarak doğrulanamayan ancak deneysel olarak saptanabilen bazı kurallara dayanır.
Paralelkenar ilkesi: Bir noktaya etki eden iki veya daha fazla kuvvet, tek bir kuvvet ile değiştirilebilir. Bileşke olarak tanımlanan bu kuvvet (R), kenarları verilen kuvvetlerin vektörlerine eşit olan paralelkenarların köşegenlerinin çizilmesi ile bulunur.

## Slide 3
Denge ilkesi: İki kuvvetin denge halinde olabilmesi için gerekli şart; bu iki kuvvetin büyüklüklerinin eşit, yönlerinin ters ve doğrultularının aynı olmasıdır.
Süperpozisyon ilkesi: Bir kuvvetler sistemine (F1, F2,…,Fn), dengede olan kuvvetlerin (P) eklenmesi ve çıkarılması ile kuvvetler sisteminin etkisi değişmez.

## Slide 4
Etki ve tepki ilkesi: Temasta olan iki cisim (A ve B) dayandıkları noktada birbirlerine büyüklükleri eşit, doğrultuları aynı ve yönleri ters olan kuvvet ( RA ve RB ) uygularlar.
KUVVETLER SİSTEMİ
Bir cisme veya birbirleri ile ilgili cisimler grubu üzerine iki veya daha fazla kuvvet etki edecek olursa, oluşan kuvvetler topluluğuna kuvvetler sistemi adı verilir.

## Slide 5
Bütün kuvvetlerin aynı doğrultu üzerinde bulunması durumunda doğrultuları aynı olan kuvvetler sistemi, doğrultuları ortak bir noktada kesişen sisteme bir noktada kesişen kuvvetler sistemi, doğrultuları paralel olan sisteme paralel kuvvetler sistemi, doğrultuları paralel olmayan ve ortak bir kesim noktası da bulunmayan sisteme genel kuvvetler sistemi adı verilir.
BİRİM SİSTEMLERİ
Statikte, uzunluk, kütle ve kuvvet olmak üzere üç büyüklük önem taşır. Uluslararası Birim Sistemi, metrik sistemin geliştirilmiş bir şeklidir. Bu sistemde kuvvetin büyüklüğü Newton (N) birimi ile ifade edilir. Newton birimi, F = m.a eşitliğinden çıkarılır. Buna göre; 1 Newton, 1 kilogramlık kütleye 1 m/s2 lik ivme kazandırmak için gerekli olan kuvvete eşittir.

## Slide 6
SERBEST CİSİM DİYAGRAMI
Statikte bir problemin çözümüne başlamadan önce ilk yapılacak işlem serbest cisim diyagramının çizimi olmalıdır. Cismin çevresinden soyutlandığı ya da serbest hale getirildiği ve sadece üzerine gelen etki ve tepki kuvvetlerinin gösterildiği krokiye (şemaya) Serbest Cisim Diyagramı denir. Diyagramda serbest cisim üzerine yüklenmiş kuvvetler etki kuvvetleri, serbest cisim tarafından temas halinde bulunduğu diğer cisimlere uygulanan kuvvetler ise tepki kuvvetleri olarak tanımlanır.
Serbest cisim diyagramı tüm bir yapı sistemine ait olabileceği gibi, yapı sisteminin soyutlanmış bir unsuru veya noktasından da oluşabilir.

## Slide 7
DÜZLEM KUVVETLER SİSTEMİNİN BİLEŞKESİ
Bir düzlem kuvvetler sisteminin herhangi bir cisim üzerindeki etkisi genellikle bir bileşke ile ifade edilir. Bileşke kuvvet, cisim üzerine etki eden iki veya daha fazla kuvvetin yerine geçen ve cisim üzerinde aynı etkiyi yaratan tek bir kuvvettir.
BİR KUVVETİN BİLEŞENLERİNE AYRILMASI
Bir maddesel noktaya etki eden bir R kuvveti, paralelkenar ilkesi kullanılarak etki çizgileri bilinen ve aynı etkiyi yapan iki kuvvete ayrılabilir. Bunlara R kuvvetinin bileşenleri adı verilir.
Bir kuvvetin keyfi olarak belirlenecek eksen takımlarına (a-a ve b-b) göre sonsuz sayıda bileşenleri bulunabilir. Bu tip kuvvetlerin bileşenleri grafiksel veya analitik yöntemlerin uygulanması ile bulunursa da, bu iş her zaman kolay olmaz. Bu nedenle analitik hesaplamalarda genellikle her bir kuvvetin birbirine dik yatay ve düşey dikdörtgen bileşenlerinin bulunması tercih edilir.

## Slide 8
F kuvvetinin etki ettiği A noktasına bir dikdörtgen koordinat sisteminin merkezi yerleştirilir. F kuvvetinin Fx ve Fy dikdörtgen bileşenlerinin bulunması için F kuvvetinin x ve y eksenleri üzerindeki izdüşümleri alınır. F kuvvetinin x ekseni ile yaptığı açı α ise Fx ve Fy bileşenleri;
Fx = F . cos α
Fy = F . sin α
olur. Herhangi bir kuvvetin dikdörtgen bileşenleri bilindiği takdirde bileşke kuvvetin büyüklüğü ve doğrultusu da aşağıda belirtildiği gibi kolayca hesaplanabilir.
F =
tan α = Fy / Fx