## Slide 1
6 – 7. YAPILARA GELEN YÜKLER
Yapılar birbirlerine eklenmiş yapı elemanlarından oluşurlar. Yapıyı oluşturan elemanlardan her birisi ( temel, kolon, kiriş, döşeme, çatı vb ), kendi ağırlığı dahil üzerine gelen dış yüklerin etkisi altında statik dengede kalmak zorundadırlar. Aksi durumda yapılarda başarısızlık durumu söz konusu olur.
Mühendislik yapılarının projelenmesinde, yapılara servis ömrü boyunca gelebilecek yüklerin gerçeğe yakın olarak belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, yapıya gelebilecek hiçbir yükün hesap dışında bırakılmaması gerekir. Yapıya gelebilecek yüklerin eksik ya da hatalı hesaplanması, yapının başarısızlığına yol açar. Buna karşın yapıya gelecek yüklerin gerçeğinden çok daha fazla tahmin edilmesi durumunda ise, fazla mukavim, ağır ve pahalı bir yapı ortaya çıkar.

## Slide 2
YAPILARA ETKİ EDEN YÜKLERİN GRUPLANDIRILMASI
Yapılara gelen yükler, hangi tipte olursa olsun genel olarak;
Ölü (zati, öz) yükler,
Canlı (hareketli) yükler
olmak üzere iki grupta toplanabilirler.
Yapılara Gelen Ölü Yükler
Yapılara gelen ölü yükler, yapının toplam ağırlığından oluşur. Bu bağlamda yapıyı oluşturan temel, kolon, kiriş, döşeme, duvar, çatı gibi elemanların yapıldıkları malzemelere göre ağırlıkları ile çeşitli tesisatlar gibi yapıya sabit olarak bağlanmış her türlü unsurun ağırlıkları ölü yükleri oluştururlar.
Herhangi bir yapının veya yapı elemanının ağırlığı, boyutlarına ve yapıldığı malzemenin çeşidine göre değişir.

## Slide 3
Yapılara Gelen Canlı Yükler
Yapının kullanım süresince yapı üzerinde uzun süreli olarak kalmayan ya da yapı üzerinde zaman zaman etki yapan yükler, canlı yükler olarak adlandırılır. Bu yükler, yapıdan beklenilen fonksiyonun ortaya çıkardığı yükler olup, bu gruba ölü yüklerin dışındaki tüm yükler girer. Bunlar yapıya uygulanış şekilleri yönünden hareket edebilen veya hareket eden yükler olarak iki gruba ayrılabilir.
Hareket edebilen yükler, bırakıldığı zaman hareketsiz kalan, ancak bazen de hareket edebilen yüklerdir. Bu yüklere örnek olarak; canlılar, eşyalar, depolama malzemeleri, makineler, araç ve gereçlerden gelen yükler, kar ve buz yükü, rüzgar yükü, toprak yükü ve su yükü gösterilebilir.

## Slide 4
Hareket eden yükler ise, yapı veya tesise hareket halindeki bir objeden iletilen yüklerdir. Hareket halindeki bir araçtan iletilen yük örnek olarak gösterilebilir. Bu yükler özellikle köprüler, karayolları ve demiryollarının tasarımında önem taşır.
DÖŞEME YÜKLERİ
Herhangi bir yapı, servis ömrü boyunca normal koşullarda gelebilecek maksimum yüke göre projelenir. Döşeme yükleri, döşeme üzerinde depolanacak (istif edilecek) bazı malzemelerin ağırlıkları nedeniyle oluşan yüklerdir. Kırsal alanda depolama ve koruma yapıları için önemli olan yüklerdir. Bu yükün hesaplanması için depolanan malzemelerin birim hacim ağırlıklarının bilinmesi gerekir. Bu amaçla TS 498’den yararlanılabilir.

## Slide 5
KAR VE BUZ YÜKÜ
Kar yağışı olan bölgelerde, kar yükü özellikle çatı sistemlerinin projelenmesinde büyük bir öneme sahiptir. Düz çatılar, rüzgarın savurduğu hariç, yağan bütün karı eriyinceye kadar üzerlerinde tutarlar. Çatının eğimi artıkça, karın belirli bir bölümü çatı yüzeyinden kayar, diğer bölümü eriyinceye kadar çatıda kalır. Projelemede kar yükü çatı yatay izdüşüm düzlemine düşey doğrultuda etki yapan düzgün yayılı yük (kN/m2) olarak dikkate alınır. Kar yükünün değerlendirilmesinde coğrafik ve meteorolojik koşullar etkilidir. Bu bağlamda, yapının bulunduğu yerin coğrafik durumu, denizden yüksekliği ve çatı yüzeyinin yatayla yaptığı açı önem taşımaktadır.
Ülkemizde TS 498 e göre, yatayla α açısı kadar eğim yapan ve kar kaymasının engellenmediği çatılarda kar yükü hesap değeri;
P k = m . P ko

## Slide 6
eşitliği ile hesaplanabilir. Eşitlikte; P k = Kar yükü hesap değerini (kN/m2), m = Çatı eğim açısına (α) bağlı olarak azaltma değerini ve P ko = Zati kar yükü değerini (kN/m2) göstermektedir. Hesaplamalarda m ve P ko değerleri TS 498’den elde edilebilir.
RÜZGAR YÜKÜ
Rüzgarın herhangi bir yapıya çarpması sonucunda, koşullara bağlı olarak oldukça büyük bir kuvvet ortaya çıkabilir. Yapıların bu kuvvete karşı yeterli mukavemeti göstermesi gerekir. Rüzgarın düz bir yüzeye çarpması ile ortaya çıkan basınç, rüzgarın hızına, yüzeye geliş açısına ve yapının geometrisine bağlıdır.
Etki ettiği yüzeye dik olarak göz önüne alınan rüzgar basıncı TS 498 e göre;
w = Cp . Q
eşitliği ile belirlenmektedir. Burada; w = Rüzgar basıncı (kN/m2), Cp = Şekil katsayısı ( dikkate alınan yüzey için esme yönüne bağlı olarak değişir ve etki yüzeyine diktir) ve q = Rüzgar hızı basıncı (kN/m2) dir.Hesaplamalarda q ve Cp değerleri TS 498’den elde edilebilir.

## Slide 7
SU YÜKÜ
Hareketsiz halde veya durgun halde bulunan sıvıların yerçekimi ve diğer ivmelerden doğan basınçları ve kuvvetleri ile uğraşan bilim dalına hidrostatik adı verilir. Diğer bir deyişle hidrostatik, hareket etmeyen sıvıların dengesini inceleyen bir bilim dalıdır. Durgun halde bulunan bir sıvı içerisindeki düzlemsel yüzey üzerine, basınç dağılımına bağlı olarak belirli bir kuvvet etki eder. Bu kuvvete hidrostatik basınç kuvveti adı verilir.
Herhangi bir sıvıya daldırılmış bir yüzey üzerindeki hidrostatik basınç;
P = γ . h
dir. Burada; P = Hidrostatik basınç, γ = Sıvının hacim ağırlığı ve h = Serbest sıvı yüzeyinden söz konusu noktaya kadar olan düşey mesafedir. yatay yüzeyler üzerine etki eden hidrostatik basınç kuvvetinin (F) büyüklüğü, birim alana etki eden basınç kuvveti (P = γ . h) ile söz konusu yüzey alanının çarpımına eşittir.

## Slide 8
Düşey düzlemsel yüzeye etki eden hidrostatik basınç kuvvetinin büyüklüğü;
F = ( 1 / 2 ) . h . γ . A
dir. Buna göre, düşey düzlemsel yüzeye etki eden hidrostatik basınç kuvvetinin büyüklüğü, bu yüzeyin ağırlık merkezindeki basınç gerilmesi [( 1 / 2 ) . h . γ ] ile dikdörtgen alanın (A) çarpımına eşittir.
TOPRAK YÜKÜ
Mühendislik uygulamalarında istinat duvarları, bina temel duvarları gibi yapı elemanlarına gelen toprak yükünün belirlenmesi gerekir. Özellikle istinat duvarlarının projelenmesinde toprak yükünün hesabı çok önemlidir.
Toprak içindeki birim alana gelen düşey toprak yükü, bu alana iletilen ağırlığa eşittir. Aşağıda verilen eşitlikle hesaplanır.

## Slide 9
Fd = γt . h
Eşitlikte; Fd = Düşey toprak yükü, kN/m2
γt = Toprağın birim hacim ağırlığı, kN/m3
  h = Derinlik, m
dir.
Toprak kütlesi yatay doğrultuda önemli büyüklükte bir yük ortaya çıkarır. Yatay toprak yükü de düşey toprak yükünde olduğu gibi, toprağın birim hacim ağırlığına göre değişiklik gösterir. Toprak yükünün etkisi altında bulunan herhangi bir duvarın birim uzunluğuna (1m) gelen toprak yükünün hesabında çeşitli yaklaşımlar geliştirilmiştir. Burada, dayandığı teori kompleks olmakla birlikte uygulamada yaygın olarak kullanılması nedeniyle Rankine yöntemine ilişkin eşitlik verilmiştir.

## Slide 10
İstinat duvarının birim uzunluğuna gelen aktif toprak yükü;
Fa = ( γt . h2 / 2 ) [ (1 − sin θ) / (1 + sin θ) ]
şeklinde elde edilir. Burada θ açısı, toprağın çeşidine göre değişen doğal şev açısını göstermektedir. Toprakların doğal şev açıları ve birim hacim ağırlıkları ilgili mühendislik kitaplarından elde edilebilir.