## Slide 1: DÜĞME NEDİR ?
                Düğme ; kapama ve süsleme amaçlı giysiye tutturulan üç boyutlu bir malzemedir ve giysiyi kapamak için bir ilikten geçirilir . Düğmeler , ceket ,palto önlerinde , kol manşetlerinde , gömlek ve bluzlarda fonksiyonel olarak , ceket ve paltonun kollarında süsleme amacı ile kullanılır .Yuvarlak şeklinde olan düğmeler süsleme amaçlı günümüzde farklı şekillerde üretilebilmektedir . Örneğin ; köşeli , oval , küresel , çubuk şeklinde vb. modellerde üretim yapılabilmektedir .

## Slide 2: DÜĞMELERDE KULLANILAN HAMMEDDELER
Düğme hammeddesi giysinin kullanım yerine göre seçilmelidir . Piyasada doğal ve yapay hammeddelerden yapılan düğmeler kullanılır .
Düğme yapımında kullanılan hammeddeler : Düğmelerde kullanılan doğal malzemeler tahta , inci , kumaş , sedef , kemik , kabuk , boynuz , cam , kauçuk , deri , pirinç , nikel , bakır , gümüş , kalay_kurşun alaşımı olabilir .

## Slide 3: DÜĞME SEÇİMİ

## Slide 4: DÜĞME SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR !
GİYSİ BAKIMI ÖZELLİKLERİNE
GİYSİNİN TASARIM VE STİLİNE
KUMAŞ YAPISI VE AĞIRLIĞINA
İLİK TİPİNE
SÜS DÜĞMESİ OLUP OLMADIĞINA
KULLANILACAK DÜĞME SAYISI
DÜĞMENİN KULLANILACAĞI YER
DÜĞMENİN ŞEKLİ, TASARIMI VE BOYUNA DİKKAT EDİLMELİDİR .

## Slide 5: DÜĞME TİPLERİ :
ş

## Slide 6: DELİKLİ DÜĞMELER :
Giysiye tutturulmaları için genellikle iki veya dört delikleri vardır .
AYAKLI DÜĞMELER : Giysiye tutturulmalarını gizleyen ; plastik , metalik kumaş veya iplik ile düğmenin alt kısmından giysiye bağlantıyı sağlayan düğme çeşididir .
Kalıplı dökülüp tek parça olarak
veya iki parça şeklinde üretilip
Sonra birleştirilerek oluşturulan
düğmelerin dikiş gözü bulunan alt
parçasına düğme ayağı denir .

## Slide 7
Düğmelerin bazıları kendi orijinal renginde bazıları ise kumaşa uygun veya aynı renkte kullanılır . Kumaşla aynı renkte istenen düğmeler boyanır . Boyama işleminde düğmelerinin renginin solma ve akma dayanımına sahip olmasına dikkat edilmelidir . Yaygın kullanımda erkeklerde düğmeler sağda , kadınlarda solda bulunmaktadır .

## Slide 8: DÜĞME ÖLÇÜLERİ
Düğme ölçüsü ifade edilirken
Düğmenin çapı , kalınlığı delik
Büyüklüğü olmak üzere üç boyut
kullanılır .
_ Ayaklı düğmelerde ise ayrıca
ayak uzunluğu ve kalınlıkları
belirtilmelidir .
_Düğme boyutları , uygulanacak
giysinin modeli , giyside kullanılması
düşünülen düğme sayısı gibi kriterler
göz önünde tutularak belirlenir .

## Slide 9: DÜĞMELERİN SINIFLANDIRILMASI
& YAPILARINA GÖRE ;
& HAMMEDDELERİNE GÖRE ;
& KULLANIM AMACINA GÖRE ;
& KULLANILDIKLARI YERE GÖRE ;
ayrılmaktadır .

## Slide 10: YAPILARINA GÖRE DÜĞME ÇEŞİTLERİ
& YAPILARINA GÖRE DÜĞME ÇEŞİTLERİ :
Tekstil yüzeyine tutturulmayı kolaylaştırmak için merkezden eşit uzaklıkta iki veya dört deliği bulunan düğmelerdir .
            KULLANIM ALANLARI :
& Yassı , ince düğmenin kullanışlı olduğu belde kemerli kapamanın altında ;
& Arka kapamalarda
& Bant kapamalarında ;
& Pijamalarda
& Çocuk ve bebek giyiminde ;
& Erkek gömleklerinde ;
Takviye düğmesi olarak kullanılır .

## Slide 11: DELİKLİ DÜĞMELER
Giysiye tutturulmaları için
Genellikle iki veya dört
Delikleri vardır .

## Slide 12: AYAKLI DÜĞME
Giysiye tutturulmalarını
Gizleyen , plastik , metalik
Kumaş veya iplik ile
Düğmenin alt kısmından
Giysiye bağlantıyı
Sağlayan düğme çeşitidir .

## Slide 13: ALTTAN DİKİLEN AYAKLI DÜĞMELER
Alt kısmında bulunan bölümü metal , kumaş veya plastikten oluşmuş kendinden ayaklı olarak veya iki parçadan oluşturulan , dikiş gözü ayak bölümünde bulunan düğmelerdir .

## Slide 14: ÇOBAN DÜĞME
Çoban düğme : Plastik , bambu kaplamalı çubuk şeklinde yapılan kapama malzemesidir .

## Slide 15: ÇAKMA DÜĞME
Nikel ve pirinç gibi madenlerden değişik boy ve yüzey şekillerinde sabit ya da oynar başlıklı olacak şekilde üretilen düğmelerdir .

## Slide 16: HAMMEDDELERİNE GÖRE DÜĞME ÇEŞİTLERİ
Düğme yapımında çok sayıda doğal veya yapay maddeler kullanılabilir .

## Slide 17: Kemik düğme
At veya sığır gibi hayvanların kemiklerinden veya geyik boynuzundan çeşitli şekillerde ve boylarda yapılan düğmelerdir .

## Slide 18: Metal düğme
Paslanmaz çelik veya diğer metal alaşımlarından kullanılarak üretilen gümüş ya da altın renginde düğmelerdir .

## Slide 19: Sedef düğme
Midye ve diğer kabuklu deniz ürünlerinden elde edilen bir düğmedir. Her renge boyanabilen ve kullanım alanı hazır giyimden ev tekstiline kadar uzanan değerli bir üründür

## Slide 20: Deri düğme
Hakiki , suni veya pres deriden çeşitli boyut ve şekillerde yapılan düğmelerdir . Deri düğmenin kullanıldıkları yer genellikle şık bayan ve erkek ceketleridir .

## Slide 21: KULLANIM AMACINA GÖRE DÜĞMELER
KAPAMA DÜĞMESİ : Kapama düğmesinin içerisinde kullanılmasının asıl görevi kapama işlevinin gerçekleştirilmesidir .
& Takviye Düğmesi
& Sahte Düğme
& Çift Düğme

## Slide 22: DÜĞME KALİTESİ
Düğme dikişinin sağlamlığı düğme mukavemet testi ile ölçülür , bu amaçla kullanılan mukavemet cihazları mevcuttur . Genel olarak
mukavemet cihazında düğmeye
uygun çeneler kullanılarak yapıla
bilir . Düğme iki çene arasına yerleş
tirilir ; çekme ve dönme kuvvetleri
uygulanarak düğme dikişinin
sağlamlığı ölçülür .

## Slide 23: DÜĞMENİN MUKAVEMETİ
Düğmenin sağlam dikilip dikilmediğini belirlemek için düğme kopma dayanımı ölçülür . Gelen düğme dikkate alınarak ütü ile yapıştırılmış tela ve kumaşın üzerine dikilir . Düğme mukavemet test cihazı ile test edilir .

## Slide 24: ÜTÜ TESTİ
Alınan düğmeler beyaz bir kumaş parçasına dikilir .İşletme koşullarında düğme üzerine ütü ile buhar uygulanır . Düğmelerin renginin değişip değişmediğine ve kumaş üzerine renk geçip geçmediğine bakılır .

## Slide 25: YIKAMA TESTİ
Düğmelerin yıkama sonrası renginde solma olup olmadığı ve dikildiği parçayı boyayıp boyamadığını test etmek için yapılır .