## Slide 1: Mutfak Hizmetleri Yönetimi

## Slide 2: Besin Hazırlama Alanları
Hazırlama alanlarının uygun şekilde planlanması ve dizayn edilmesi, besin hijyeni için en önemli faktördür.
Yeterli çalışma alanının her bir işlem için sağlanmış olması, kirli ve temiz işlemlerinin birbirinden ayrılması gereklidir.
MUTFAK DİZAYNI

## Slide 3: Besin Hazırlama Alanları
Sebze hazırlama ve yıkama alanları yüksek riskli besinlerin hazırlama ve servis alanlarından ayrı olmalıdır.
Planda kros-kontaminasyon riskinden kaçınmak için sürekli ilerleyen bir iş akışı sağlanmalıdır. Besinlerin hiçbir işlem basamağından geri dönüşüne izin verilmemelidir.
MUTFAK DİZAYNI

## Slide 4: Pişirme Alanları
Pişirme alanları, hazırlama alanlarını takiben servis alanlarına doğru ilerleyen akışta yer almalıdır. Yani; pişirme alanlarının planında hiçbir trafik geçişi olmamalıdır. Mesela pişirme alanından hiçbir çiğ besin maddesi geçişi olmamalıdır.
MUTFAK DİZAYNI
Notes: Mesela; rosto fırınları et hazırlama alanlarını takiben, steamerlar sebze hazırlama alanlarını takiben planlanmalıdır.

## Slide 5
        İş Akış Modeli
İlk Hazırlık Alanı
Hazırlığın
Sonlandırıldığı Alan
Pişirme Alanı
Servise Hazırlık Alanı
(Salatalar/Soğuk Yiyecekler)
Servis Alanı

## Slide 6: AYDINLATMA
Her 1 m2 alan için 20 watt aydınlatma
Ocak ve musluk başları için 50 watt aydınlatma
MUTFAK ATMOSFERİ
Notes: İyi bir aydınlatma; işlerin düzenli ve istenen biçimde yapılmasına yardımcıdır. Mutfaklarda metrekareye 20 watt olacak şekilde aydınlatma önerilmektedir. Ocak ve musluk başlarında ise; metrekareye 50 watt ışıklandırma gerekmektedir. Işığın kaynağı parlak ve göz alıcı olmamalı, gölge yapmamalıdır. Mümkün olduğunca mutfaklar doğal aydınlatmaya müsaade edecek şekilde inşa edilmelidir.

## Slide 7: NEM
Besinlerin bozulması, kemirgen ve haşerelerin yaşaması, duvarlarda buğulanma, yerlerde kayganlaşma gibi durumlar nedeniyle mutfak nem oranının %60 civarında olması gerekir.
MUTFAK ATMOSFERİ

## Slide 8: SICAKLIK
Çalışma verimi açısından maksimum sıcaklık 20-26 0C arasında olmalıdır. Hazırlama alanları için ideal sıcaklık
16-180C’dir.
MUTFAK ATMOSFERİ
Notes: Mutfak ısısının yazın 18 0C, kışın 22 0C’ de tutulması personelin rahat çalışması için önemlidir.

## Slide 9: HAVALANDIRMA
Pişirme alanlarında her saat minimum 30 kez hava değişimi olmalıdır. Alçak tavanlı işletmelerde her saat 50 kez hava değişimi idealdir.
MUTFAK ATMOSFERİ
Notes: İyi bir mutfak havalandırma sistemi tam verimlilik sağlamak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. Mutfak davlumbazlarından çıkan atık hava kanallarının, diğer havalandırma sistemlerinden ayrı olması gerekmektedir. Bu konu bazen karmaşık ve pahalı bir kanal projesi gerektirir ve sıklıkla binanın dışına ve çatı üzerine kadar uzatılır. Atık hava davlumbazları, mümkün olduğu kadar çok ısı ve kokuyu toplayarak integral fan tarafından dışarıya atılmasını sağlamak üzere düşünülmüştür. Bu amaçla kullanılan fan; pervaneli veya santrifüj tipli olabilir. Ulusal Yangından Korunma Derneği (NFPA) davlumbazların yağ filtresi ile donatılmasını istemektedir. Yağ filtrelerinin birbiri üzerine ve tutucu çerçevenin üzerine sıkı bir şekilde yerleştirilmeleri gerekir ki; atık havanın filtreyi by-pass ederek yağların davlumbazda birikmesi önlenebilsin.
Mutfak içerisindeki su ısıtıcılarının havalandırma sisteminin iyi olmaması veya bulaşık makinesinin havalandırma sisteminin iyi olmaması, mutfak havalandırma sisteminin mükemmel bir şekilde işlevini yapmasına engel olur.