## Slide 1: KİŞİYE ÖZEL GİYSİ TASARIMI

## Slide 2
Tüketici farklı görünmek, farklı giysilere sahip olmak, kendisini fark ettirmek, yüksek statü elde etmek amacıyla ayrıca farklı bedene sahip olduğu için kişiye özel giysiler talep etmektedir.

## Slide 3
Kişiye özel giysiler genellikle yüksek kaliteli malzemeden kişinin vücut yapısına ve ölçülerine göre, terziler, modacılar vb. tarafından provalar sonucunda üretildiklerinden hazır giysilere göre üretim daha fazla zaman alan, daha pahalı ve daha kaliteli giysilerdir

## Slide 4
Kişiye özel giysi üretimi, hazır giyim üretiminin ortaya çıkmasına kadar tüketicilerin giysi ihtiyacını karşılamıştır. Fakat günümüzde kişiye özel giysi üretimi, tüketicinin giysi üretimi için ölçü ve provalar nedeniyle üreticiyi ziyaret etmek zorunluluğu ayrıca kişiye özel giysilerin üretiminde kullanılan materyallerin (kumaş, düğme vb.) maliyetlerinin yüksek olması vb. nedenlerden dolayı hazır giysi üretim yöntemiyle rekabet edememektedir.

## Slide 5
Vücut ölçülendirme işlemi, giysi üretiminin en önemli işlemlerinden birisidir ve günümüzde çoğunlukla el ile yapılmaktadır.

## Slide 6
Vücut ölçülerinin belirlenmesinde en klasik yöntem mezura ve antropometrik tekniklerin kullanılmasıyla ölçü belirlemedir. Bu şekilde yapılan ölçüm operasyonu büyük miktarda dezavantaja sahiptir.

## Slide 7
Öncelikle çok uzun, yorucu ve anti-hijyenik bir işlemdir. İşlemin doğruluğu, operatörün alışkanlıklarına ve yorgunluğuna bağlıdır. Ayrıca, bu operasyona uymayan bedenler yüzünden geri dönen büyük miktardaki kıyafetlerden ve insan kaynağına ihtiyaçtan dolayı pahalıdır.

## Slide 8
Hızlı ve otomatik bir ölçüm sistemi bu sıkıntıların çoğunu azaltır ya da önler. Düşük maliyetle büyük adetlerdeki kıyafetlere kişilik özelliği kazandırma imkanını karşılayan toplu kişiselleştirme gibi yeni eğilimlerin ortaya çıkması, hızlı ve otomatik bir ölçüm sisteminin gerekliliklerini pekiştirir.

## Slide 9
Vücut ölçülerine göre kalıp elde etmek için ölçü almak gerekir. Her biçki sisteminin kendi özelliğine göre ölçü alma tekniği vardır. Sistemin başarısı ölçü alma tekniğinin iyi kavranmasına ve kullanılmasına bağlıdır. Ölçü iyi alındığı zaman elde edilen kalıplar vücuda uygunluk gösterir. Kalıplarda çıkan kusurlar yine ölçülerin iyi kontrol edilmesiyle düzeltilebilir.

## Slide 10: Vücut Tipleri Kadın Beden Tipleri
Boya Göre:
Kısa beden tipi
Uzun beden tipi
Normal beden tipi
Vücut Tipine Göre:
Dar basenli bedenler
Normal basenli bedenler
Geniş basenli bedenler

## Slide 11: Ölçü Almada Dikkat Edilecek Noktalar
Ölçü alınırken kullanılacak mezür, kalem, kağıt gibi malzemeler hazır bulundurulmalıdır.
Ölçüsü alınan kişinin vücut yapısına dikkat edilmeli, simetrik olmayan bedenler dikkate alınmalıdır.
Ölçü alan ve alınan kişinin vücut temizliğine dikkat etmesi gerekir.
İç giyimi düzgün olmalı, devamlı giyilecek olan korse vb. gibi iç giyimler ölçü alınırken de giyilmelidir.
Ölçüsü alınan kişi normal duruşu nasılsa ölçü alınırken de duruş şeklini değiştirmemelidir.
Ölçü alınırken bolluk vermeden, fazla sıkmadan ölçü alınmalıdır

## Slide 12
Bir giysiyi desenden dikime kadar kişinin isteklerine uygun ve moda çizgilerini taşıyan özellikte ortaya çıkarma, yaratma işlemi denir. Giyecek kişinin ölçülerine göre hazırlanıp provalı olarak dikilir. Moda evleri ve terzihanelerde tek olarak yapıldığından pahalı olmaktadır. Buna bağlı olarak, toplumun büyük bir kesiminde butik tarzı giysiler tercih edilmemekte, yerini hazır giyime bırakmaktadır.

## Slide 13
Hızlı kentleşme, sanayileşme sonucu zamanın değerlenmesi, hazır giyimin büyük boyutlara ulaşması terzilik mesleğini yok etmektedir. Yıllar önce modaya egemen olan moda evleri bile, eski önemlerini yitirmeye başlamışlardır.

## Slide 14
Kişiye özel giysi tasarımlarında model çiziminde fiziksel özellikler:
Uzun Boylu Şişmanlar
Uzun Boylu Zayıflar
Kısa Boylu Şişmanlar
Kısa boylu zayıflar

## Slide 15: Uzun Boylu Şişmanlar;
Çok bol ya da dar modeller çizilmemelidir.
Modelde fazla ayrıntı olmamalıdır.
Modeldeki kupların uzun boy ölçüsünü kesmeleri sağlanmalıdır.
Kemer ince çizilmelidir.
İnce dokulu, az tüylü, mat, düz ve koyu renk, boyuna ince çizgili, küçük desenli kumaşlar seçilmelidir.
Pantolon giymeleri önerilmez.

## Slide 16: Uzun Boylu Zayıflar;
Büzgülü, pilili, drapeli modeller çizilmelidir.
Yuvarlak çizgili kuplar düşünülmelidir.
Bolerolu modeller, büzgülü uzun kollar, gemici ve büyük yakalar uygundur.
Tunik tipi ceketlerle, dar etekler, uzun etek ve pantolonlar önerilir.
Ağır, kalın, tüylü, havlu tipi, enine çizgili, kareli ya da iki desenli açık renk, parlak kumaşlar seçilmelidir.

## Slide 17: Kısa Boylu Şişmanlar;
Model boydan kesintisiz olmalıdır.
Kup ve cepler boyuna olmalıdır.
Kol ağzı dar takılan kollar uygundur.
Kalça düşüklüğünden sonra etek genişlemelidir.
Boyuna kesimli yakalar (U) kullanılmalıdır.
Beden hafif bol olmalı, ince kemer ve küçük düğmeler kullanılmalıdır.
Ceketler kısa çizilmelidir.
Hafif, ince dokunuşlu, tüysüz, mat, koyu renk, boyuna çizgili, küçük desenli kumaşlar seçilmelidir.

## Slide 18: Kısa boylu zayıflar;
Uzun ve gelişmiş gösteren yuvarlak kuplar kullanılmalıdır.
Yakalar küçük, yuvarlak ve kapalı olmalıdır.
Bel düşük olmalıdır.
Kalın dokunuşlu, hafif tüylü, parlak, ince uzun çizgili, küçük desenli, açık renk kumaşlar seçilmelidir.

## Slide 19
Moda tasarımı bütün ürünleri içerir, ama moda dendiğinde akla ilk gelen daima hazır giyim ürünleri ve koleksiyonları olmaktadır. Hazır giyim ürünlerinin ve koleksiyonların somutlaştırılabilmesi için de en önemli aşama giysi kalıbının hazırlanmasıdır.

## Slide 20
KALIP : Kumaş kesilip birleştirilmeden önce giysinin parçalarının kumaşa aktarılmasını sağlayan yassı bir kağıt veya karton şablondur.
Kalıp hazırlama, hazır giyim sektöründe, vücuda iyi uyum sağlayan giysilerin üretiminde en önemli faktörlerden birisidir. Giysi kalıbının doğru hazırlanabilmesi içinde insan vücut yapı ve özelliklerinin bilinmesi gerekir. Çünkü vücut yapısı giysi üretimi için temeldir.

## Slide 21
Bireyselliğin ve farklılığın ön plana çıktığı günümüz modasında kişilerin zevklerinin tatmin edilmesinde, teknolojinin yetersiz kaldığı noktada, drapaj tekniği ile kalıp hazırlama ön plana çıkmaktadır.

## Slide 22: Drapajın Tanımı ve Tarihçesi
Drapaj, insan bedeni veya cansız manken üzerinde kumaşa şekil verilmesi işlemidir. Canlı veya cansız manken üzerinde kâğıt veya kumaşla istenilen bir giysi modelinin kalıbı drapaj yoluyla elde edilebilir. Yani drapaj, canlı veya cansız manken üzerinde genellikle her türlü giysi (etek, bluz, elbise vb.) kalıbı elde etmek için kullanılan bir tekniktir.

## Slide 23
Bazı vücutlarda kalıp ve biçki uygulama olanağı oldukça zordur. Örneğin; beden boyu, kalça düşüklüğü vücutla orantılı değildir, çok şişman ya da çok zayıftır veya vücudun sağ ve sol tarafı arasında farklılıklar vardır. Bunun gibi durumlarda drapaj tekniğinin kullanılması daha avantajlıdır.

## Slide 24: Drapaj Çalışmayı Gerektiren Durumlar

## Slide 25: KAYNAKÇA
ÖNDOĞAN Ziynet, PAMUK Oktay, TOPAL Eren, ÇELİKKAŞ Müge, ÜNVER Okşan, IŞIKLIOĞLU Pınar, ‘’GİYSİ TASARIMI, VÜCUT ÖLÇÜLENDİRME VE GİYSİ PAZARLAMASI KONULARINDA SİMÜLASYON SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ’’, Dergipark.
Ahmet Özbek, Asım Topaklı, ÇEVRİM İÇİ KİTLESEL BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TİŞÖRT TASARIMI, Vocational Education, ISSN: 1308-7355, 02.03.2019.
MEGEP, GİYİMDE ÖLÇÜLENDİRME, Ankara, 2011.
MEGEP, MODEL ARAŞTIRMALARI, ANKARA, 2006.